## Slide 1
卢玥玥/wx445705

## Slide 2: VLAN原理与配置

## Slide 3
以太网是一种基于CSMA/CD的数据网络通信技术，其特征是共享通信介质。当主机数目较多时会导致安全隐患、广播泛滥、性能显著下降甚至造成网络不可用。
在这种情况下出现了VLAN (Virtual Local Area Network)技术解决以上问题。
在本课程中，将介绍VLAN技术的相关概念，介绍不同二层接口的工作原理，并且会介绍VLAN的应用及其数据转发原理和相关配置。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  了解VLAN技术的产生背景
  识别数据所属的VLAN
  掌握不同的VLAN划分方式
  描述网络中VLAN数据的通信过程
  掌握VLAN的基本配置

## Slide 5
什么是VLAN
VLAN的基本概念
VLAN的应用
VLAN的配置示例

## Slide 6: 传统以太网的问题
在典型交换网络中，当某台主机发送一个广播帧或未知单播帧时，该数据帧会被泛洪，甚至传递到整个广播域。
广播域越大，产生的网络安全问题、垃圾流量问题，就越严重。
单播帧
PC1
PC2
有效流量
垃圾流量
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
（注：假定此时SW1、SW3、SW7的MAC地址表中存在关于PC2的MAC地址表项，但SW2和SW5不存在关于PC2的MAC地址表项。）
二层广播域 (广播域)
Notes: 广播域：
  如图是一个典型的交换网络，网络中只有终端计算机和交换机。在这样的网络中，如果某一台计算机发送了一个广播帧，由于交换机对广播帧执行泛洪操作，结果所有其他的计算机都会收到这个广播帧。
  把广播帧所能到达的整个访问范围称为二层广播域，简称广播域 (Broadcast Domain)。显然，一个交换网络其实就是一个广播域。
网络安全问题和垃圾流量问题：
  如图：如果PC1向PC2发送了一个单播帧。此时SW1、SW3、SW7的MAC地址表中存在关于PC2的MAC地址表项，但SW2和SW5不存在关于PC2的MAC地址表项。那么，SW1和SW3将对该单播帧执行点对点的转发操作，SW7将对该单播帧执行丢弃操作，SW2和SW5将对该单播帧执行泛洪操作。最后的结果是，PC2虽然收到了该单播帧，但网络中的很多其他非目的主机，同样收到了不该接收的数据帧。
显然，广播域越大，网络安全问题和垃圾流量问题就越严重。

## Slide 7: 虚拟局域网 (VLAN, Virtual LAN)
PC2
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
PC1
VLAN网络
(多个广播域)
广播帧
虚拟局域网VLAN可以隔离广播域。
特点：
  不受地域限制。
  同一VLAN内的设备才能直接进行二层通信。
Notes: 为了解决广播域带来的问题，人们引入了VLAN (Virtual Local Area Network)，即虚拟局域网技术：
  通过在交换机上部署VLAN，可以将一个规模较大的广播域在逻辑上划分成若干个不同的、规模较小的广播域，由此可以有效地提升网络的安全性，同时减少垃圾流量，节约网络资源。
VLAN的特点：
  一个VLAN就是一个广播域，所以在同一个VLAN内部，计算机可以直接进行二层通信；而不同VLAN内的计算机，无法直接进行二层通信，只能进行三层通信来传递信息，即广播报文被限制在一个VLAN内。
  VLAN的划分不受地域的限制。
VLAN的好处：
  灵活构建虚拟工作组：用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组，同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围，网络构建和维护更方便灵活。
  限制广播域：广播域被限制在一个VLAN内，节省了带宽，提高了网络处理能力。
  增强局域网的安全性：不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的，即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信。
  提高了网络的健壮性：故障被限制在一个VLAN内，本VLAN内的故障不会影响其他VLAN的正常工作。
注：二层，即数据链路层。

## Slide 8
什么是VLAN
VLAN的基本原理
VLAN的应用
VLAN的配置示例
Notes: 此部分内容，将从：如何识别VLAN，网络中VLAN的划分方式，以及交换机如何进行VLAN的数据交互三部分来讲解VLAN的基本原理。

## Slide 9: 如何实现VLAN
Switch1与Switch2同属一个企业，该企业统一规划了网络中的VLAN。其中VLAN10用于A部门，VLAN20用于B部门。A、B部门的员工在Switch1和Switch2上都有接入。
PC1发出的数据经过Switch1和Switch2之间的链路到达了Switch2。如果不加处理，后者无法判断该数据所属的VLAN，也不知道应该将这个数据输出到本地哪个VLAN中。
PC3
VLAN20
PC2
PC1
1
2
3
Switch1
4
5
5
4
3
Switch2
2
1
数据帧
数据帧
VLAN10
VLAN20
PC4
VLAN10
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧

## Slide 10: VLAN标签 (VLAN Tag)
交换机如何识别接收到的数据帧属于哪个VLAN？
VLAN 10
VLAN 20
收到了数据帧，它们属于哪个VLAN？
20
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
VLAN标签
要使交换机能够分辨不同VLAN的报文，需要在报文中添加标识VLAN信息的字段。
IEEE 802.1Q协议规定，在以太网数据帧中加入4个字节的VLAN标签，又称VLAN Tag，简称Tag。
SW1
SW2
Notes: 如图所示，SW1识别出某个帧是属于哪个VLAN后，会在这个帧的特定位置上添加一个标签。这个标签明确地标明了这个帧是属于哪个VLAN的。其他交换机（如SW2）收到这个带标签的数据帧后，就能轻而易举地直接根据标签信息识别出这个帧属于哪个VLAN。
IEEE 802.1Q定义了这种带标签的数据帧的格式。满足这种格式的数据帧称为IEEE 802.1Q数据帧，也称VLAN数据帧。

## Slide 11: VLAN数据帧
TPID (0x8100)
PRI
CFI
VLAN ID
16bit
3bit
1bit
12bit
目的MAC地址
源MAC地址
类型
Data
FCS
原始以太网数据帧
（无标记帧，Untagged帧）
802.1QTag
802.1Q帧
（标记帧，Tagged帧）
目的MAC地址
源MAC地址
类型
Data
FCS
Tag
在此处插入802.1Q Tag
TPID（标签协议标识符）：标识数据帧的类型，值为0x8100时表示802.1Q帧。
PRI（优先级）：标识帧的优先级，主要用于QoS。
CFI（标准格式指示符）：在以太网环境中，该字段的值为0。
VLAN ID（VLAN标识符）：标识该帧所属的VLAN。
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
Notes: 在一个VLAN交换网络中，以太网帧主要有以下两种形式：
  有标记帧（Tagged帧）：IEEE 802.1Q协议规定，在以太网数据帧的目的MAC地址和源MAC地址字段之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN标签（又称VLAN Tag，简称Tag）的数据帧。
  无标记帧（Untagged帧）：原始的、未加入4字节VLAN标签的数据帧。
VLAN数据帧中的主要字段：
  TPID：2字节，Tag Protocol Identifier（标签协议标识符），表示数据帧类型。
    取值为0x8100时表示IEEE 802.1Q的VLAN数据帧。如果不支持802.1Q的设备收到这样的帧，会将其丢弃。
    各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时，为了能够识别这样的报文，实现互通，必须在本设备上修改TPID值，确保和邻居设备的TPID值配置一致。
  PRI：3 bit，Priority，表示数据帧的优先级，用于QoS。
    取值范围为0～7，值越大优先级越高。当网络阻塞时，交换机优先发送优先级高的数据帧。

## Slide 12
Notes:   CFI：1 bit，Canonical Format Indicator（标准格式指示位），表示MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装，用于兼容以太网和令牌环网
    CFI取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装，为1表示以非标准格式封装。
    在以太网中，CFI的值为0。
  VID：12 bit，VLAN ID，表示该数据帧所属VLAN的编号。
    VLAN ID取值范围是0～4095。由于0和4095为协议保留取值，所以VLAN ID的有效取值范围是1～4094。
    交换机利用VLAN标签中的VID来识别数据帧所属的VLAN，广播帧只在同一VLAN内转发，这就将广播域限制在一个VLAN内。
如何识别带VLAN标签的数据帧：
  数据帧的Length/Type = 0x8100。
注意：计算机无法识别Tagged数据帧，因此计算机处理和发出的都是Untagged数据帧；为了提高处理效率，交换机内部处理的数据帧一律都是Tagged帧。

## Slide 13: VLAN的实现
Switch1和Switch2之间的链路要承载多个VLAN的数据，需要一种基于VLAN的数据“标记”手段，以便对不同VLAN的数据帧进行区分。
IEEE 802.1Q标准（也被称为Dot1Q）定义了该“标记”方法。该标准对传统的以太网数据帧进行修改，在帧头中插入802.1Q Tag，而在该Tag中，便可以写入VLAN信息。
PC3
VLAN20
PC2
PC1
1
2
3
Switch1
4
5
5
4
3
Switch2
2
1
VLAN10
VLAN20
PC4
VLAN10
原始数据帧1
原始数据帧2
原始数据帧2
原始数据帧1
打了标记的数据帧
打了标记的数据帧
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧

## Slide 14: VLAN的划分方式
整个网络是如何划分VLAN的？
SW1
主机1
主机2
主机3
主机4
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/4
10.0.1.1
MAC1
10.0.2.1
MAC2
10.0.1.2
MAC3
10.0.2.2
MAC4
VLAN划分方式 | VLAN 10 | VLAN 20
基于接口 | GE0/0/1，GE0/0/3 | GE0/0/2，GE0/0/4
基于MAC地址 | MAC 1，MAC 3 | MAC 2，MAC 4
基于IP子网划分 | 10.0.1.* | 10.0.2.*
基于协议划分 | IP | IPv6
基于策略 | 10.0.1.* + GE0/0/1+ MAC 1 | 10.0.2.* + GE0/0/2 + MAC 2
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
Notes: 计算机发出的数据帧不带任何标签。对已支持VLAN特性的交换机来说，当计算机发出的Untagged帧一旦进入交换机后，交换机必须通过某种划分原则把这个帧划分到某个特定的VLAN中去。
VLAN的划分包括如下5种方法：
  基于接口划分：根据交换机的接口来划分VLAN。
    网络管理员预先给交换机的每个接口配置不同的PVID，当一个数据帧进入交换机时，如果没有带VLAN标签，该数据帧就会被打上接口指定PVID的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。
  基于MAC地址划分：根据数据帧的源MAC地址来划分VLAN。
    网络管理员预先配置MAC地址和VLAN ID映射关系表，当交换机收到的是Untagged帧时，就依据该表给数据帧添加指定VLAN的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。
  基于IP子网划分：根据数据帧中的源IP地址和子网掩码来划分VLAN。
    网络管理员预先配置IP地址和VLAN ID映射关系表，当交换机收到的是Untagged帧，就依据该表给数据帧添加指定VLAN的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。
  基于协议划分：根据数据帧所属的协议（族）类型及封装格式来划分VLAN。
    网络管理员预先配置以太网帧中的协议域和VLAN ID的映射关系表，如果收到的是Untagged帧，就依据该表给数据帧添加指定VLAN的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。
  基于策略划分：根据配置的策略划分VLAN，能实现多种组合的划分方式，包括接口、MAC地址、IP地址等。
    网络管理员预先配置策略，如果收到的是Untagged帧，且匹配配置的策略时，给数据帧添加指定VLAN的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。

## Slide 15: 基于接口的VLAN划分
SW1
SW2
主机1
主机2
主机3
主机4
VLAN 10
VLAN 20
PVID 10
PVID 10
PVID 20
PVID 20
PVID 1
PVID 1
主机移动，需要重新配置VLAN
10
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
基于接口的VLAN划分
原理
根据交换机的接口来划分VLAN。
网络管理员预先给交换机的每个接口配置不同的PVID，将该接口划入PVID对应的VLAN。
当一个数据帧进入交换机时，如果没有带VLAN标签，该数据帧就会被打上接口指定PVID的Tag，然后数据帧将在指定PVID中传输。
缺省VLAN，PVID
Port VLAN ID，是接口上的缺省VLAN。
取值：1~4094。
Notes: 划分原则：
  将VLAN ID配置到交换机的物理接口上，从某一个物理接口进入交换机的、由终端计算机发送的Untagged数据帧都被划分到该接口的VLAN ID所表明的那个VLAN。
特点：
  这种划分原则简单而直观，实现容易，是目前实际的网络应用中最为广泛的划分VLAN的方式。
  当计算机接入交换机的端口发生了变化时，该计算机发送的帧的VLAN归属可能会发生变化。
缺省VLAN，PVID (Port VLAN ID)
  每个交换机的接口都应该配置一个PVID，到达这个端口的Untagged帧将一律被交换机划分到PVID所指代的VLAN。
  默认情况下，PVID的值为1。

## Slide 16: 基于MAC地址的VLAN划分
MAC地址 | VLAN ID
MAC 1 | 10
MAC 2 | 10
…… | ……
SW1的MAC地址与VLAN表
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
基于MAC地址的VLAN划分
原理
根据数据帧的源MAC地址来划分VLAN。
网络管理员预先配置MAC地址和VLAN ID映射关系表。
当交换机收到的是Untagged帧时，就依据该表给数据帧添加指定VLAN的Tag，然后数据帧将在指定VLAN中传输。
映射表
记录了MAC地址和VLAN ID的关联情况。
SW1
SW2
主机1
MAC 1
主机2
MAC 2
主机3
MAC 3
主机4
MAC 4
VLAN 10
VLAN 20
GE0/0/1
GE0/0/2
主机移动，不需要重新配置VLAN
10
Notes: 划分原则：
  交换机内部建立并维护了一个MAC地址与VLAN ID的对应表。当交换机接收到计算机发送的Untagged帧时，交换机将分析帧中的源MAC地址，然后查询MAC地址与VLAN ID的对应表，并根据对应关系把这个帧划分到相应的VLAN中。
特点：
  这种划分实现稍微复杂，但灵活性得到了提高。
  当计算机接入交换机的端口发生了变化时，该计算机发送的帧的VLAN归属不会发生变化（因为计算机的MAC地址没有变）。
  但这种类型的VLAN划分安全性不是很高，因为恶意计算机很容易伪造MAC地址。

## Slide 17: 以太网二层接口类型
Access接口
Trunk接口
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
接口类型
Access接口
交换机上常用来连接用户PC、服务器等终端设备的接口。Access接口所连接的这些设备的网卡往往只收发无标记帧。Access接口只能加入一个VLAN。
Trunk接口
Trunk接口允许多个VLAN的数据帧通过，这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分。Trunk接口常用于交换机之间的互联，也用于连接路由器、防火墙等设备的子接口。
Hybrid接口
Hybrid接口与Trunk接口类似，也允许多个VLAN的数据帧通过，这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分。用户可以灵活指定Hybrid接口在发送某个（或某些）VLAN的数据帧时是否携带Tag。
VLAN10
VLAN10
VLAN20
VLAN20
Notes: 基于接口的VLAN划分依赖于交换机的接口类型。
Access接口
  Access接口一般用于和不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器等）相连，或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
Trunk接口
  Trunk接口一般用于连接交换机、路由器、AP以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端。
Hybrid接口
  Hybrid接口既可以用于连接不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器等），也可以用于连接交换机、路由器以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端、AP。
  华为设备默认的接口类型是Hybrid。

## Slide 18: Access接口
；
GE0/0/1
Access（VLAN10）
交换机内部
接收帧
发送帧
10
无标记帧
接口收到Untagged帧：
接收该帧，并打上该接口PVID的Tag。
GE0/0/1
Access（VLAN10）
交换机内部
10
接口收到Tagged帧：
当该帧的VLAN ID与该接口的PVID相同时，接收该帧。
当该帧的VLAN ID与该接口的PVID不同时，丢弃该帧。
GE0/0/1
Access（VLAN10）
交换机内部
无标记帧
帧的VLAN ID与接口PVID相同：
先剥离该帧的Tag，然后再将其从该接口发出。
GE0/0/1
Access（VLAN10）
交换机内部
20
帧的VLAN ID与接口PVID不同：
禁止将该帧从该接口发出。
10
10
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
无标记帧
标记帧
10
Notes: 上文已经介绍了交换机如何识别数据帧属于哪个VLAN以及VLAN的划分方式，那交换机对于Untagged帧和Tagged帧又是如何处理的呢？
Access接口特点：
  仅允许VLAN ID与接口PVID相同的数据帧通过。
Access接口接收数据帧：
  当Access接口从链路上收到一个Untagged帧，交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag，然后对得到的Tagged帧进行转发操作（泛洪、转发、丢弃）。
  当Access接口从链路上收到一个Tagged帧，交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否与PVID相同。如果相同，则对这个Tagged帧进行转发操作；如果不同，则直接丢弃这个Tagged帧。
Access接口发送数据帧：
  当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Access接口后，交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否与PVID相同：
    如果相同，则将这个Tagged帧的Tag进行剥离，然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去；
    如果不同，则直接丢弃这个Tagged帧。

## Slide 19: Trunk接口
GE0/0/1
Trunk（PVID=10）
交换机内部
10
无标记帧
接口收到Untagged帧：
该帧打上PVID，当PVID在该接口允许通过的VLAN列表里时接收该帧；当PVID不在允许通过的VLAN列表里时，丢弃该帧。
交换机内部
10
接口收到Tagged帧：
当该帧的VLAN ID在该接口允许通过的VLAN列表里时，接收该帧，否则丢弃该帧。
交换机内部
无标记帧
帧的VLAN ID与接口PVID相同：
当该帧的VLAN ID在该接口允许通过的VLAN列表中，则将该帧的Tag剥除，然后将其从该接口发送出去；如果VLAN ID不在允许通过的VLAN列表中则禁止将该帧从该接口发出。
交换机内部
20
帧的VLAN ID与接口PVID不同：
当该帧的VLAN ID在该接口允许通过的VLAN列表中，则保留该帧的Tag，然后将其从该接口发送出去；如果VLAN ID不在允许通过的VLAN列表中则禁止将该帧从该接口发出。
10
10
允许通行的VLAN：10
GE0/0/1
Trunk（PVID=1）
允许通行的VLAN：10
GE0/0/1
Trunk（PVID=10）
允许通行的VLAN：10
GE0/0/1
Trunk（PVID=10）
允许通行的VLAN：20
20
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
接收帧
发送帧
无标记帧
标记帧
10
Notes: 对于Trunk接口，除了要配置PVID外，还必须配置允许通过的VLAN ID列表，其中VLAN 1是默认存在的。
Trunk接口特点：
  Trunk接口仅允许VLAN ID在允许通过列表中的数据帧通过。
  Trunk接口可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，但只允许一个VLAN的帧从该类接口上发出时不带Tag（即剥除Tag）。
Trunk接口接收数据帧：
  当Trunk接口从链路上收到一个Untagged帧，交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag，然后查看PVID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果在，则对得到的Tagged帧进行转发操作；如果不在，则直接丢弃得到的Tagged帧。
  当Trunk接口从链路上收到一个Tagged帧，交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果在，则对这个Tagged帧进行转发操作；如果不在，则直接丢弃这个Tagged帧。
Trunk接口发送数据帧：
  当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Trunk接口后，如果这个帧的Tag中的VID不在允许通过的VLAN ID列表中，则该Tagged帧会被直接丢弃。
  当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Trunk接口后，如果这个帧的Tag中的VID在允许通过的VLAN ID列表中，则会比较该Tag中的VID是否与接口的PVID相同：
    如果相同，则交换机会对这个Tagged帧的Tag进行剥离，然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去；
    如果不同，则交换机不会对这个Tagged帧的Tag进行剥离，而是直接将它从链路上发送出去。

## Slide 20: Access接口与Trunk接口举例
请描述主机之间数据访问的全流程。
SW1与SW2的Trunk接口
SW1
主机1
主机2
主机3
主机4
VLAN 10
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 20
SW2
PVID 10
PVID 20
PVID 10
PVID 20
PVID 1
PVID 1
10
20
Access接口
Trunk接口
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
允许通过列表 | 
VLAN ID | 1
 | 10
 | 20
Notes: 在本例中，SW1和SW2连接主机的接口为Access接口，PVID如图所示。SW1和SW2互连的接口为Trunk接口，PVID都为1，此Trunk接口的允许通过的VLAN ID列表也如图所示。
请描述主机之间数据互访的全流程。

## Slide 21: Hybrid接口
GE0/0/1
Hybrid（PVID=10）
交换机内部
10
接口收到Untagged帧：
打上PVID，当PVID在该接口允许通过的VLAN列表里时接收该帧；当PVID不在允许通过的VLAN列表里时，丢弃该帧。
交换机内部
10
接口收到Tagged帧：
当该帧的VLAN ID在该接口允许通过的VLAN列表里时，接收该帧，否则丢弃该帧。
交换机内部
无标记帧
帧的VLAN ID是该接口允许通过的VLAN ID：
当管理员通过命令设置发送该VLAN的帧时不携带Tag，则将该帧的Tag剥除，然后将其从该接口发送出。
交换机内部
20
帧的VLAN ID是该接口允许通过的VLAN ID：
当管理员通过命令设置发送该VLAN的帧时携带Tag，则保留该帧的Tag，然后将其从该接口发送出去。
10
10
允许通行的VLAN：10
GE0/0/1
Hybrid（PVID=1）
允许通行的VLAN：10
GE0/0/1
Hybrid（PVID=10）
允许通行的VLAN：10
GE0/0/1
Hybrid（PVID=10）
允许通行的VLAN：20
20
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
无标记帧
无标记帧
标记帧
10
接收帧
发送帧
Notes: 对于Hybrid接口，除了要配置PVID外，还存在两个允许通过的VLAN ID列表，一个是Untagged VLAN ID列表，另一个是Tagged VLAN ID列表，其中VLAN 1默认在Untagged VLAN列表中。这两个允许通过列表中的所有VLAN的帧都是允许通过这个Hybrid接口的。
Hybrid接口特点：
  Hybrid接口仅允许VLAN ID在允许通过列表中的数据帧通过。
  Hybrid接口可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，且允许从该类接口发出的帧根据需要配置某些VLAN的帧带Tag、某些VLAN的帧不带Tag。
  与Trunk最主要的区别就是，能够支持多个VLAN的数据帧，不带标签通过。
Hybrid接口接收数据帧：
  当Hybrid接口从链路上收到一个Untagged帧，交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag，然后查看PVID是否在Untagged或Tagged VLAN ID列表中。如果在，则对得到的Tagged帧进行转发操作；如果不在，则直接丢弃得到的Tagged帧。
  当Hybrid接口从链路上收到一个Tagged帧，交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否在Untagged或Tagged VLAN ID列表中。如果在，则对这个Tagged帧进行转发操作；如果不在，则直接丢弃这个Tagged帧。
Hybrid接口发送数据帧：
  当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后，如果这个帧的Tag中的VID既不在Untagged VLAN ID列表中，也不在Tagged VLAN ID列表中，则该Tagged帧会被直接丢弃。
  当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后，如果这个帧的Tag中的VID在Untagged VLAN ID列表中，则交换机会对这个Tagged帧的Tag进行剥离，然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去。
  当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后，如果这个帧的Tag中的VID在Tagged VLAN ID列表中，则交换机不会对这个Tagged帧的Tag进行剥离，而是直接将它从链路上发送出去。

## Slide 22: Hybrid接口举例
请描述主机访问服务器的全流程。
主机1
主机2
服务器
VLAN 10
VLAN 100
VLAN 20
PVID 10
PVID 1
PVID 1
10
20
SW1
SW2
Port1
交换机1的允许通过列表
Port 1
PVID 20
Port 2
PVID 100
Port 1
Port 3
Port 3
Port2
Port3
交换机2的允许通过列表
Port1
Port3
Hybrid接口
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
Untagged | 
VLAN ID | 1
 | 10
 | 100
Untagged | 
VLAN ID | 1
 | 20
 | 100
Tagged | 
VLAN ID | 10
 | 10
 | 100
Tagged | 
VLAN ID | 10
 | 20
 | 100
Untagged | 
VLAN ID | 1
 | 10
 | 20
 | 100
Notes: 在本例中，SW1和SW2连接主机的接口以及互连的接口均为Hybrid接口，PVID如图所示，Hybrid接口的允许通过的VLAN ID列表也如图所示。
请描述两个主机互访服务器的全流程。

## Slide 23: 小结
Access接口
接收数据帧
  Untagged数据帧，打上PVID，接收。
  Tagged数据帧，与PVID比较，相同则接收；不同则丢弃。
Trunk接口
接收数据帧
  Untagged数据帧，打上PVID，且VID在允许列表中，则接收；VID不在允许列表，则丢弃。
  Tagged数据帧，查看VID是否在允许列表中，在允许列表中，则接收；VID不在允许列表，则丢弃。
Hybrid接口
接收数据帧
  Untagged数据帧，打上PVID，且VID在允许列表中，则接收；VID不在允许列表中，则丢弃。
  Tagged数据帧，查看VID是否在允许列表中，在允许列表中，则接收；VID不在允许列表，则丢弃。
发送数据帧
  VID与PVID比较，相同则剥离标签发送；不同则丢弃。
发送数据帧
  VID在允许列表中，且VID与PVID一致，则剥离标签发送。
  VID在允许列表，但VID与PVID不一致，则直接带标签发送。
  不在允许列表中，则直接丢弃。
发送数据帧
  VID不在允许列表中，直接丢弃。
  VID在Untagged列表中，剥离标签发送。
  VID在Tagged列表中，带标签直接发送。
识别VLAN
划分VLAN
处理VLAN数据帧
Notes: 各类接口添加或剥除VLAN标签的处理过程总结如下：
  当接收数据帧时：
    当接收到不带VLAN标签的数据帧时，Access接口、Trunk接口、Hybrid接口都会给数据帧打上VLAN标签，但Trunk接口、Hybrid接口会根据数据帧的VID是否为其允许通过的VLAN来判断是否接收，而Access接口则无条件接收。
    当接收到带VLAN标签的数据帧时，Access接口、Trunk接口、Hybrid接口都会根据数据帧的VID是否为其允许通过的VLAN（Access接口允许通过的VLAN就是缺省VLAN）来判断是否接收。
  当发送数据帧时：
    Access接口直接剥离数据帧中的VLAN标签。
    Trunk接口只有在数据帧中的VID与接口的PVID相等时才会剥离数据帧中的VLAN标签。
    Hybrid接口会根据接口上的配置判断是否剥离数据帧中的VLAN标签。
因此，Access接口发出的数据帧肯定不带Tag；Trunk接口发出的数据帧只有一个VLAN的数据帧不带Tag，其他都带VLAN标签；Hybrid接口发出的数据帧可根据需要设置某些VLAN的数据帧带Tag，某些VLAN的数据帧不带Tag。

## Slide 24
什么是VLAN
VLAN的基本原理
VLAN的应用
VLAN的配置示例

## Slide 25: VLAN的规划
VLAN分配原则
  按业务规划：可分为语音、视频和数据。
  按部门规划：可分为工程部、市场部、财经部等。
  按应用规划：可分为服务器、办公、教室等。
VLAN分配技巧
  VLAN ID的分配在有效范围内，可以随意分配和选取，但是为了提高VLAN ID的连续性，可以采用VLAN ID和子网关联的方式进行分配。
VLAN规划示例
  假设某园区有三栋楼，分别为行政楼、教学楼、办公楼；每栋楼各有1台接入交换机，核心交换机在行政楼；行政楼内有办公室、财务部和教室；办公楼内有办公室和财务部；教学楼内有办公室和教室。
  VLAN规划如下：
VLAN | IP地址段 | 描述
1 | X.16.10.0/24 | 办公室用户所属的VLAN
2 | X.16.20.0/24 | 财务部用户所属的VLAN
3 | X.16.30.0/24 | 教室用户所属的VLAN
100 | Y.16.100.0/24 | 设备管理所属的VLAN
Notes: VLAN编号建议连续分配，以保证VLAN资源合理利用。最常用的划分方式是基于接口的方式。

## Slide 26: 应用场景 - 基于接口的VLAN划分
应用场景：
  某商务楼内有多家公司，为了降低成本，多家公司共用网络资源，各公司分别连接到一台二层交换机的不同接口，并通过统一的出口访问Internet。
VLAN划分：
  为了保证各公司业务的独立和安全，可将每个公司所连接的接口划分到不同的VLAN，实现公司间业务数据的完全隔离。可以认为每个公司拥有独立的“虚拟路由器”，每个VLAN就是一个“虚拟工作组”。
Internet
L3 Switch
L2 Switch
公司1
VLAN 2
公司2
VLAN 3
公司3
VLAN 4
Router

## Slide 27: 应用场景 - 基于MAC的VLAN划分
应用场景：
  某个公司的网络中，网络管理者将同一部门的员工划分到同一VLAN。为了提高部门内的信息安全，要求只有本部门员工的主机才可以访问特定网络资源。
VLAN划分：
  为了保证非本部门员工不能访问网络资源，可在SW1上配置基于MAC地址划分VLAN。这样，新的主机接入网络，就无法访问公司的网络资源。
001e-10dd-dd01
001e-10dd-dd04
SW1
主机1
主机2
主机3
VLAN 10
GE0/0/2
Enterprise
Network
GE0/0/3
GE0/0/4
主机4
001e-10dd-dd02
001e-10dd-dd03
GE0/0/1

## Slide 28
什么是VLAN
VLAN的基本原理
VLAN的应用
VLAN的配置示例

## Slide 29: VLAN的基础配置命令
[Huawei] vlan vlan-id
创建VLAN
通过此命令创建VLAN并进入VLAN视图，如果VLAN已存在，直接进入该VLAN的视图。
  vlan-id是整数形式，取值范围是1～4094。
[Huawei] vlan batch { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }
通过此命令批量创建VLAN。其中：
  batch：指定批量创建的VLAN ID。
  vlan-id1：表示第一个VLAN的编号。
  vlan-id2：表示最后一个VLAN的编号。
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
Notes: vlan命令用来创建VLAN并进入VLAN视图，如果VLAN已存在，直接进入该VLAN的视图。
undo vlan用来删除指定VLAN。
缺省情况下，将所有接口都加入到一个缺省的VLAN中，该VLAN标识为1。
  命令：
  vlan vlan-id
    vlan-id：指定VLAN ID。整数形式，取值范围是1～4094。
  vlan batch { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }
    batch：指定批量创建VLAN。
    vlan-id1 to vlan-id2：指定批量创建的VLAN ID，其中：
      vlan-id1表示第一个VLAN的编号。
      vlan-id2表示最后一个VLAN的编号。vlan-id2的取值必须大于等于vlan-id1，它与vlan-id1共同确定一个VLAN范围。
    如果不指定to vlan-id2参数，则只创建vlan-id1所指定的VLAN。
    vlan-id1和vlan-id2是整数形式，取值范围是1～4094。

## Slide 30: Access接口的基础配置命令
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
配置接口类型
在接口视图下，配置接口的链路类型为Access。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan vlan-id
配置Access接口的缺省VLAN
在接口视图下，配置接口的缺省VLAN并同时加入这个VLAN。
  vlan-id：配置缺省VLAN的编号。整数形式，取值范围是1～4094。
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN

## Slide 31: Trunk接口的基础配置命令
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
配置接口类型
在接口视图下，配置接口的链路类型为Trunk。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }
配置Trunk接口加入指定VLAN
在接口视图下，配置Trunk类型接口加入的VLAN。
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan vlan-id
(可选) 配置Trunk接口的缺省VLAN
在接口视图下，配置Trunk类型接口的缺省VLAN。
Notes: 命令：port trunk allow-pass vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
  vlan-id1 [ to vlan-id2 ]：指定Trunk类型接口加入的VLAN，其中：
    vlan-id1表示第一个VLAN的编号。
    to vlan-id2表示最后一个VLAN的编号。vlan-id2的取值必须大于等于vlan-id1的取值。
    vlan-id1和vlan-id 2为整数形式，取值范围是1～4094。
  all：指定Trunk接口加入所有VLAN。
命令：port trunk pvid vlan vlan-id，设置Trunk类型接口的缺省VLAN。
  vlan-id：指定Trunk类型接口的缺省VLAN编号。整数形式，取值范围是1～4094。

## Slide 32: Hybrid接口的基础配置命令
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
配置接口类型
在接口视图下，配置接口的链路类型为Hybrid。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }
配置Hybrid接口加入指定VLAN
在接口视图下，配置Hybrid类型接口加入的VLAN，这些VLAN的帧以Untagged方式通过接口。
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan vlan-id
(可选) 配置Hybrid接口的缺省VLAN
在接口视图下，配置Hybrid类型接口的缺省VLAN。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid tagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }
在接口视图下，配置Hybrid类型接口加入的VLAN，这些VLAN的帧以Tagged方式通过接口。
Notes: 命令：port hybrid untagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }
  vlan-id1 [ to vlan-id2 ]：指定Hybrid类型接口加入的VLAN，其中：
    vlan-id1表示第一个VLAN的编号。
    to vlan-id2表示最后一个VLAN的编号。vlan-id2的取值必须大于等于vlan-id1的取值。
    vlan-id1和vlan-id 2为整数形式，取值范围是1～4094。
  all：指定Hybrid接口加入所有VLAN。
命令：port hybrid tagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }
  vlan-id1 [ to vlan-id2 ]：指定Hybrid类型接口加入的VLAN，其中：
    vlan-id1表示第一个VLAN的编号。
    to vlan-id2表示最后一个VLAN的编号。vlan-id2的取值必须大于等于vlan-id1的取值。
    vlan-id1和vlan-id 2为整数形式，取值范围是1～4094。
  all：指定Hybrid接口加入所有VLAN。
命令：port hybrid pvid vlan vlan-id，设置Hybrid类型接口的缺省VLAN。
  vlan-id：指定Hybrid类型接口的缺省VLAN编号。整数形式，取值范围是1～4094。

## Slide 33: 案例1：基于接口划分VLAN
组网需求：
  某企业的交换机连接有很多用户，且相同业务用户通过不同的设备接入企业网络。为了通信的安全性，企业希望业务相同用户之间可以互相访问，业务不同用户不能直接访问。
  可以在交换机上配置基于接口划分VLAN，把业务相同的用户连接的接口划分到同一VLAN。这样属于不同VLAN的用户不能直接进行二层通信，同一VLAN内的用户可以直接互相通信。
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
Access接口
Trunk接口
SW1
主机1
主机2
主机3
主机4
VLAN 10
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 20
SW2
GE0/0/1
PVID 10
GE0/0/2
PVID 20
GE0/0/3
PVID 1
GE0/0/1
PVID 10
GE0/0/2
PVID 20
GE0/0/3
PVID 1
Notes: 配置思路：
  创建VLAN并将连接用户的接口加入VLAN，实现不同业务用户之间的二层流量隔离。
  配置SW1和SW2的各接口类型以及通过的VLAN，实现相同业务用户通过SW1和SW2通信。

## Slide 34: 创建VLAN
创建VLAN：
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] quit
[SW1] vlan 20
[SW1-vlan20] quit
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
[SW2] vlan batch 10 20
SW1
主机1
主机2
主机3
主机4
VLAN 10
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 20
SW2
GE0/0/1
PVID 10
GE0/0/2
PVID 20
GE0/0/3
PVID 1
GE0/0/1
PVID 10
GE0/0/2
PVID 20
GE0/0/3
PVID 1

## Slide 35: 配置Access接口和Trunk接口
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
配置Access接口，并加入对应的VLAN：
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SW1] vlan 20
[SW1-vlan20] port GigabitEthernet0/0/2
[SW1-vlan20] quit
注：SW2配置与SW1类似
配置Trunk接口，并创建对应的允许通过列表：
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/3
[SW1-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 1
[SW1-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 10 20
主机1
主机4
VLAN 10
VLAN 20
GE0/0/1
PVID 10
GE0/0/2
PVID 20
SW1
主机2
主机3
VLAN 10
VLAN 20
SW2
GE0/0/2
PVID 20
GE0/0/3
PVID 1
GE0/0/1
PVID 10
GE0/0/3
PVID 1

## Slide 36: 验证配置
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
[SW1]display vlan
The total number of vlans is : 3
-------------------------------------------------------------------------------
U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-------------------------------------------------------------------------------
VID Type Ports
-------------------------------------------------------------------------------
1 common UT:GE0/0/3(U) ……
10 common UT:GE0/0/1(U)
TG:GE0/0/3(U)
20 common UT:GE0/0/2(U)
TG:GE0/0/3(U)
……
VLAN 10
SW1
主机1
主机2
主机3
主机4
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 20
SW2
GE0/0/1
PVID 10
GE0/0/2
PVID 20
GE0/0/3
PVID 1
GE0/0/1
PVID 10
GE0/0/2
PVID 20
GE0/0/3
PVID 1
Notes: 命令：display vlan命令用来查看VLAN的相关信息。
输出信息：
  Tagged/Untagged Port：手动加入本VLAN的接口，分为Tagged和Untagged方式。
  VID或VLAN ID：VLAN编号。
  Type或VLAN Type：VLAN类型，common指普通VLAN。
  Ports：加入该VLAN的接口。

## Slide 37: 案例2：基于接口划分VLAN
组网需求：
  某企业的交换机连接有很多用户，且不同部门的用户都需要访问公司服务器。但是为了通信的安全性，企业希望不同部门的用户不能直接访问。
  可以在交换机上配置基于接口划分VLAN，并配置Hybrid接口，使得不同部门的用户不能直接进行二层通信，但都可以直接访问公司服务器。
Hybrid接口
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
主机1
主机2
服务器
VLAN 10
VLAN 100
VLAN 20
PVID 10
PVID 1
PVID 1
SW1
SW2
GE0/0/1
PVID 20
GE0/0/2
PVID 100
GE0/0/1
GE0/0/3
GE0/0/3
Notes: 配置思路：
  创建VLAN并将连接用户的接口加入VLAN，实现不同业务用户之间的二层流量隔离。
  配置SW1和SW2的各接口类型以及通过的VLAN，实现主机和服务器之间通过SW1和SW2通信。

## Slide 38: Hybrid接口的基础配置 (1)
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
SW1的配置如下：
[SW1] vlan batch 10 20 100
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10 100
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid pvid vlan 20
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid untagged vlan 30 100
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] interface GigabitEthernet 0/0/3
[SW1-GigabitEthernet0/0/3] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/3] port hybrid tagged vlan 10 20 100
主机1
主机2
服务器
VLAN 10
VLAN 100
VLAN 20
PVID 10
PVID 1
PVID 1
SW1
SW2
GE0/0/1
PVID 20
GE0/0/2
PVID 100
GE0/0/1
GE0/0/3
GE0/0/3

## Slide 39: Hybrid接口的基础配置 (2)
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
SW2的配置如下：
[SW2] vlan batch 10 20 100
[SW2] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
[SW2-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 100
[SW2-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10 20 100
[SW2-GigabitEthernet0/0/1] interface GigabitEthernet 0/0/3
[SW2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type hybrid
[SW2-GigabitEthernet0/0/3] port hybrid tagged vlan 10 20 100
主机1
主机2
服务器
VLAN 10
VLAN 100
VLAN 20
PVID 10
PVID 1
PVID 1
SW1
SW2
GE0/0/1
PVID 20
GE0/0/2
PVID 100
GE0/0/1
GE0/0/3
GE0/0/3

## Slide 40: 验证配置
[SW1]display vlan
The total number of vlans is : 4
-----------------------------------------------------------------------------------------
U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----------------------------------------------------------------------------------------
VID Type Ports
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 common UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(U) GE0/0/3(U) ……
10 common UT:GE0/0/1(U)
TG:GE0/0/3(U)
20 common UT:GE0/0/2(U)
TG:GE0/0/3(U)
100 common UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(U)
TG:GE0/0/3(U)
……
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
主机1
主机2
服务器
VLAN 10
VLAN 100
VLAN 20
PVID 10
PVID 1
PVID 1
SW1
SW2
GE0/0/1
PVID 20
GE0/0/2
PVID 100
GE0/0/1
GE0/0/3
GE0/0/3

## Slide 41: VLAN的基础配置命令
[Huawei-vlan10] mac-vlan mac-address mac-address [ mac-address-mask | mac-address-mask-length ]
关联MAC地址与VLAN
通过此命令配置MAC地址与VLAN关联。
  mac-address：指定与VLAN关联的MAC地址。格式为H-H-H。其中H为4位的十六进制数，可以输入1～4位，如00e0、fc01。当输入不足4位时，表示前面的几位为0，如：输入e0，等同于00e0。MAC地址不可设置为0000-0000-0000、FFFF-FFFF-FFFF和组播地址。
  mac-address-mask：指定MAC地址掩码。格式为H-H-H，其中H为1至4位的十六进制数。
  mac-address-mask-length：指定MAC地址掩码长度。整数形式，取值范围是1～48。
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mac-vlan enable
使能MAC地址与VLAN
通过此命令使能接口的MAC VLAN功能。
Notes: 命令：mac-vlan mac-address mac-address [ mac-address-mask | mac-address-mask-length ]
  mac-address：指定与VLAN关联的MAC地址。
    格式为H-H-H。其中H为4位的十六进制数，可以输入1～4位，如00e0、fc01。当输入不足4位时，表示前面的几位为0，如：输入e0，等同于00e0。
    MAC地址不可设置为0000-0000-0000、FFFF-FFFF-FFFF和组播地址。
  mac-address-mask：指定MAC地址掩码。
    格式为H-H-H，其中H为1至4位的十六进制数。
  mac-address-mask-length：指定MAC地址掩码长度。
    整数形式，取值范围是1～48。
命令：mac-vlan enable，用来使能接口的MAC VLAN功能。

## Slide 42: 案例：基于MAC地址划分VLAN
组网需求：
  某个公司的网络中，网络管理者将同一部门的员工划分到同一VLAN。为了提高部门内的信息安全，要求只有本部门员工的主机才可以访问公司网络。
  主机1、主机2、主机3为本部门员工的主机，要求这几台主机可以通过SW1访问公司网络，如换成其他主机则不能访问。
  可以配置基于MAC地址划分VLAN，将本部门员工主机的MAC地址与VLAN绑定，从而实现该需求。
SW1
主机1
主机2
主机3
001e-10dd-dd01
VLAN 10
GE0/0/2
Enterprise
Network
GE0/0/3
GE0/0/4
主机4
001e-10dd-dd02
001e-10dd-dd03
001e-10dd-dd04
GE0/0/1
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
Notes: 配置思路：
  创建VLAN。
  配置各以太网接口以正确的方式加入VLAN。
  配置主机1、主机2、主机3的MAC地址与VLAN关联，实现根据报文中的源MAC地址确定VLAN。

## Slide 43: 创建VLAN，并关联MAC地址和VLAN
创建VLAN：
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] quit
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
SW1
主机1
主机2
主机3
001e-10dd-dd01
VLAN 10
GE0/0/2
Enterprise
Network
GE0/0/3
GE0/0/4
001e-10dd-dd02
001e-10dd-dd03
GE0/0/1
关联MAC地址和VLAN：
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] mac-vlan mac-address 001e-10dd-dd01 [SW1-vlan10] mac-vlan mac-address 001e-10dd-dd02 [SW1-vlan10] mac-vlan mac-address 001e-10dd-dd03 [SW1-vlan10] quit

## Slide 44: 加入VLAN，并使能MAC VLAN功能
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
使能接口的基于MAC地址划分VLAN功能：
[SW1] interface gigabitethernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] mac-vlan enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] quit
注：GE0/0/3、GE0/0/4的配置与GE0/0/2类似
SW1
主机1
主机2
主机3
001e-10dd-dd01
VLAN 10
GE0/0/2
Enterprise
Network
GE0/0/3
GE0/0/4
001e-10dd-dd02
001e-10dd-dd03
GE0/0/1
加入VLAN：
[SW1] interface gigabitethernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid tagged vlan 10
[SW1] interface gigabitethernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid untagged vlan 10
Notes: 配置接口为Hybrid接口：在Access接口和Trunk接口上，只有基于MAC划分的VLAN和PVID相同时，才能使用MAC VLAN功能。所以基于MAC地址划分VLAN推荐在Hybrid口上配置。

## Slide 45: 验证配置
[SW1]display vlan
The total number of vlans is : 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VID Type Ports
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 common UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(U) GE0/0/3(U) ……
10 common UT:GE0/0/2(U) GE0/0/3(U) GE0/0/4(U)
TG:GE0/0/1(U)
……
[SW1]display mac-vlan mac-address all
----------------------------------------------------------------------
MAC Address MASK VLAN Priority
----------------------------------------------------------------------
001e-10dd-dd01 ffff-ffff-ffff 10 0
001e-10dd-dd02 ffff-ffff-ffff 10 0
001e-10dd-dd03 ffff-ffff-ffff 10 0
Total MAC VLAN address count: 3
基于接口划分VLAN
基于MAC地址划分VLAN
Notes: 命令：display mac-vlan { mac-address { all | mac-address [ mac-address-mask | mac-address-mask-length ] } | vlan vlan-id }，用来查看基于MAC地址划分VLAN的配置信息。
  all：显示所有MAC地址VLAN划分信息。
  mac-address mac-address：显示指定MAC地址的VLAN划分信息。
    格式为H-H-H，其中H为1至4位的十六进制数。
  mac-address-mask：MAC地址掩码。
    格式为H-H-H，其中H为1至4位的十六进制数。
  mac-address-mask-length：MAC地址掩码长度。
    整数形式，取值范围是1～48。
  vlan vlan-id：显示指定MAC-VLAN的配置信息。
    整数形式，取值范围是1～4094。
输出信息：
  MAC Address：MAC地址。
  MASK：MAC地址的掩码。
  VLAN：基于MAC地址划分的VLAN。
  Priority：指定MAC地址对应VLAN的802.1P优先级。

## Slide 46
(多选) 下列关于VLAN的描述中，错误的是？( )
  VLAN技术可以将一个规模较大的冲突域隔离成若干个规模较小的冲突域
  VLAN技术可以将一个规模较大的二层广播域隔离成若干个规模较小的二层广播域
  位于不同VLAN的计算机之间无法进行通信
  位于同一VLAN中的计算机之间可以进行二层通信
如果一个Trunk接口的PVID是5，且端口下配置port trunk allow-pass vlan 2 3，那么哪些VLAN的流量可以通过该Trunk接口进行传输？
Notes: AC
执行了port trunk allow-pass vlan 2 3命令后，VLAN 5的数据帧不能在此接口上进行传输。VLAN 1的数据默认可以通过Trunk接口进行传输。所以VLAN 1，VLAN 2和VLAN 3的数据帧可以在Trunk接口上传输。

## Slide 47
本章节主要介绍了虚拟局域网 (VLAN)的相关技术知识，包括：VLAN的作用，VLAN的标识及划分，VLAN的数据交互，VLAN的实际规划和应用，以及VLAN的相关基本配置。
通过VLAN技术，可以将物理的局域网划分成多个广播域，实现同一VLAN内的网络设备可以直接进行二层通信，不同VLAN内的设备不可以直接进行二层通信。