## Slide 1
卢玥玥/wx445705
2019.12
新开发

## Slide 2: WLAN概述

## Slide 3
以有线电缆或光纤作为传输介质的有线局域网应用广泛，但有线传输介质的铺设成本高，位置固定，移动性差。随着人们对网络的便携性和移动性的要求日益增强，传统的有线网络已经无法满足需求，WLAN (Wireless Local Area Network，无线局域网)技术应运而生。
目前，WLAN已经成为一种经济、高效的网络接入方式。
本课程介绍了WLAN在不同阶段的发展历程，其次介绍了WLAN技术相关的概念以及常见组网架构的工作原理，最后介绍WLAN常见组网架构的基本配置和WLAN技术的未来发展趋势。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  了解WLAN的基本概念和802.11协议族的发展历史
  区分WLAN的不同设备
  区分WLAN的不同组网方式
  掌握WLAN工作流程
  完成WLAN的基本配置

## Slide 5
WLAN概述
WLAN的基本概念
WLAN的组网架构
WLAN的工作原理
WLAN的配置实现
新一代WLAN解决方案

## Slide 6: 什么是WLAN
WLAN即Wireless LAN（无线局域网），是指通过无线技术构建的无线局域网络。WLAN广义上是指以无线电波、激光、红外线等无线信号来代替有线局域网中的部分或全部传输介质所构成的网络。
通过WLAN技术，用户可以方便地接入到无线网络，并在无线网络覆盖区域内自由移动，彻底摆脱有线网络的束缚。
有线网络
Switch
Switch
Router
PC
Access Point
无线信号
无线网络
Notes: WLAN即Wireless LAN（无线局域网），是指通过无线技术构建的无线局域网络。
  这里指的无线技术不仅仅包含Wi-Fi，还有红外、蓝牙、ZigBee等等。
  通过WLAN技术，用户可以方便地接入到无线网络，并在无线网络覆盖区域内自由移动，摆脱有线网络的束缚。
无线网络根据应用范围可分为WPAN、WLAN、WMAN、WWAN。
  WPAN (Wireless Personal Area Network)：个人无线网络，常用技术有：Bluetooth、Zigbee、NFC、HomeRF、UWB。
  WLAN (Wireless Local Area Network)：无线局域网，常用技术有：Wi-Fi。(WLAN中也会使用WPAN的相关技术。)
  WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)：无线城域网，常用技术有：WiMax。
  WWAN (Wireless Wide Area Network)：无线广域网，常用技术有：GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、LTE、5G。
WLAN的优点：
  网络使用自由：凡是自由空间均可连接网络，不受限于线缆和端口位置。在办公大楼、机场候机厅、度假村、商务酒店、体育场馆、咖啡店等场所尤为适用。
  网络部署灵活：对于地铁、公路交通监控等难于布线的场所，采用WLAN进行无线网络覆盖，免去或减少了繁杂的网络布线，实施简单，成本低，扩展性好。

## Slide 7: WLAN与Wi-Fi
WLAN：
  WLAN是计算机网络和无线通信技术 (Wi-Fi)相结合的产物，是有线网络的无线化延伸。
Wi-Fi：
  Wi-Fi是一种基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。
  在日常生活中，常会将Wi-Fi当做802.11的同义词。
  Wi-Fi也是Wi-Fi联盟制造商的商标，并做为Wi-Fi产品的品牌认证。
  Wi-Fi联盟成立于1999年，当时的名称叫做Wireless Ethernet Compatibility Alliance（WECA）。在2002年10月，正式改名为Wi-Fi Alliance。
Notes: WLAN广义上是指以无线电波、激光、红外线等来代替有线局域网中的部分或全部传输介质所构成的网络。
本课程介绍的WLAN特指通过Wi-Fi技术基于802.11标准系列，利用高频信号（例如2.4GHz或5GHz）作为传输介质的无线局域网。

## Slide 8: Wi-Fi的起源及发展历程
1971
1973
1980
1985
1988
1990
1993
1996
1997
1999
夏威夷大学诺曼·艾布拉姆森提出ALOHAnet无线通讯系统
罗伯特·鲍勃·梅特卡夫提出以太网，引入CSMA/CD
梅特卡夫提出DIX标准，IEEE 802标准项目成立
美国FCC颁发了ISM频谱牌照，使得WLAN得以发展
Vic Hayes设计WaveLAN，是一个Adhoc网络，被认为是Wi-Fi原型
802.11工作组成立，NCR公司推出WaveLAN产品化
HotSpot概念提出，AP可接入ISP，成为WLAN基础架构的雏形
John O‘Sullivan提出Wi-Fi概念，被称为Wi-Fi之父
Wi-Fi联盟成立
802.11第一版协议发布

## Slide 9: Wi-Fi在办公场景的发展趋势
1990年代初期
1990年代晚期
现在
移动1.0
移动2.0
移动3.0
固定办公时代
台式机
数据业务
初级移动办公时代
便携机：
语音业务+数据业务
802.11b/a/g
BYOD
无线办公时代
手机、Pad、超级本：
视频业务+语音业务+数据业务
大量实时业务
802.11n->11ac
全无线时代
多样化终端:
精细化在线服务
802.11ax/ad……
VR/4K 视频
VR/AR
4K
… …
无线作为有线的补充
有线无线一体化
全无线办公，以无线为中心
Notes: 第一阶段：初级移动办公时代，无线作为有线的补充
  WaveLAN技术的应用可以被认为是最早的企业WLAN雏形。早期的Wi-Fi技术主要应用在类似“无线收音机”这样的物联设备上，但是随着802.11a/b/g标准的推出，无线连接的优势越来越明显。企业和消费者开始认识到Wi-Fi技术的应用潜力，无线热点开始出现在咖啡店、机场和酒店。
  Wi-Fi也在这一时期诞生，它是Wi-Fi联盟的商标，该联盟最初的目的是为了推动802.11b标准的制定，并在全球范围内推行Wi-Fi产品的兼容认证。随着标准的演进和遵从标准产品的普及，人们往往将Wi-Fi等同于802.11标准。
  802.11标准是众多WLAN技术中的一种，只是802.11标准已成为业界的主流技术，所以人们提到WLAN时，通常是指使用Wi-Fi技术的WLAN。
  这是WLAN应用的第一阶段，主要是解决“无线接入”的问题，核心价值是摆脱有线的束缚，设备在一定范围内可以自用移动，用无线网络延伸了有线网络。但是这一阶段的WLAN对安全、容量和漫游等方面没有明确的诉求，接入点（Access Point，AP）的形态还是单个接入点，用于单点组网覆盖。通常称单个接入点架构的AP为FAT AP。

## Slide 10
Notes: 第二阶段：无线办公时代，有线无线一体化
  随着无线设备的进一步普及，WLAN从起初仅仅作为有线网络的补充，发展到和有线网络一样不可或缺，由此进入第二阶段。
  在这个阶段，WLAN作为网络的一部分，还需要为企业访客提供网络接入。
  在办公场景下，存在大量视频、语音等大带宽业务，对WLAN的带宽有更大的需求。从2012年开始，802.11ac标准趋于成熟，对工作频段、信道带宽、调制与编码方式等做出了诸多改进，与以往的Wi-Fi标准相比，其具有更高的吞吐率、更少的干扰，能够允许更多的用户接入。
第三阶段：全无线办公时代，以无线为中心
  目前，WLAN已经进入第三阶段，在办公环境中，使用无线网络彻底替代有线网络。办公区采用全Wi-Fi覆盖，办公位不再提供有线网口，办公环境更为开放和智能。
  未来，云桌面办公、智真会议、4K视频等大带宽业务将从有线网络迁移至无线网络，而VR/AR等新技术将直接基于无线网络部署。新的应用场景对WLAN的设计与规划提出更高的要求。
  2018年，新一代Wi-Fi标准Wi-Fi 6 (IEEE命名为802.11ax，Wi-Fi 6是Wi-Fi联盟的命名)发布，这是Wi-Fi发展史上的又一重大里程碑，Wi-Fi 6的核心价值是容量的进一步提升，引领无线通信进入10Gbit/s时代；多用户并发性能提升4倍，让网络在高密度接入、业务重载的情况下，依然保持优秀的服务能力。

## Slide 11: IEEE 802与TCP/IP对等模型
数据链路层
物理层
LLC
子层
MAC
子层
802.2 Logical link control (LLC)
802.11 MAC
802.1
Management
802
Overview
and
Architecture
802.3
PHY
802.3
MAC
802.5
PHY
802.5
MAC
802.11
FHSS
PHY
802.11
DSSS
PHY
802.11a
OFDM
PHY
802.11b
HR/DSSS
PHY
802.11g
ERP
PHY
WLAN是一种基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。
802.11标准聚焦在TCP/IP对等模型的下两层：
  数据链路层：主要负责信道接入、寻址、数据帧校验、错误检测、安全机制等内容。
  物理层：主要负责在空口（空中接口）中传输比特流，例如规定所使用的频段等。

## Slide 12: IEEE 802.11标准与Wi-Fi的世代
 | 标准 | 发布年份 | 频段 | 速率
Wi-Fi 1 | 802.11 | 1997 | 2.4 GHz | 2 Mbps
Wi-Fi 2 | 802.11 b | 1999 | 2.4 GHZ | 11 Mbps
Wi-Fi 3 | 802.11 a | 1999 | 5 GHz | 54 Mbps
 | 802.11 g | 2003 | 2.4 GHz | 54 Mbps
Wi-Fi 4 | 802.11 n | 2009 | 2.4 GHz或5 GHz | 600 Mbps
Wi-Fi 5 | 802.11 ac Wave1 | 2013 | 5 GHz | 1.3 Gbps
Wi-Fi 6 | 802.11 ac Wave2 | 2015 | 5 GHz | 3.47 Gbps
 | 802.11 ax | 2019 | 2.4 GHz或5 GHz | 10 Gbps
IEEE 802.11第一个版本发表于1997年，其中定义了介质访问接入控制层和物理层。
此后，更多的基于802.11的补充标准逐渐被定义，最为熟知的是影响Wi-Fi代际演进的标准：802.11b、802.11a、802.11g、802.11n、802.11ac等。
Notes: 在IEEE 802.11ax标准推出之际，Wi-Fi联盟将新Wi-Fi规格的名字简化为Wi-Fi 6，主流的IEEE 802.11ac改称Wi-Fi 5、IEEE 802.11n改称Wi-Fi 4，其他世代以此类推。

## Slide 13
WLAN概述
WLAN的基本概念
WLAN的组网架构
WLAN的工作原理
WLAN的配置实现
新一代WLAN解决方案

## Slide 14: 基本的WLAN组网架构
FAT AP (胖AP)架构
AC+FIT AP (瘦AP)架构
园区网络
园区
出口网关
FIT AP
CAPWAP
CAPWAP
AC
STA
(工作站)
射频信号
园区网络
园区
出口网关
STA
(工作站)
FAT AP
射频信号
有线侧组网
以太网协议
无线侧组网
802.11协议
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
Internet
Internet
Notes: WLAN网络架构分有线侧和无线侧两部分，有线侧是指AP上行到Internet的网络使用以太网协议，无线侧是指STA到AP之间的网络使用802.11协议。
无线侧接入的WLAN网络架构为集中式架构。从最初的FAT AP架构，演进为AC+FIT AP架构。
  FAT AP (胖AP)架构
    这种架构不需要专门的设备集中控制就可以完成无线用户的接入、业务数据的加密和业务数据报文的转发等功能，因此又称为自治式网络架构。
    适用范围：家庭
    特点：AP独立工作，需要单独配置，功能较为单一，成本低。
    缺点：随着WLAN覆盖面积增大，接入用户增多，需要部署的FAT AP数量也会增多，但FAT AP是独立工作的，缺少统一的控制设备，因此管理维护这些FAT AP就十分麻烦。
  AC+FIT AP (瘦AP)架构
    这种架构中，AC负责WLAN的接入控制、转发和统计、AP的配置监控、漫游管理、AP的网管代理、安全控制；FIT AP负责802.11报文的加解密、802.11的物理层功能、接受AC的管理等简单功能。
    适用范围：大中型企业
    特点：AP需要配合AC使用，由AC统一管理和配置，功能丰富，对网络运维人员的技能要求高。
注：在本课程中，我们主要以AC+FIT AP架构为例进行课程的讲解。

## Slide 15
Notes: WLAN基本概念：
  工作站STA (Station)：
    支持802.11标准的终端设备。例如带无线网卡的电脑、支持WLAN的手机等。
  无线接入控制器AC (Access Controller)：
    在AC+FIT AP网络架构中，AC对无线局域网中的所有FIT AP进行控制和管理。例如，AC可以通过与认证服务器交互信息来为WLAN用户提供认证服务。
  无线接入点AP (Access Point)：
    为STA提供基于802.11标准的无线接入服务，起到有线网络和无线网络的桥接作用。
  无线接入点控制与规范CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points)：
    由RFC5415协议定义的，实现AP和AC之间的互通的一个通用封装和传输机制。
  射频信号 (无线电磁波)：
    提供基于802.11标准的WLAN技术的传输介质，是具有远距离传输能力的高频电磁波。本课程指的射频信号是2.4G或5G频段的无线电磁波。

## Slide 16: WLAN在家庭网络中的应用
家庭Wi-Fi路由器
面板AP
家用无线局域网主要采用FAT AP架构
华为无线局域网产品形态丰富，覆盖室内室外、家庭企业等各种应用场景，提供高速、安全和可靠的无线网络连接。
家庭Wi-Fi路由器：
  通过把有线网络信号转换成无线信号，供家庭电脑、手机等设备接收，实现无线上网功能。
  主要为FAT AP。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网

## Slide 17: WLAN在园区网络中的应用 (1)
AC
Internet
AP
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
企业无线局域网主要采用FIT AP架构
华为的企业AP，以AirEngine 5760-10为例支持FAT AP、FIT AP和云AP三种工作模式，根据网络规划的需求，可以灵活地在多种模式下切换。
在本组网中AP工作在FIT AP模式，用户接入、AP上线、认证、路由、AP管理、安全协议、QoS等功能需要同AC配合完成。
Notes: 企业WLAN产品：
无线接入点 (AP, Access Point)
  一般支持FAT AP（胖AP）、FIT AP（瘦AP）和云管理AP三种工作模式，根据网络规划的需求，可以灵活地在多种模式下切换。
  FAT AP：适用于家庭，独立工作，需单独配置，功能较为单一，成本低。独立完成用户接入、认证、数据安全、业务转发和QoS等功能。
  FIT AP：适用于大中型企业，需要配合AC使用，由AC统一管理和配置，功能丰富，对网络维护人员的技能要求高。用户接入、AP上线、认证、路由、AP管理、安全协议、QoS等功能需要同AC配合完成。
  云管理：适用于中小型企业，需要配合云管理平台使用，由云管理平台统一管理和配置，功能丰富，即插即用，对网络维护人员的技能要求低。
无线接入控制器 (AC, Access Controller)
  一般位于整个网络的汇聚层，提供高速、安全、可靠的WLAN业务。
  提供大容量、高性能、高可靠性、易安装、易维护的无线数据控制业务，具有组网灵活、绿色节能等优势。

## Slide 18: WLAN在园区网络中的应用 (2)
园区网络
AP
PoE交换机
具备PoE功能的交换机
PoE输入接口
电功率&数据
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
PoE与PoE交换机
PoE（Power over Ethernet，以太网供电）是指通过以太网网络进行供电，也被称为基于局域网的供电系统PoL（Power over LAN）或有源以太网（Active Ethernet）。
PoE允许电功率通过传输数据的线路或空闲线路传输到终端设备。
在WLAN网络中，可以通过PoE交换机对AP设备进行供电。
Notes: 通过PoE供电方式，可以有效的解决IP电话、AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电问题。对于这些终端而言，有了PoE后不再需要考虑其室内电源系统布线的问题，在接入网络的同时就可以实现对设备的供电。

## Slide 19: 有线侧组网概念：AP-AC组网方式
AP和AC间的组网分为：二层组网和三层组网。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
AP1
AC
二层网络
APn
……
二层组网
AP1
AC
三层网络
APn
……
三层组网
二层组网：AP与AC之间的网络为直连或者二层网络。
由于二层组网比较简单，适用于简单临时的组网，能够进行比较快速的组网配置，但不适用于大型组网架构。
三层组网：AP与AC之间的网络为三层网络。
在实际组网中，一台AC可以连接几十甚至几百台AP，组网一般比较复杂，在大型组网中一般采用三层组网。
Notes: AP-AC组网：二层是指AP和AC之间是二层组网，三层是指AC和AP之间是三层组网；二层组网AP可以通过二层广播，或者DHCP过程，即插即用上线；三层网络下，AP无法直接发现AC，需要通过DHCP或DNS方式动态发现，或者配置静态IP。
在实际组网中，一台AC可以连接几十甚至几百台AP，组网一般比较复杂。比如在企业网络中，AP可以布放在办公室，会议室，会客间等场所，而AC可以安放在公司机房。这样，AP和AC之间的网络就是比较复杂的三层网络。因此，在大型组网中一般采用三层组网。

## Slide 20: 有线侧组网概念：AC连接方式
AC的连接方式分为：直连式组网和旁挂式组网。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
直连式组网
旁挂式组网
直连式组网可以认为AP、AC与上层网络串联在一起，所有数据必须通过AC到达上层网络。
直连式组网中AC同时扮演AC和汇聚交换机的功能，AP的数据业务和管理业务都由AC集中转发和处理。
旁挂式组网，AC旁挂在AP与上行网络的直连网络中，不再直接连接AP。
旁挂式组网，AC旁挂在AP与上行网络的直连网络上，AP的业务数据可以不经AC而直接到达上行网络 。
AP1
AC
IP网络
APn
……
核心网络
CAPWAP
CAPWAP
AP1
IP网络
APn
……
核心网络
AC
CAPWAP
CAPWAP
Notes: AC连接方式：直连模式下AC部署在用户的转发路径上，旁挂则相反；直连模式用户流量要经过AC，会消耗AC转发能力，旁挂一般流量不会经过AC。
直连式组网：
  采用这种组网方式，对AC的吞吐量以及处理数据能力比较高，否则AC会是整个无线网络带宽的瓶颈。
  但用此种组网，组网架构清晰，组网实施起来简单。
旁挂式组网：
  由于实际组网中，大部分不是早期就规划好无线网络，无线网络的覆盖架设大部分是后期在现有网络中扩展而来。而采用旁挂式组网就比较容易进行扩展，只需将AC旁挂在现有网络中，比如旁挂在汇聚交换机上，就可以对终端AP进行管理。所以此种组网方式使用率比较高。
  在旁挂式组网中，AC只承载对AP的管理功能，管理流封装在CAPWAP隧道中传输。数据业务流可以通过CAPWAP数据隧道经AC转发，也可以不经过AC转发直接转发，后者无线用户业务流经汇聚交换机由汇聚交换机传输至上层网络。

## Slide 21: 有线侧组网概念：CAPWAP协议
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
园区网络
CAPWAP隧道
AC
移动用户
AP1
移动用户
移动用户
……
AP2
APn
CAPWAP隧道
CAPWAP隧道
什么是CAPWAP隧道
CAPWAP（Control And Provisioning of Wireless Access Points Protocol Specification，无线接入点控制和配置协议）：该协议定义了如何对AP进行管理、业务配置，即AC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理和控制。
AP与AC间的状态维护。
AC通过CAPWAP隧道对AP进行管理、业务配置下发。
当采用隧道转发模式时，AP将STA发出的数据通过CAPWAP隧道实现与AC之间的交互。
CAPWAP隧道的功能
传递
控制信息
用户数据
Notes: 为满足大规模组网的要求，需要对网络中的多个AP进行统一管理，IETF成立了CAPWAP工作组，最终制定CAPWAP协议。该协议定义了AC如何对AP进行管理、业务配置，即AC与AP间首先会建立CAPWAP隧道，然后AC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理和控制。
CAPWAP是基于UDP进行传输的应用层协议。
  CAPWAP协议在传输层运输两种类型的消息：
    业务数据流量，封装转发无线数据帧 。——通过CAPWAP数据隧道。
    管理流量，管理AP和AC之间交换的管理消息 。——通过CAPWAP控制隧道。
  CAPWAP数据和控制报文基于不同的UDP端口发送：
    管理流量端口为UDP端口5246。
    业务数据流量端口为UDP端口5247。
注：国际互联网工程任务组（The Internet Engineering Task Force，简称 IETF）。

## Slide 22: 无线侧组网概念：无线通信系统
无线通信系统中，信息可以是图像、文字、声音等。信息需要先经过信源编码转换为方便于电路计算和处理的数字信号，再经过信道编码和调制，转换为无线电波发射出去。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
信源
编码
信道
(传输介质)
解码
信宿
噪声源
调制
解调
发送设备
接收设备
无线通信系统
Notes: 信源编码：将最原始的信息，经过对应的编码，转换为数字信号的过程。
信道编码：是一种对信息纠错、检错的技术，可以提升信道传输的可靠性。信息在无线传输过程中容易受到噪声的干扰，导致接收信息出错，引入信道编码能够在接收设备上最大程度地回复信息，降低误码率。
调制：将数字信号叠加到高频振荡电路产生的高频信号上，才能通过天线转换成无线电波发射出去。叠加动作就是调制的过程。
信道：传输信息的通道，无线信道就是空间中的无线电波。
空中接口：简称空口，无线信道使用的接口。发送设备和接收设备使用接口和信道连接，对于无线通信，接口是不可见的，连接着不可见的空间。

## Slide 23: 无线侧组网概念：无线电磁波
无线电磁波是频率介于3赫兹和约300G赫兹之间的电磁波，也叫作射频电波，或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换，利用无线电磁波传播。
WLAN技术就是通过无线电磁波在空间中传输信息。当前我们使用的频段是：
  2.4GHz频段 (2.4GHz~2.4835GHz）；
  5GHz频段（5.15GHz~5.35GHz，5.725GHz~5.85GHz）。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
3
30
300
3
30
300
3
30
300
3
30
300
HZ
KHZ
MHZ
GHZ
2.4GHz 工作频段
IEEE 802.11b/g/n/ax
5GHz 工作频段
IEEE 802.11a/n/ac/ax
 | 极低频 | 超低频 | 特低频 | 甚低频 | 低频 | 中频 | 高频 | 甚高频 | 特高频 | 超高频 | 极高频 | 
红外线、可见光、紫外线、射线等
无线电磁波频谱：
Notes: 极低频 (3Hz–30Hz)：潜艇通讯或直接转换成声音。
超低频 (30Hz–300Hz) ：直接转换成声音或交流输电系统（50-60赫兹)。
特低频 (300Hz–3KHz) ：矿场通讯或直接转换成声音。
甚低频 (3KHz–30KHz) ：直接转换成声音、超声、地球物理学研究。
低频 (30KHz–300KHz) ：国际广播。
中频 (300KHz–3MHz) ：调幅(AM)广播、海事及航空通讯。
高频 (3MHz–30MHz) ：短波、民用电台。
甚高频 (30MHz–300MHz) ：调频(FM)广播、电视广播、航空通讯。
特高频 (300MHz–3GHz) ：电视广播、无线电话通讯、无线网络、微波炉。
超高频 (3GHz–30GHz) ：无线网络、雷达、人造卫星接收。
极高频 (30GHz–300GHz) ：射电天文学、遥感、人体扫描安检仪。
300GHz以上：红外线、可见光、紫外线、射线等。

## Slide 24: 无线侧组网概念：无线信道
信道是传输信息的通道，无线信道就是空间中的无线电磁波。无线电磁波无处不在，如果随意使用频谱资源，那将带来无穷无尽的干扰问题，所以无线通信协议除了要定义出允许使用的频段，还要精确划分出频率范围，每个频率范围就是信道。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
2.4GHz频段
5GHz频段
对于5G频段，支持更宽频谱，频率资源更为丰富，AP不仅支持20MHz带宽的信道，还支持40MHz、80MHz及更大带宽的信道。
2.4GHz频段被划分为14个有重叠的、频率宽度是22MHz的信道。其中包含重叠信道和非重叠信道。
  重叠信道：在一个空间内同时存在重叠信道，则会产生干扰问题。
  非重叠信道：在一个空间内可以同时存在非重叠信道，不会产生干扰问题。
Notes: WLAN中，AP的工作状态会受到周围环境的影响。例如，当相邻AP的工作信道存在重叠频段时，某个AP的功率过大会对相邻AP造成信号干扰。
通过射频调优功能，动态调整AP的信道和功率，可以使同一AC管理的各AP的信道和功率保持相对平衡，保证AP工作在最佳状态。

## Slide 25: 无线侧组网概念：BSS/SSID/BSSID
基本服务集BSS (Basic Service Set)：
  一个AP所覆盖的范围。
  在一个BSS的服务区域内，STA可以相互通信。
基本服务集标识符BSSID (Basic Service SetIdentifier)：
  是无线网络的一个身份标识，用AP的MAC地址表示。
服务集标识符SSID (Service Set Identifier)：
  是无线网络的一个身份标识，用字符串表示。
  为了便于用户辨识不同的无线网络，用SSID代替BSSID。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
发现“guest”
SSID: guest
BSSID: 00e0.fc45.24a0
AP
发现“guest”
发现“guest”
BSS
Notes: BSS (Basic Service Set)：
  无线网络的基本服务单元，通常由一个AP和若干STA组成，BSS是802.11网络的基本结构。由于无线介质共享性，BSS中报文收发需携带BSSID（MAC地址）。
基本服务集标识符BSSID（Basic Service Set Identifier）：
  AP上的数据链路层MAC地址。
  终端要发现和找到AP，需要通过AP的一个身份标识，这个身份标识就是BSSID。
  为了区分BSS，要求每个BSS都有唯一的BSSID，因此使用AP的MAC地址来保证其唯一性。
服务集标识符SSID（Service Set Identifier）：
  表示无线网络的标识，用来区分不同的无线网络。例如，当我们在笔记本电脑上搜索可接入无线网络时，显示出来的网络名称就是SSID。
  如果一个空间部署了多个BSS，终端就会发现多个BSSID，只要选择加入的BSSID就行。但是做选择的是用户，为了使得AP的身份更容易辨识，则用一个字符串来作为AP的名字。这个字符串就是SSID。

## Slide 26: 无线侧组网概念：VAP
早期的AP只支持1个BSS，如果要在同一空间内部署多个BSS，则需要安放多个AP，这不但增加了成本，还占用了信道资源。为了改善这种状况，现在的AP通常支持创建出多个虚拟AP (Virtual Access Point, VAP)。
虚拟接入点VAP：
  VAP就是在一个物理实体AP上虚拟出的多个AP。每一个被虚拟出的AP就是一个VAP。每个VAP提供和物理实体AP一样的功能。
  每个VAP对应1个BSS。这样1个AP，就可以提供多个BSS，可以再为这些BSS，设置不同的SSID。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
BSS1：VAP1
SSID: guest
BSSID: 00e0.fc45.24a0
BSS2：VAP2
SSID: internal
BSSID: 00e0.fc45.24a9
发现“guest”和“internal”
发现“guest”和“internal”
发现“guest”和“internal”
AP
Notes: 虚拟接入点VAP（Virtual Access Point）：
  是AP设备上虚拟出来的业务功能实体。用户可以在一个AP上创建不同的VAP来为不同的用户群体提供无线接入服务。
VAP简化了WLAN的部署，但不意味VAP越多越好，要根据实际需求进行规划。一味增加VAP的数量，不仅要让用户花费更多的时间找到SSID，还会增加AP配置的复杂度。而且VAP并不等同于真正的AP，所有的VAP都共享这个AP的软件和硬件资源，所有VAP的用户都共享相同的信道资源，所以AP的容量是不变的，并不会随着VAP数目的增加而成倍的增加。

## Slide 27: 无线侧组网概念：ESS
为了满足实际业务的需求，需要对BSS的覆盖范围进行扩展。同时用户从一个BSS移动到另一个BSS时，不能感知到SSID的变化，则可以通过扩展服务集ESS实现。
扩展服务集ESS (Extend Service Set)：
  由多个使用相同SSID的BSS组成，是采用相同的SSID的多个BSS组成的更大规模的虚拟BSS。
基本概念
有线侧组网
无线侧组网
AP1
SSID=“huawei”
BSSID：
00e0.fc45.24a0
BSS
AP2
SSID=“huawei”
BSSID：
00e0.fc45.3100
BSS
ESS
Notes: ESS (Extend Service Set)：
  采用相同的SSID的多个BSS组成的更大规模的虚拟BSS。
  用户可以带着终端在ESS内自由移动和漫游，不管用户移动到哪里，都可以认为使用的同一个WLAN。
WLAN漫游：
  指STA在同属一个ESS的不同AP的覆盖范围之间移动且保持用户业务不中断的行为。
  WLAN网络的最大优势就是STA不受物理介质的影响，可以在WLAN覆盖范围内四处移动并且能够保持业务不中断。同一个ESS内包含多个AP设备，当STA从一个AP覆盖区域移动到另外一个AP覆盖区域时，利用WLAN漫游技术可以实现STA用户业务的平滑切换。

## Slide 28
WLAN概述
WLAN的基本概念
WLAN的组网架构
WLAN的工作原理
WLAN的配置实现
新一代WLAN解决方案

## Slide 29: FAT AP架构
园区网络
STA
FAT AP
基本概念
AP (Access Point，接入点)：为STA（Station，无线终端）提供基于802.11标准的无线接入服务，起到有线网络和无线网络的连接作用。
FAT AP（胖AP）：能够独立自治、自我管理的AP。FAT AP架构又称为自治式网络架构。
当部署单个AP时，FAT AP具备较好的独立性，不需要另外部署集中控制设备，部署起来很方便，成本较低廉。
但是，在企业中，随着WLAN覆盖面积增大，接入用户增多，需要部署的FAT AP数量也会增多。而每个FAT AP又是独立工作的，缺少统一的控制设备，因此管理、维护这些FAT AP就变得十分麻烦。
所以对于企业而言，不推荐FAT AP架构，更合适的选择是诸如下面要介绍的AC+FIT AP等架构。
架构特点
Internet
Notes: FAT AP架构不需要专门的设备集中控制就可以完成无线用户的接入、业务数据的加密和业务数据报文的转发等功能，因此FAT AP架构又称为自治式网络架构。
当部署单个AP时，由于FAT AP具备较好的独立性，不需要另外部署集中控制设备，部署起来很方便，成本较低廉，所以家庭部署WLAN，FAT AP架构往往是最适合的选择。但是，在企业中，FAT AP的独立自治就变成了缺点。
随着WLAN覆盖面积增大，接入用户增多，需要部署的FAT AP数量也会增多。而每个FAT AP又是独立工作的，缺少统一的控制设备，因此管理、维护这些FAT AP就变得十分麻烦。例如，如果需要升级软件版本，每一台FAT AP都需要单独升级一次，耗时耗力。FAT AP架构无法满足更大覆盖范围内的用户漫游诉求。另外，对于复杂业务，例如，针对网络用户的不同数据类型进行优先级策略控制，FAT AP架构也无法支持统一控制。
所以对于企业而言，不推荐FAT AP架构，更合适的选择是下面要介绍的AC+FIT AP架构、云管理架构等。

## Slide 30: AC+FIT AP架构
园区网络
园区
出口网关
FIT AP
CAPWAP
CAPWAP
AC
STA
(工作站)
射频信号
基本概念
AC (Access Controller，接入控制器)：在AC+FIT AP网络架构中，AC对无线局域网中的所有FIT AP进行控制和管理。
AC负责WLAN的接入控制、转发和统计、AP的配置监控、漫游管理、AP的网管代理、安全控制。
FIT AP（瘦AP）负责802.11报文的加解密、802.11的物理层功能、接受AC的管理、空口的统计等简单功能。
AC和AP之间使用的通信协议是CAPWAP。
相比于FAT AP架构，AC+FIT AP架构的优点如下：
  配置与部署更容易
  安全性更高
  更新与扩展容易
Internet
Notes: AC和AP之间使用的通信协议是CAPWAP协议，CAPWAP协议定义的主要内容有：AP自动发现AC，AC对AP进行安全认证，AP从AC获取软件，AP从AC获得初始和动态配置等。通过该协议，AP和AC之间建立起CAPWAP隧道。CAPWAP隧道有两种：控制隧道和数据隧道。控制隧道主要传输控制报文（也称管理报文，是AC管理控制AP的报文）；数据隧道主要传输数据报文。CAPWAP隧道可以进行数据传输层安全（Datagram Transport Layer Security，DTLS）加密，因此传输的报文更加安全。
相比于FAT AP架构，AC+FIT AP架构的优点如下。
  配置与部署：通过AC进行集中地网络配置和管理，不再需要对每个AP进行单独配置操作，同时对整网AP进行信道、功率的自动调整，免去了烦琐的人工调整过程。
  安全性：由于FAT AP无法进行统一的升级操作，无法保证所有AP版本都有最新的安全补丁，而AC+FIT AP架构主要的安全能力是在AC上的，软件更新和安全配置仅需在AC上进行，从而可以快速进行全局安全设置；同时，为了防止加载恶意代码，设备会对软件进行数字签名认证，增强了更新过程的安全性。AC也实现了FAT AP架构无法支持的一些安全功能，包括病毒检测、统一资源定位地址（Uniform Resource Locater，URL）过滤、状态检测防火墙等高级安全特性。
  更新与扩展：架构的集中管理模式使得同一AC下的AP有着相同的软件版本。当需要更新时，先由AC获取更新包或补丁，然后由AC统一更新AP版本。AP和AC的功能拆分也减少了对AP版本的频繁更新，有关用户认证、网管和安全等功能的更新只需在AC上进行。

## Slide 31: 敏捷分布式AP
架构特点
AP的一种特殊架构，将AP拆分为中心AP和敏分AP两部分，中心AP可管理多台敏分AP，在适用的场景下，成本低，覆盖好。敏捷分布式AP可以用于FAT AP、AC+FIT AP、云管理架构。
适用范围：房间分布密集的场景。
中心AP
房间1
房间2
房间3
房间N
中心AP
房间1
房间2
房间3
房间N
AC
敏分AP
敏分AP

## Slide 32: 下一代园区网络：智简园区（中小型园区网络）
出口网关
交换机
云AP
STA
园区总部
分支办公室
云AP
STA
园区分支
基本概念
通过云管理平台，可以实现任意地点对设备进行集中的管理和维护，大大降低网络部署运维成本。
适用范围：中小型企业。
即插即用，自动开局，减少网络部署成本。
统一运维：所有云管理网元统一在云管理平台上进行监控和管理。
工具化：通常情况下，云解决方案会在云端提供各类工具，有效降低各类开支。
优势 (对比AC+FIT AP架构)
Internet
Notes: 传统方案的弊端：
  在部署网络时，传统网络解决方案会存在部署成本高、后期运维困难等问题，尤其是对于分支站点数量多、站点地域分散的企业，这些问题尤为明显。
云管理架构：
  云管理架构可以很好的解决以上问题，通过云管理平台，实现任意地点对设备进行集中的管理和维护，大大降低网络部署运维成本。
  当云AP布放完成后，无须网络管理员到安装现场对云AP进行软件调试，云AP上电后即可自动连接到指定的云管理平台加载指定的配置文件、软件包和补丁文件等系统文件，实现云AP零配置上线。网络管理员可以随时随地通过云管理平台统一给AP下发配置，使业务批量配置更快捷。

## Slide 33: 下一代园区网络：智简园区（大中型园区网络）
出口区
核心层
汇聚层
接入层
DataCenter
随板AC
随板AC
网管运维区
iStack/CSS Link
Internet
WAN
架构特点
AP需要配合iMaster NCE使用，由iMaster NCE统一管理和配置，功能丰富，进一步和有线网络融合，结合大数据和AI技术实现园区网络的极简、智慧和安全。
适用范围：大中型企业。

## Slide 34
WLAN概述
WLAN的基本概念
WLAN的组网架构
WLAN的工作原理
WLAN的配置实现
新一代WLAN解决方案

## Slide 35: WLAN工作流程概述
WLAN工作流程
AP获取IP地址并发现AC，与AC建立连接
AP上线
1
AC将WLAN业务配置下发到AP生效
WLAN业务配置下发
2
STA搜索到AP发射的SSID并连接、上线，接入网络
STA接入
3
WLAN网络开始转发业务数据
WLAN业务数据转发
4
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AC
DHCP Server
园区网络
AP
AP
Notes: AC+FIT AP组网架构中，是通过AC对AP进行统一的管理，因此所有的配置都是在AC上进行的。

## Slide 36: WLAN工作流程：步骤1
WLAN工作流程
FIT AP需完成上线过程，AC才能实现对AP的集中管理和控制，以及业务下发。AP的上线过程包括如下步骤：
AP获取IP地址；
AP发现AC并与之建立CAPWAP隧道；
AP接入控制；
AP版本升级；
CAPWAP隧道维持。
AP上线
1
WLAN业务配置下发
2
STA接入
3
WLAN业务数据转发
4
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AC
DHCP Server
园区网络
AP
AP

## Slide 37: AP获取IP地址
AP必须获得IP地址才能够与AC通信，WLAN网络才能够正常工作。
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AP获取IP地址
CAPWAP
隧道建立
AP接入控制
AP的版本升级
（可选）
CAPWAP
隧道维持
AP获取IP地址
AP获取IP地址的方式包括以下：
  静态方式：登录到AP设备上手工配置IP地址。
  DHCP方式：通过配置DHCP服务器，使AP作为DHCP客户端向DHCP服务器请求IP地址。
  典型方案：
  部署专门的DHCP Server为AP分配IP地址。
  使用AC的DHCP服务为AP分配IP地址。
  使用网络中的设备，例如核心交换机为AP分配IP地址。

## Slide 38: AP获取IP地址：DHCP方式
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AP获取IP地址
CAPWAP
隧道建立
AP接入控制
AP的版本升级
（可选）
CAPWAP
隧道维持
AC
DHCP Server
DHCP报文
DHCP报文
AP
DHCP Discovery（广播）
发现网络中的DHCP服务器
DHCP Server
DHCP Request（广播）
通知DHCP Server本机选择的IP地址
DHCP Ack（单播）
确认地址分配
DHCP Offer（单播）
从地址池中挑选可用IP地址，回应AP

## Slide 39: CAPWAP隧道建立
AC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理和控制。
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
Step 1：Discovery阶段（AP发现AC阶段）
AP通过发送Discovery Request报文，找到可用的AC。
AP发现AC有两种方式：
  静态方式：AP上预先配置AC的静态IP地址列表。
  动态方式：DHCP方式、DNS方式和广播方式。
Step 2：建立CAPWAP隧道阶段
AP与AC关联，完成CAPWAP隧道建立。包括数据隧道和控制隧道：
  数据隧道：AP接收的业务数据报文经过CAPWAP数据隧道集中到AC上转发。
  控制隧道：通过CAPWAP控制隧道实现AP与AC之间的管理报文的交互。
AP
AC
Discovery Request
Discovery Response
AP获取IP地址
CAPWAP
隧道建立
AP接入控制
AP的版本升级
（可选）
CAPWAP
隧道维持
Notes: CAPWAP隧道可以实现：
  AP与AC间的状态维护；
  AC对AP进行管理和业务配置下发；
  业务数据经过CAPWAP隧道集中到AC上转发。
AP发现AC阶段：
  静态方式：AP上预先配置了AC的静态IP地址列表。AP上线时，AP分别发送Discovery Request单播报文到所有预配置列表对应IP地址的AC。然后AP通过接收到AC返回的Discovery Response报文，选择一个AC开始建立CAPWAP隧道。
  动态方式：分为DHCP方式、DNS方式和广播方式，其中本章主要介绍DHCP方式和广播方式。

## Slide 40: Step1：AP动态发现AC
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
DHCP方式 (三层组网)
AP
AC
DHCP Discovery
广播方式 (二层组网)
DHCP Server
DHCP Offer
（option 43）
DHCP Request
DHCP Ack
（option 43）
Discovery Request
Discovery Response
二层园区网
三层园区网
AP获取IP地址
CAPWAP
隧道建立
AP接入控制
AP的版本升级
（可选）
CAPWAP
隧道维持
AC
AP
广播查询
Notes: DHCP方式：
  通过DHCP的四步交互过程，获取AC的IP地址：
    在没有预配置AC的IP列表时，则启动AP动态AC发现机制。通过DHCP获取IP地址，并通过DHCP协议中的Option返回AC地址列表（在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 43，且Option 43携带AC的IP地址列表）。
    首先是AP发送DHCP Discover广播报文，请求DHCP Server响应，在DHCP服务器侦听到DHCP Discover报文后，它会从没有租约的地址范围中，选择最前面的闲置IP，连同其他TCP/IP设定，响应AP一个DHCP Offer报文，该报文中会包含一个租约期限的信息。
    由于DHCP Offer报文既可以是单播报文，也可以是广播报文，当AP端收到多台DHCP Server的响应时，只会挑选其中一个Offer(通常是最先抵达的那个)，然后向网络中发送一个DHCP Request广播报文，告诉所有的Offer，并重新发送DHCP，将指定接收哪一台服务器提供的IP地址。
    当DHCP Server接收到AP的Request报文之后，会向AP发送一个DHCP Ack响应，该报文中携带的信息包括了AP的IP地址，租约期限，网关信息，以及DNS Server IP等，以此确定租约的正式生效，就此完成DHCP的四步交互工作。

## Slide 41
Notes:   通过AC发现机制，与AC关联：
    AP通过DHCP服务获取AC的IP地址后，使用AC发现机制来获知哪些AC是可用的，决定与最佳AC来建立CAPWAP的连接。
    AP启动CAPWAP协议的发现机制，以单播或广播的形式发送发现请求报文试图关联AC，AC收到AP的Discovery Request以后，会发送一个单播Discover Response 给AP，AP可以通过Discover Response中所带的AC优先级或者AC上当前AP的个数等，确定与哪个AC建立会话。
广播方式：
  当AP启动后，如果DHCP方式和DNS方式均未获得AC的IP或AP发出发现请求报文后未收到响应，则AP启动广播发现流程，以广播包方式发出发现请求报文。
  接收到发现请求报文的AC检查该AP是否有接入本机的权限（已经授权的MAC地址或者序列号），如果有则发回响应。如果该AP没有接入权限，AC则拒绝请求。
  广播发现方式只适用于AC/AP间为二层可达的网络场景。

## Slide 42: Step2：建立CAPWAP隧道
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AP获取IP地址
CAPWAP
隧道建立
AP接入控制
AP的版本升级
（可选）
CAPWAP
隧道维持
AC
DHCP Server
Step 2：建立CAPWAP隧道阶段
AP与AC关联，完成CAPWAP隧道建立。包括数据隧道和控制隧道：
  数据隧道：AP接收的业务数据报文经过CAPWAP数据隧道集中到AC上转发。同时还可以选择对数据隧道进行数据传输层安全DTLS（Datagram Transport Layer Security）加密，使能DTLS加密功能后，CAPWAP数据报文都会经过DTLS加解密。
  控制隧道：通过CAPWAP控制隧道实现AP与AC之间的管理报文的交互。同时还可以选择对控制隧道进行数据传输层安全DTLS加密，使能DTLS加密功能后，CAPWAP控制报文都会经过DTLS加解密。
CAPWAP
CAPWAP
CAPWAP隧道

## Slide 43: AP接入控制
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AP接入控制
AP发现AC后，会发送Join Request报文。AC收到后会判断是否允许该AP接入，并响应Join Response报文。
AC上支持三种对AP的认证方式：MAC认证、序列号（SN）认证和不认证。
AP
AC
Discovery Request
Discovery Response
Join Request
Join Response
AP获取IP地址
CAPWAP
隧道建立
AP接入控制
AP的版本升级
（可选）
CAPWAP
隧道维持
Notes: 在收到AP发送的Join Request报文之后，AC会进行AP合法性的认证，认证通过则添加相应的AP设备。
AC上支持三种对AP的认证方式：
  MAC认证
  序列号（SN）认证
  不认证
AC上添加AP的方式有三种：
  离线导入AP：预先配置AP的MAC地址和SN，当AP与AC连接时，如果AC发现AP和预先增加的AP的MAC地址和SN匹配，则AC开始与AP建立连接。
  自动发现AP：当配置AP的认证模式为不认证或配置AP的认证模式为MAC或SN认证且将AP加入AP白名单中，则当AP与AC连接时，AP将被AC自动发现并正常上线。
  手工确认未认证列表中的AP：当配置AP的认证模式为MAC或SN认证，但AP没有离线导入且不在已设置的AP白名单中，则该AP会被记录到未授权的AP列表中。需要用户手工确认后，此AP才能正常上线。

## Slide 44: AP的版本升级
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AP
AC
AP的版本升级
AP根据收到的Join Response报文中的参数判断当前的系统软件版本是否与AC上指定的一致。如果不一致，则AP通过发送Image Data Request报文请求软件版本，然后进行版本升级，升级方式包括AC模式、FTP模式和SFTP模式。
AP在软件版本更新完成后重新启动，重复进行前面三个步骤。
Discovery Request
Discovery Response
Join Request
Join Response
Image Data Response
Image Data Request
AP获取IP地址
CAPWAP
隧道建立
AP接入控制
AP的版本升级
（可选）
CAPWAP
隧道维持
Notes: 在AC上给AP升级方式：
  自动升级：主要用于AP还未在AC中上线的场景。通常先配置好AP上线时的自动升级参数，然后再配置AP接入。AP在之后的上线过程中会自动完成升级。如果AP已经上线，配置完自动升级参数后，任意方式触发AP重启，AP也会进行自动升级。但相比于自动升级，使用在线升级方式升级能够减少业务中断的时间。
    AC模式：AP升级时从AC上下载升级版本，适用于AP数量较少时的场景。
    FTP模式：AP升级时从FTP服务器上下载升级版本，适用于网络安全性要求不是很高的文件传输场景中，采用明文传输数据，存在安全隐患。
    SFTP模式：AP升级时从SFTP服务器上下载升级版本，适用于网络安全性要求高的场景，对传输数据进行了严格加密和完整性保护。
  在线升级：主要用于AP已经在AC中上线并已承载了WLAN业务的场景。
  定时升级：主要用于AP已经在AC中上线并已承载了WLAN业务的场景。通常指定在网络访问量少的时间段升级。

## Slide 45: CAPWAP隧道维持
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AP
AC
Discovery Request
Discovery Response
Join Request
Join Response
CAPWAP隧道维持
数据隧道维持：
  AP与AC之间交互Keepalive报文来检测数据隧道的连通状态。
控制隧道维持：
  AP与AC交互Echo报文来检测控制隧道的连通状态。
Image Data Response
Image Data Request
Keepalive
Keepalive
Echo Response
Echo Request
数据隧道
控制隧道
AP获取IP地址
CAPWAP
隧道建立
AP接入控制
AP的版本升级
（可选）
CAPWAP
隧道维持
Notes: 数据隧道维持：
  AP与AC之间交互Keepalive (UDP端口号为5247)报文来检测数据隧道的连通状态。
控制隧道维持：
  AP与AC交互Echo (UDP端口号为5246)报文来检测控制隧道的连通状态。

## Slide 46: 为确保AP能够上线，AC需预先配置如下内容
创建AP组
配置网络互通
配置AC的国家码
（域管理模板）
配置源接口或源地址
（与AP建隧道）
配置AC的网元名称
（可选）
配置AP上线时自动升级（可选）
添加AP设备
（配置AP认证模式）
每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。
配置DHCP服务器，为AP和STA分配IP地址，也可将AC设备配置为DHCP服务器。
配置AP到DHCP服务器间的网络互通；配置AP到AC之间的网络互通。
国家码用来标识AP射频所在的国家，不同国家码规定了不同的AP射频特性，包括AP的发送功率、支持的信道等。
每台AC都必须唯一指定一个IP地址或接口，该AC设备下挂接的AP学习到此IP地址或者此接口下配置的IP地址，用于AC和AP间的通信，以及CAPWAP隧道的建立。
每个AC是一个网元，通过将AC的网元名称设置为具有实际意义的值，来区分不同的AC设备，方便用户对AC设备进行管理。
自动升级是指AP在上线过程中自动对比自身版本与AC或SFTP或FTP服务器上配置的AP版本是否一致，如果版本不一致，则进行升级，然后AP自动重启再重新上线。
添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
Notes: 域管理模板：
  域管理模板提供对AP的国家码、调优信道集合和调优带宽等的配置。
  国家码用来标识AP射频所在的国家，不同国家码规定了不同的AP射频特性，包括AP的发送功率、支持的信道等。配置国家码是为了使AP的射频特性符合不同国家或区域的法律法规要求。
配置AC的源接口或源地址：
  每台AC都必须唯一指定一个IP地址、VLANIF接口或者Loopback接口，该AC设备下挂接的AP学习到此IP地址或者此接口下配置的IP地址，用于AC和AP间的通信。此IP地址或者接口称为源地址或源接口。
  只有为每台AC指定唯一一个源接口或源地址，AP才能与AC建立CAPWAP隧道。
  设备支持使用VLANIF接口或Loopback接口作为源接口，支持使用VLANIF接口或Loopback接口下的IP地址作为源地址。
添加AP设备：即配置AP认证模式，AP上线。
  添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。

## Slide 47: WLAN工作流程：步骤2
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
AC向AP发送Configuration Update Request请求消息，AP回应Configuration Update Response消息，AC再将AP的业务配置信息下发给AP。
WLAN工作流程
AP上线
1
WLAN业务配置下发
2
STA接入
3
WLAN业务数据转发
4
Configuration Update Request
Configuration Update Response
1
2
AC
DHCP Server
园区网络
AP
AP
Notes: AP上线后，会主动向AC发送Configuration Status Request报文，该信息中包含了现有AP的配置，为了做AP的现有配置和AC设定配置的匹配检查。当AP的当前配置与AC要求不符合时，AC会通过Configuration Status Response通知AP。
说明：AP上线后，首先会主动向AC获取当前配置，而后统一由AC对AP进行集中管理和业务配置下发。

## Slide 48: WLAN业务相关配置 - 配置射频
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
创建射频模板
AP或AP组
被引用到
基本的射频参数直接在射频接口下配置，其它射频参数在射频模板下配置。射频模板分为2G射频模板和5G射频模板，分别对2.4GHz射频和5GHz射频生效。
将射频模板引用到AP组、AP、AP射频或AP组射频中，射频模板下的配置才能够自动下发到指定AP上并生效。
配置基本射频参数
配置指定射频的工作带宽和信道、天线增益、发射功率、覆盖距离参数、工作频段等。
Notes: 配置基本射频参数：
  AP射频需要根据实际的WLAN网络环境来配置不同的基本射频参数，以使AP射频的性能达到更优。
    WLAN网络中，相邻AP的工作信道存在重叠频段时，容易产生信号干扰，对AP的工作状态产生影响。为避免信号干扰，使AP工作在更佳状态，提高WLAN网络质量，可以手动配置相邻AP工作在非重叠信道上。
    根据实际网络环境的需求，配置射频的发射功率和天线增益，使射频信号强度满足实际网络需求，提高WLAN网络的信号质量。
    实际应用场景中，两个AP之间的距离可能为几十米到几十公里，因为AP间的距离不同，所以AP之间传输数据时等待ACK报文的时间也不相同。通过调整合适的超时时间参数，可以提高AP间的数据传输效率。
  基本射频参数可以在AP组射频和AP射频下配置。AP组射频下配置的参数对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下配置的参数只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下配置的参数优先级高于AP组射频下配置的参数。
射频模板：
  根据实际的网络环境对射频的各项参数进行调整和优化，使AP具备满足实际需求的射频能力，提高WLAN网络的信号质量。射频模板中各项参数下发到AP后，只有AP支持的参数才会在AP上生效。
  可配置的参数包括：射频的类型、射频的速率、射频的无线报文组播发送速率、AP发送Beacon帧的周期等。

## Slide 49: WLAN业务相关配置 - 配置VAP
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
创建SSID模板
创建安全模板
创建VAP模板
AP或AP组
被引用到
被引用到
SSID用来指定不同的无线网络。在STA上搜索可接入的无线网络时，显示出来的网络名称就是SSID。
SSID模板主要用于配置WLAN网络的SSID名称。
配置WLAN安全策略，可以对无线终端（STA）进行身份验证，对用户的报文进行加密，保护WLAN网络和用户的安全。
在VAP模板下配置各项参数，然后在AP组或AP中引用VAP模板，AP上就会生成VAP，VAP用来为STA提供无线接入服务。
将VAP模板绑定进AP或AP组，即为AP下发WLAN业务。
配置数据转发方式
配置业务VLAN
WLAN网络中的数据包括控制报文（管理报文）和数据报文。
VAP下发给AP的二层业务数据报文中都会带有业务VLAN的VLAN ID。
Notes: 数据转发方式：
  控制报文是通过CAPWAP的控制隧道转发的，用户的数据报文分为隧道转发（又称为“集中转发”）方式、直接转发（又称为“本地转发”）方式。这部分内容在后面的课程中会详细介绍。
业务VLAN：
  由于WLAN无线网络灵活的接入方式，STA可能会在某个地点（例如办公区入口或体育场馆入口）集中接入到同一个WLAN无线网络中，然后漫游到其它AP覆盖的无线网络环境下。
    业务VLAN配置为单个VLAN时，在接入STA数众多的区域容易出现IP地址资源不足、而其它区域IP地址资源浪费的情况。
    业务VLAN配置为VLAN pool时，可以在VLAN pool中加入多个VLAN，然后通过将VLAN pool配置为VAP的业务VLAN，实现一个SSID能够同时支持多个业务VLAN。新接入的STA会被动态的分配到VLAN pool中的各个VLAN中，减少了单个VLAN下的STA数目，缩小了广播域；同时每个VLAN尽量均匀的分配IP地址，减少了IP地址的浪费。

## Slide 50
Notes: SSID模板：主要用于配置WLAN网络的SSID名称，还可以配置其他功能，主要包括如下功能：
  隐藏SSID功能：用户在创建无线网络时，为了保护无线网络的安全，可以对无线网络名称进行隐藏设置。这样，只有知道网络名称的无线用户才能连接到这个无线网络中。
  单个VAP下能够关联成功的最大用户数：单个VAP下接入的用户数越多，每个用户能够使用的平均网络资源就越少，为了保证用户的上网体验，可以根据实际的网络状况配置合理的最大用户接入数。
  用户数达到最大时自动隐藏SSID的功能：使能用户数达到最大时自动隐藏SSID的功能后，当WLAN网络下接入的用户数达到最大时，SSID会被隐藏，新用户将无法搜索到SSID。
安全模板：配置WLAN安全策略，可以对无线终端进行身份验证，对用户的报文进行加密，保护WLAN网络和用户的安全。
  WLAN安全策略支持开放认证、WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-802.1X等，在安全模板中选择其中一种进行配置。
VAP模板：通过配置VAP模板下的参数，使AP实现为STA提供不同无线业务服务的能力。
  VAP模板能够引用：SSID模板和安全模板。

## Slide 51: WLAN工作流程：步骤3
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
CAPWAP隧道建立完成后，用户就可以接入无线网络。
STA接入过程分为六个阶段：扫描阶段、链路认证阶段、关联阶段、接入认证阶段、DHCP、用户认证。
WLAN工作流程
AP上线
1
WLAN业务配置下发
2
STA接入
3
WLAN业务数据转发
4
AC
DHCP Server
园区网络
AP
AP

## Slide 52: 扫描
STA可以通过主动扫描，定期搜索周围的无线网络，获取到周围的无线网络信息。
根据Probe Request帧（探测请求帧）是否携带SSID，可以将主动扫描分为两种：
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
携带有指定SSID的主动扫描方式
AP1
(SSID=huawei)
STA
Probe Response
Probe Request
(SSID=huawei)
客户端发送携带有指定SSID的Probe Request：STA依次在每个信道发出Probe Request帧，寻找与STA有相同SSID的AP，只有能够提供指定SSID无线服务的AP接收到该探测请求后才回复探查响应。
携带空SSID的主动扫描方式
客户端发送广播Probe Request，客户端会定期地在其支持的信道列表中，发送Probe Request帧扫描无线网络。当AP收到Probe Request帧后，会回应Probe Response帧通告可以提供的无线网络信息。
AP1
STA
Probe Response
Probe Request
(SSID=Null)
Probe Request
(SSID=Null)
APn
.
.
.
扫描
链路认证
接入认证
DHCP
用户认证
关联
Notes: 主动扫描：
  携带有指定SSID的主动扫描方式：适用于STA通过主动扫描接入指定的无线网络。
  携带空SSID的主动扫描方式：适用于STA通过主动扫描可以获知是否存在可使用的无线服务。
被动扫描：
  STA也支持被动扫描搜索无线网络。
  被动扫描是指客户端通过侦听AP定期发送的Beacon帧（信标帧，包含：SSID、支持速率等信息）发现周围的无线网络，缺省状态下AP发送Beacon帧的周期为100TUs（1TU=1024us）。

## Slide 53: 链路认证
为了保证无线链路的安全，接入过程中AP需要完成对STA的认证。
802.11链路定义了两种认证机制：开放系统认证和共享密钥认证。
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
开放系统认证 (Open System Authentication)
AP
STA
Authentication Response
Authentication Request
开放系统认证：即不认证，任意STA都可以认证成功。
共享密钥认证 (Shared-key Authentication)
共享密钥认证：STA和AP预先配置相同的共享密钥，验证两边的密钥配置是否相同。如果一致，则认证成功；否则，认证失败。
AP
STA
Authentication Response
(Challenge)
Authentication Request
Authentication Response
(EncryptedChallenge)
Authentication Response
(Success)
扫描
链路认证
接入认证
DHCP
用户认证
关联
Notes: WLAN需要保障用户接入安全，即保障用户接入无线网络的合法性和安全性，STA接入WLAN网络前需要进行终端身份验证，即链路认证。链路认证通常被认为是终端连接AP并访问WLAN的起点。
共享密钥认证：
  STA和AP预先配置相同的共享密钥，AP在链路认证过程验证两边的密钥配置是否相同。如果一致，则认证成功；否则，认证失败。
  认证过程：
    STA向AP发送认证请求（Authentication Request）。
    AP随即生成一个“挑战短语（Challenge）”发给STA。
    STA使用预先设置好的密钥加密“挑战短语”（EncryptedChallenge）并发给AP。
    AP接收到经过加密的“挑战短语”，用预先设置好的密钥解密该消息，然后将解密后的“挑战短语”与之前发送给STA的进行比较。如果相同，认证成功；否则，认证失败。

## Slide 54: 关联
完成链路认证后，STA会继续发起链路服务协商，具体的协商通过Association报文实现。
终端关联过程实质上就是链路服务协商的过程，协商内容包括：支持的速率、信道等。
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
3. Association Response
1. Association Request
2. Association Request
4. Association Response
STA
AP
AC
扫描
链路认证
接入认证
DHCP
用户认证
关联
Notes: 瘦接入点（FIT AP）架构中关联阶段处理过程：
  STA向AP发送Association Request请求，请求帧中会携带STA自身的各种参数以及根据服务配置选择的各种参数（主要包括支持的速率、支持的信道、支持的QoS的能力等）。
  AP收到Association Request请求帧后将其进行CAPWAP封装，并上报AC。
  AC收到关联请求后判断是否需要进行用户的接入认证，并回应Association Response。
  AP收到Association Response后将其进行CAPWAP解封装，并发给STA。

## Slide 55: 接入认证
接入认证即对用户进行区分，并在用户访问网络之前限制其访问权限。相对于链路认证，接入认证安全性更高。
主要包含：PSK认证和802.1X认证。
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
扫描
链路认证
接入认证
DHCP
用户认证
关联
STA
AP
接入认证相当于在无线侧的接口做认证，让终端用户有权限在无线链路上发送数据。
Notes: 数据加密：
  除了用户接入认证外，对数据报文还需要使用加密的方式来保证数据安全，也是在接入认证阶段完成的。数据报文经过加密后，只有持有密钥的特定设备才可以对收到的报文进行解密，其他设备即使收到了报文，也因没有对应的密钥，无法对数据报文进行解密。

## Slide 56: 无线接入安全协议
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
WLAN技术是以无线射频信号作为业务数据的传输介质，这种开放的信道使攻击者很容易对无线信道中传输的业务数据进行窃听和篡改。因此，安全性成为阻碍WLAN技术发展的最重要因素。
常用认证方式：
安全策略 | 链路认证方式 | 接入认证方式 | 数据加密方式 | 说明
WEP | Open | 不涉及 | 不加密或WEP加密 | 不安全的安全策略
 | Shared-key Authentication | 不涉及 | WEP加密 | 不安全的安全策略
WPA/ WPA2-802.1X | Open | 802.1X（EAP） | TKIP或CCMP | 安全性高的安全策略，适用于大型企业
WPA/ WPA2-PSK | Open | PSK | TKIP或CCMP | 安全性高的安全策略，适用于中小型企业或家庭用户
扫描
链路认证
接入认证
DHCP
用户认证
关联
Notes: WLAN安全提供了WEP、WPA、WPA2等安全策略机制。每种安全策略体现了一整套安全机制，包括无线链路建立时的链路认证方式，无线用户上线时的用户接入认证方式和无线用户传输数据业务时的数据加密方式。
WEP（Wired Equivalent Privacy）
  有线等效加密WEP协议是由802.11标准定义的，用来保护无线局域网中的授权用户所传输的数据的安全性，防止这些数据被窃听。WEP的核心是采用RC4算法，加密密钥长度有64位、128位和152位，其中有24bit的IV（初始向量）是由系统产生的，所以WLAN服务端和WLAN客户端上配置的密钥长度是40位、104位或128位。WEP加密采用静态的密钥，接入同一SSID下的所有STA使用相同的密钥访问无线网络。
WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
  由于WEP共享密钥认证采用的是基于RC4对称流的加密算法，需要预先配置相同的静态密钥，无论从加密机制还是从加密算法本身，都很容易受到安全威胁。为了解决这个问题，在802.11i标准没有正式推出安全性更高的安全策略之前，Wi-Fi联盟推出了针对WEP改良的WPA。WPA的核心加密算法还是采用RC4，在WEP基础上提出了临时密钥完整性协议TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）加密算法，采用了802.1X的身份验证框架，支持EAP-PEAP、EAP-TLS等认证方式。随后802.11i安全标准组织又推出WPA2，区别于WPA，WPA2采用安全性更高的区块密码锁链-信息真实性检查码协议CCMP（Counter Mode with CBC-MAC Protocol）加密算法。
  为了实现更好的兼容性，在目前的实现中，WPA和WPA2都可以使用802.1X的接入认证、TKIP或CCMP的加密算法，他们之间的不同主要表现在协议报文格式上，在安全性上几乎没有差别。
  综上所述，WPA/WPA2安全策略涉及了链路认证阶段、接入认证阶段、密钥协商和数据加密阶段。

## Slide 57: DHCP
STA获取到自身的IP地址，是STA正常上线的前提条件。
如果STA是通过DHCP方式获取IP地址，可以用AC设备或汇聚交换机作为DHCP服务器为STA分配IP地址。一般情况下使用汇聚交换机作为DHCP服务器。
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
扫描
链路认证
接入认证
DHCP
用户认证
关联
AP
DHCP Discovery
DHCP Server
汇聚交换机
DHCP Offer
DHCP Request
DHCP Ack
IP Network
STA

## Slide 58: 用户认证
用户认证是一种“端到端”的安全结构，包括：802.1X认证、MAC认证和PoR1l认证。
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
扫描
链路认证
接入认证
DHCP
用户认证
关联
PoR1l认证
  也称Web认证，一般将PoR1l认证网站称为门户网站。
  用户上网时，必须在门户网站进行认证。只有认证通过后才可以使用网络资源。
Huawei-Guest
Just for Guest
+86
Phone Number
Password
Get Password
Login
Notes: 随着企业网络的应用和发展，病毒、木马、间谍软件、网络攻击等各种信息安全威胁也在不断增加。在传统的企业网络建设思路中，一般认为企业内网是安全的，安全威胁主要来自外界。但是研究证明，80%的网络安全漏洞都存在于网络内部。它们对网络的破坏程度和范围持续扩大，经常引起系统崩溃、网络瘫痪。另外，内部员工在浏览某些网站时，一些间谍软件、木马程序等恶意软件也会不知不觉地被下载到电脑中，并且在企业内网传播，产生严重的安全隐患。
因此，随着安全挑战的不断升级，仅通过传统的安全措施已经远远不够。安全模型需要由被动模式向主动模式转变。从根源（终端）彻底解决网络安全问题，提高整个企业的信息安全水平。

## Slide 59: WLAN工作流程：步骤4
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
CAPWAP中的数据包括控制报文（管理报文）和数据报文。
控制报文是通过CAPWAP的控制隧道转发的；
用户的数据报文分为隧道转发（又称为“集中转发”）方式和直接转发（又称为“本地转发”）方式。
WLAN工作流程
AP上线
1
WLAN业务配置下发
2
STA接入
3
WLAN业务数据转发
4
AC
DHCP Server
园区网络
AP
AP

## Slide 60: 数据转发方式
AP上线
配置下发
STA接入
数据转发
隧道转发方式
隧道转发方式是指用户的数据报文到达AP后，需要经过CAPWAP数据隧道封装后发送给AC，然后由AC再转发到上层网络。
直接转发方式
业务数据流量
管理流量
直接转发方式是指用户的数据报文到达AP后，不经过CAPWAP的隧道封装而直接转发到上层网络。
AC
AP
AP
CAPWAP隧道
AC
AP
AP
业务数据流量
管理流量
CAPWAP隧道
Notes: 隧道转发方式：
  优点：AC集中转发数据报文，安全性好，方便集中管理和控制。
  缺点：业务数据必须经过AC转发，报文转发效率比直接转发方式低，AC所受压力大。
直接转发方式：
  优点：数据报文不需要经过AC转发，报文转发效率高，AC所受压力小。
  缺点：业务数据不便于集中管理和控制。

## Slide 61
WLAN概述
WLAN的基本概念
WLAN的组网架构
WLAN的工作原理
WLAN的配置实现
新一代WLAN解决方案

## Slide 62: WLAN的基础配置命令 - 配置AP上线 (1)
[AC-ip-pool-pool1] option code [ sub-option sub-code ] { ascii ascii-string | hex hex-string | cipher cipher-string | ip-address ip-address
配置AC作为DHCP服务器，配置Option 43字段
配置DHCP服务器分配给DHCP客户端的自定义选项。
[AC] wlan
[AC-wlan-view]
创建域管理模板，并配置国家码
进入WLAN视图。
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name profile-name
[AC-wlan-regulate-domain-profile-name]
创建域管理模板，并进入模板视图，若模板已存在则直接进入模板视图。
[AC-wlan-regulate-domain-profile-name] country-code country-code
配置设备的国家码标识。
AP上线
WLAN业务
Notes: 命令：option code [ sub-option sub-code ] { ascii ascii-string | hex hex-string | cipher cipher-string | ip-address ip-address
  code：指定自定义选项Option的数值。整数形式，取值范围1～254，但1、3、6、15、44、46、50、51、52、53、54、55、57、58、59、61、82、121、184不能配置。
  sub-option sub-code：指定自定义的Option子选项的数值。整数形式，取值范围是1～254。知名选项请参考RFC2132。
  ascii | hex | cipher：指定自定义的选项码为ASCII字符串类型，或十六进制字符串类型，或密文字符串类型。
  ip-address ip-address：指定自定义的选项码为IP地址类型。
命令：regulatory-domain-profile name profile-name
  name profile-name：指定域管理模板的名称。字符串类型，不区分大小写，可输入的字符串长度为1～35个字符。可见字符，不能包含“?”和空格，双引号不能出现在字符串的首尾。
命令：country-code country-code
  country-code：指定设备的国家码标识。字符串格式，枚举类型。
  AC支持的国家码有很多，如：
    CN 中国（缺省值）
    AU 澳大利亚
    CA 加拿大
    DE 德国
    FR 法国
    US 美国
    ……

## Slide 63: WLAN的基础配置命令 - 配置AP上线 (2)
[AC-wlan-view] ap-group name group-name
[AC-wlan-ap-group-group-name]
配置源接口或源地址
创建AP组，并进入AP组视图，若AP组已存在则直接进入AP组视图。
[AC-wlan-ap-group-group-name] regulatory-domain-profile profile-name
将指定的域管理模板引用到AP或AP组。
[AC] capwap source interface { loopback loopback-number | vlanif vlan-id }
配置AC与AP建立CAPWAP隧道的源接口。
[AC] capwap source ip-address ip-address
配置AC的源IP地址。
AP上线
WLAN业务
Notes: 命令：ap-group name group-name
  name group-name：指定AP组的名称。字符串类型，可输入的字符串长度为1～35个字符。可见字符，不能包含“?”、“/”和空格，双引号不能出现在字符串的首尾。

## Slide 64: WLAN的基础配置命令 - 配置AP上线 (3)
[AC-wlan-view] ap auth-mode { mac-auth | sn-auth }
添加AP设备 – 离线导入AP
配置AP认证模式为MAC地址认证，或SN认证，缺省为MAC地址认证。
[AC-wlan-view] ap-id ap-id [ [ type-id type-id | ap-type ap-type ] { ap-mac ap-mac | ap-sn ap-sn | ap-mac ap-mac ap-sn ap-sn } ]
[AC-wlan-ap-ap-id] ap-name ap-name
离线增加AP设备或进入AP视图，并配置单个AP的名称。
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group
配置AP所加入的组。
[AC] display ap { all | ap-group ap-group }}
检查AP上线结果
查看AP信息。
AP上线
WLAN业务
Notes: 命令：ap-id ap-id [ [ type-id type-id | ap-type ap-type ] { ap-mac ap-mac | ap-sn ap-sn | ap-mac ap-mac ap-sn ap-sn } ]
  ap-id：AP设备索引。整数类型，取值范围：0～8191。
  type-id type-id：AP设备类型索引。整数类型，取值范围：0～255。
  ap-type ap-type：AP设备类型。字符串类型，取值范围为1～31个字符。
  ap-mac ap-mac：AP的MAC地址。格式为H-H-H，其中H为4位的十六进制数。
  ap-sn ap-sn：AP的序列号。字符串类型，取值范围为1～31个字符，只能包括字母和数字。

## Slide 65: WLAN的基础配置命令 - 配置射频 (1)
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio radio-id
[AC-wlan-radio-0]
进入射频视图
[AC-wlan-radio-0/0] channel { 20mhz | 40mhz-minus | 40mhz-plus | 80mhz | 160mhz } channel
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
配置指定射频的工作带宽和信道
配置AP组中所有AP或单个AP指定射频的工作带宽和信道。
AP上线
WLAN业务
[AC-wlan-radio-0/0] channel 80+80mhz channel1 channel2
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] antenna-gain antenna-gain
配置天线的增益
配置AP组中所有AP或单个AP指定射频的天线增益。
Notes: 命令：radio radio-id
  radio-id：射频ID。必须是已存在的射频ID。
命令：
  channel { 20mhz | 40mhz-minus | 40mhz-plus | 80mhz | 160mhz } channel
  channel 80+80mhz channel1 channel2
  20mhz：指定射频的工作带宽为20MHz。
  40mhz-minus：指定射频的工作带宽为40MHz Minus。
  40mhz-plus：指定射频的工作带宽为40MHz Plus。
  80mhz：指定射频的工作带宽为80MHz。
  160mhz：指定射频的工作带宽为160MHz。
  80+80mhz：指定射频的工作带宽为80+80MHz。
  channel/channel1/channel2：指定射频的工作信道，信道基于国家代码和射频模式来进行选择。枚举值类型，取值范围根据国家代码和射频模式来进行选择。
命令：antenna-gain antenna-gain
  antenna-gain：天线增益。整数类型，取值范围：0～30，单位：dB。

## Slide 66: WLAN的基础配置命令 - 配置射频 (2)
[AC-wlan-radio-0/0] eirp eirp
配置射频的发射功率
[AC-wlan-radio-0/0] coverage distance distance
配置射频覆盖距离参数
AP上线
WLAN业务
配置AP组中所有AP或单个AP指定射频的发射功率。
配置AP组中所有AP或单个AP指定射频的射频覆盖距离参数。
[AC-wlan-radio-0/0] frequency { 2.4g | 5g }
配置射频工作的频段
Notes: 命令：eirp eirp
  eirp：发射功率值。整数形式，取值范围是1～127，单位：dBm。
命令：coverage distance distance
  distance：射频覆盖距离参数。每个射频覆盖距离参数对应一组slottime、acktimeout和ctstimeout数值。根据AP间的实际距离配置射频覆盖距离参数后，AP设备根据此参数值调整对应的slottime、acktimeout和ctstimeout数值。整数类型，取值范围：1～400，单位为100m。
命令：frequency { 2.4g | 5g }
  缺省情况下，射频0工作在2.4GHz频段，射频2工作在5GHz频段。

## Slide 67: WLAN的基础配置命令 - 配置射频 (3)
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name profile-name
创建射频模板
AP上线
WLAN业务
创建2G射频模板，并进入模板视图，若模板已存在则直接进入模板视图。
[AC-wlan-view] ap-group name group-name
[AC-wlan-ap-group-group-name] radio-2g-profile profile-name radio { radio-id | all }
引用射频模板
在AP组中，将指定的2G射频模板引用到2G射频。
Notes: 命令：radio-2g-profile name profile-name
  name profile-name：指定2G射频模板的名称。字符串类型，不区分大小写，可输入的字符串长度为1～35个字符。可见字符，不能包含“?”和空格，双引号不能出现在字符串的首尾。
  缺省情况下，系统上存在名为default的2G射频模板。
命令：radio-2g-profile profile-name radio { radio-id | all }
  profile-name：指定2G射频模板的名称。必须是已存在的2G射频模板名称。
  radio radio-id：指定射频的ID。整数类型，取值范围：0和2。
  radio all：指定所有的射频。

## Slide 68: WLAN的基础配置命令 - 配置VAP (1)
[AC-wlan-view] vap-profile name profile-name
[AC-wlan-vap-prof-profile-name]
创建VAP模板
创建VAP模板，并进入模板视图，若模板已存在则直接进入模板视图。
[AC-wlan-vap-prof-profile-name] forward-mode { direct-forward | tunnel }
配置数据转发方式
配置VAP模板下的数据转发方式，可以是直接转发或隧道转发。
[AC] vlan pool pool-name
[AC-vlan-pool-pool-name]
配置业务VLAN
创建VLAN pool并进入VLAN pool视图，如果VLAN pool已存在，直接进入该VLAN pool视图。
[AC-wlan-vap-prof-profile-name] service-vlan { vlan-id vlan-id | vlan-pool pool-name }
配置VAP的业务VLAN。
AP上线
WLAN业务

## Slide 69: WLAN的基础配置命令 - 配置VAP (2)
[AC-wlan-view] security-profile name profile-name
[AC-wlan-sec-prof-profile-name]
配置安全模板
创建安全模板或者进入安全模板视图。
缺省情况下，系统已经创建名称为default、default-wds和default-mesh的安全模板。
[AC-wlan-view] vap-profile name profile-name
[AC-wlan-vap-prof-profile-name] security-profile profile-name
在指定VAP模板中引用安全模板。
AP上线
WLAN业务

## Slide 70: WLAN的基础配置命令 - 配置VAP (3)
[AC-wlan-view] ssid-profile name profile-name
[AC-wlan-ssid-prof-profile-name]
配置SSID模板
创建SSID模板，并进入模板视图，若模板已存在则直接进入模板视图。
缺省情况下，系统上存在名为default的SSID模板。
[AC-wlan-ssid-prof-profile-name] ssid ssid
配置当前SSID模板中的服务组合识别码SSID（Service Set Identifier）。
缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。
[AC-wlan-view] vap-profile name profile-name
[AC-wlan-vap-prof-profile-name] ssid-profile profile-name
在指定VAP模板中引用SSID模板。
AP上线
WLAN业务
Notes: 命令：ssid ssid
  ssid：指定SSID的名称。文本类型，区分大小写，可输入的字符串长度为1～32字符，支持中文字符，也支持中英文字符混合，不支持制表符。
  如果想设置SSID首字符为空格，则输入的SSID内容应该以“"”开头以“"”结束，如" hello"，其中前后的“"”占用两个字符。如果想设置SSID首字符为“"”，则需要在“"”前输入转义字符“\”，如\"hello，其中“\”占用一个字符。

## Slide 71: WLAN的基础配置命令 - 配置VAP (4)
[AC-wlan-view] ap-group name group-name
[AC-wlan-ap-group-group-name] vap-profile rofile-name wlan wlan-id radio { radio-id | all } [ service-vlan { vlan-id vlan-id | vlan-pool pool-name } ]
引用VAP模板
在AP组中，将指定的VAP模板引用到射频。
[AC] display vap { ap-group ap-group-name | { ap-name ap-name | ap-id ap-id } [ radio radio-id ] } [ ssid ssid ]
查看VAP信息
查看业务型VAP的相关信息。
[AC] display vap { all | ssid ssid }
AP上线
WLAN业务
Notes: 命令：display vap { ap-group ap-group-name | { ap-name ap-name | ap-id ap-id } [ radio radio-id ] } [ ssid ssid ]
  ap-group ap-group-name：查看指定AP组下的所有业务型VAP的相关信息。必须是已存在的AP组名称。
  ap-name ap-name：查看指定名称的AP的业务型VAP的相关信息。必须是已存在的AP名称。
  ap-id ap-id：查看指定ID的AP的业务型VAP的相关信息。必须是已存在的AP ID。
  radio radio-id：查看指定射频的业务型VAP的相关信息。整数类型，取值范围：0～2。
  ssid ssid：查看指定SSID的业务型VAP的相关信息。必须是已存在的SSID。
命令：display vap { all | ssid ssid }
  all：查看所有业务型VAP的相关信息。

## Slide 72: 案例：旁挂二层组网隧道转发
数据 | 配置
AP管理VLAN | VLAN100
STA业务VLAN | VLAN101
DHCP服务器 | AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 汇聚交换机S2作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.1
AP的IP地址池 | 10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池 | 10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址 | VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组 | 名称：ap-group1；引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板
域管理模板 | 名称：default 国家码：中国
SSID模板 | 名称：wlan-net SSID名称：wlan-net
安全模板 | 名称：wlan-net 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES 密码：a1234567
VAP模板 | 名称：wlan-net 转发模式：隧道转发 业务VLAN：VLAN101 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
IP Network
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC
Notes: 业务需求
  企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。
组网需求
  AC组网方式：旁挂二层组网。
  DHCP部署方式：
    AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
    汇聚交换机S2作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
  业务数据转发方式：隧道转发。
配置思路：
  配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
  配置AP上线。
    创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
    配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
    配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
  配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

## Slide 73: 配置网络互通
1、S1、S2、AC创建对应VLAN及接口。
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
2、配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址。
[S2] dhcp enable
[S2] interface vlanif 101
[S2-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[S2-Vlanif101] dhcp select interface
# 在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。
# 在S2上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并指定10.23.101.1作为STA的默认网关地址。
网络互通
AP上线
WLAN业务
IP Network
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC
Notes: 1、S1、S2、AC创建对应VLAN及接口。
  S1配置：
    [S1] vlan batch 100
    [S1] interface gigabitethernet 0/0/1
    [S1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
    [S1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
    [S1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
    [S1-GigabitEthernet0/0/1] quit
    [S1] interface gigabitethernet 0/0/2
    [S1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
    [S1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
    [S1-GigabitEthernet0/0/2] quit

## Slide 74
Notes:   S2配置：
    [S2] vlan batch 100 101
    [S2] interface gigabitethernet 0/0/1
    [S2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
    [S2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
    [S2-GigabitEthernet0/0/1] quit
    [S2] interface gigabitethernet 0/0/2
    [S2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
    [S2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
    [S2-GigabitEthernet0/0/2] quit
    [S2] interface gigabitethernet 0/0/3
    [S2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
    [S2-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
    [S2-GigabitEthernet0/0/3] quit
  AC配置
    [AC] vlan batch 100 101
    [AC] interface gigabitethernet 0/0/1
    [AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
    [AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
    [AC-GigabitEthernet0/0/1] quit

## Slide 75: 配置AP上线 (1)
1、创建AP组。
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
2、创建域管理模板，并配置AC的国家码。
AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continu
e?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
网络互通
AP上线
WLAN业务
IP Network
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC

## Slide 76: 配置AP上线 (2)
3、配置AC的源接口。
[AC] capwap source interface vlanif 100
4、在AC上离线导入AP。
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
网络互通
AP上线
WLAN业务
IP Network
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC
Notes: 在AC上离线导入AP
  将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

## Slide 77: 查看AP上线
将AP上电后，当执行命令display ap all查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor : normal [1]
Extra information:
P : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID MAC Name Group IP Type State STA Uptime ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN nor 0 10S -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
网络互通
AP上线
WLAN业务
Notes: display ap命令输出信息描述：
  ID：AP ID。
  MAC：AP MAC地址。
  Name：AP名称。
  Group：AP所属的AP组名称。
  IP：AP的IP地址。在NAT场景下，AP在私网侧，AC在公网侧，该值为AP私网侧的IP地址。可通过命令display ap run-info查看AP公网侧IP地址。
  Type：AP类型。
  State：AP状态。
    normal：AP正常状态，指AP在AC上成功上线。
    commit-failed：AP上线后WLAN业务配置下发失败状态。
    download：AP正在升级状态。
    fault：AP上线失败状态。
    idle：AP和AC建链前的初始状态。
  STA：AP上接入的终端用户数。
  Uptime：AP已上线时长。
  ExtraInfo：额外的信息。P表示设备供电不足。

## Slide 78: 配置WLAN业务参数 (1)
1、创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
2、创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
网络互通
AP上线
WLAN业务
IP Network
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC

## Slide 79: 配置WLAN业务参数 (2)
3、创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
4、配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
网络互通
AP上线
WLAN业务
IP Network
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC

## Slide 80: 查看VAP模板信息
WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令display vap ssid wlan-net查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID BSSID Status Auth type STA SSID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 area_1 0 1 60DE-4476-E360 ON WPA/WPA2-PSK 0 wlan-net
0 area_1 1 1 60DE-4476-E370 ON WPA/WPA2-PSK 0 wlan-net
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
网络互通
AP上线
WLAN业务
Notes: display vap命令输出信息描述：
  AP ID：AP ID。
  AP name：AP名称。
  RfID：射频ID。
  WID：VAP的ID。
  SSID：SSID的名称。
  BSSID：VAP的MAC地址。
  Status：VAP当前状态：
    ON：VAP服务开启
    OFF：VAP服务关闭
  Auth type：VAP认证方式。
  STA：当前VAP接入的终端数。

## Slide 81
WLAN概述
WLAN的基本概念
WLAN的组网架构
WLAN的工作原理
WLAN的配置实现
新一代WLAN解决方案

## Slide 82: 华为WLAN方案满足未来无线建网需求
全场景
面对复杂多样的应用场景，采用场景定制化解决方案
园区网络、分支网络均有完整的WLAN部署、管理方案
大带宽
支持802.11ac wave2协议，双5G射频覆盖，无线接入带宽最高可达3.46 Gbps
华为主导制定下一代802.11ax标准（Wi-Fi 6），单5G速率高达9.6 Gbps
支持无线漫游及WMM等多种无线QoS协议，保证业务质量
高安全
支持WPA/WPA2/WPA3/WAPI等主流认证/加密方式
支持无线入侵检测
可通过PoR1l、802.1x技术对用户进行进行身份认证，保护内网安全
易部署
AP支持即插即用，自动升级，信道自主选择，设备速率和功率动态调整，支持负载均衡
物联网融合AP、内置高密天线AP等特色产品，简化安装，快速部署
支持云管理模式，AP采用双栈设计，本地管理与云管理平滑切换

## Slide 83: 双轮驱动：技术与应用发展助推Wi-Fi 6时代到来
技 术
应 用
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2021
802.11ax
802.11n
802.11ac wave1
802.11ac wave2
802.11ax标准发布，进入下一代Wi-Fi时代
2011
每4~5年Wi-Fi标准升级换代一次
Wi-Fi 4
Wi-Fi 5
Wi-Fi 6
2018年10月
WFA联盟新命名
图文社交
无线办公
视频监控
高清视频
电子课堂
视频会议
4k视频会议
3D诊断
每用户带宽>50 Mbps
时延<10 ms
4K
每用户带宽2~4Mbps
时延<50ms
每用户带宽4~12Mbps
时延<30ms
互动VR/AR
Notes: Wi-Fi 5无法满足4K/8K视频会议场景低业务时延，高带宽需求。
Wi-Fi 6配合华为SmartRadio智能应用加速，可以将时延降低至10 ms。

## Slide 84: Wi-Fi 6相比Wi-Fi 5，带宽提升4倍，并发提升4倍，时延降低30%
大带宽
低时延
高并发
速率高达 9.6 Gbps
带宽提升 4 倍
低耗电
1024-QAM
8x8 MU-MIMO
User 1
User 2
User 3
User 4
Frequency
Time
UL/DL OFDMA
UL/DL MU-MIMO
每AP接入 1024 终端
并发用户数提升 4 倍
OFDMA
Spatial Reuse
业务时延低至 20ms
平均时延降低 30%
TWT
20MHz-Only
目标时间唤醒机制
终端功耗降低 30%
Notes: 带宽提升4倍，是按理论速率进行对比，目前所有Wi-Fi 5产品实现理论（wave2）速率为2.5G；Wi-Fi 6标准理论速率为9.6G。
并发用户数提升4倍，实际测试人均2M情况下，Wi-Fi 5并发100用户，Wi-Fi 6并发用户400用户。
Wi-Fi 6中平均时延在20 ms左右（Wi-Fi 5中平均时延在30 ms左右），后面利用华为SmartRadio智能应用加速技术后，业务时延可再降低至10ms。
TWT：Wi-Fi 5不支持。

## Slide 85: Wi-Fi 6技术增强场景适应性，为客户带来新的应用体验
主场景 | 编号 | 子场景 | 带宽要求 | E2E时延 | 抖动 | 可靠性
VR/AR | 1 | 本地VR/AR操作模拟/可视化营销/弱交互游戏/VR 360直播活动流媒体/AR增强现实 | >20Mbps | <50ms | 5ms | 99.99%
 | 2 | 云辅助VR/AR-互动操作模拟/全景直播/虚拟展会/互动式游戏/VR 远程购物，远程教育 | >100Mbps | <15ms | 5ms | 99.99%
 | 3 | 云VR/AR-强交互超高清游戏/VR远程运动控制（远程手术, 无人驾驶飞机) | >400Mbps | <10ms | 5ms | 99.99%
园区办公 | 4 | 普通办公-全无线办公/邮件/网络访问 | >30Mbps | <30ms | 20ms | 99.90%
 | 5 | 智慧办公-4K云桌面/沉浸式会议/高清无线投屏 | >50Mbps | <10ms | 10ms | 99.90%
 | 6 | 未来办公-远程办公协作/全息办公 | >400Mbps | <50ms | 10ms | 99.90%
智能制造 | 7 | 智能制造-AGV | >512Kbps | <10ms | 5ms | 99.99%
 | 8 | 智能制造-资产管理/库存监控（高密） | 连接数>5000 |  |  | 
 | 9 | 智能制造-工业传感器 | >512Kbps | <2ms | 1ms | 99.999%
 | 10 | 智能制造-无线机器人云端控制 | >1Mbps | <2ms | 1 µs | 99.999%
智慧城市 | 11 | 智慧城市-5G offloading | >15Mbps （120高并发） | <20ms | 10ms | 99.90%
 | 12 | 智慧城市-高清视频监控无线回传 | >1Gbps | <100ms | 20ms | 99.90%
智慧教育 | 13 | 智慧教育-电子书包 | >10Mbps | <50ms | 20ms | 99.90%
 | 14 | 智慧教育-全景电子课堂 | >50Mbps | <10ms | 5ms | 99.99%
智慧医疗 | 15 | AI辅助智能头盔，远程手术的实时指挥和控制 | >30Mbps | <20ms | 1ms | 99.999%
Wi-Fi 5
右侧场景的市场活跃度
2
3
4
5
7
8
9
6
10
11
12
13
14
Wi-Fi 6
Wi-Fi 7
1
15
*来源：华为Lab
Notes: UHD：ultra high definition 超高清

## Slide 86
直连式组网和旁挂式组网各有什么优势？
（多选）FIT AP发现AC的方式有哪些？( )
  静态发现
  DCHP动态发现
  FTP动态发现
  DNS动态发现
Notes: 答案：
  直连式组网优势：在直连式组网中，多采用直接转发模式，适用于大规模集中部署的WLAN网络，并可以简化网络架构。
  旁挂式组网优势：这种方式是常用的组网模式，此时无线用户业务数据无需经过AC集中处理，基本无带宽瓶颈，而且便于继承现有网络的安全策略，故此模式也多是推荐的网络部署方案。
ABD

## Slide 87
通过WLAN技术，用户可以方便地接入到无线网络，并在无线网络覆盖区域内自由移动，彻底摆脱有线网络的束缚。
本章主要介绍了企业网络WLAN技术，包括：WLAN的基本概念、WLAN的工作原理、WLAN的组网架构、WLAN的配置实现和WLAN技术发展趋势。