## Slide 1
陈俭元/cwx652820
2020.2.13

## Slide 2: 广域网技术

## Slide 3
随着经济全球化与数字化变革加速，企业规模不断扩大，越来越多的分支机构出现在不同的地域。每个分支的网络被认为一个LAN（Local Area Network，局域网），总部和各分支机构之间通信需要跨越地理位置。因此，企业需要通过WAN（Wide Area Network，广域网）将这些分散在不同地理位置的分支机构连接起来，以便更好地开展业务。
广域网技术的发展，伴随着带宽不断的升级：早期出现的X.25只能提供64 kbit/s的带宽，其后DDN（Digital Data Network，数字数据网）和FR（Frame Relay，帧中继）提供的带宽提高到2 Mbit/s，SDH（Synchronous Digital Hierachy，同步数字结构）和ATM（Asynchronous Transfer Mode，异步传输模式）进一步把带宽提升到10 Gbit/s，最后发展到当前以IP为基础的10 Gbit/s甚至更高带宽的广域网络。
本课程主要讲解广域网技术基础概述以及PPP（Point-to-Point Protocol ，点对点协议）原理与相关应用。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  了解广域网基本概念和发展历史
  掌握PPP和PPPoE的工作原理
  掌握PPP和PPPoE的基本配置
  了解MPLS/SR相关技术的基本概念

## Slide 5
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
PPPoE原理与配置
广域网技术的发展

## Slide 6: 什么是广域网
广域网是连接不同地区局域网的网络，通常所覆盖的范围从几十公里到几千公里。它能连接多个地区、城市和国家，或横跨几个洲提供远距离通信，形成国际性的远程网络。
数据中心
企业分支
企业总部
居民小区
LAN
WAN
LAN
ISP

## Slide 7: 广域网与局域网区别
总部
分支2
分支1
自建专用网络
合作伙伴
客户
租用ISP网络
移动办公
家庭办公
局域网
广域网
远程办公
广域网是一种通过租用ISP网络或者自建专用网络来构建的覆盖地理区域比较广的计算机网络。
1
2
局域网
局域网是一种覆盖地理区域比较小的计算机网络。
Notes: 广域网与局域网的区别主要体现在以下几个方面：
  局域网带宽高但是传输距离短，无法满足广域网长距离传输；
  局域网设备通常都是交换机，广域网设备大多都是路由器；
  局域网属于某一个单位或者组织，广域网服务大多由ISP提供；
  广域网与局域网一般仅在物理层和数据链路层采用不同的协议或技术，其他层次基本没有差异；
  银行、政府、军队、大型公司的专用网络也属于广域网，且与Internet实现物理隔离；
  Internet只是广域网的一种，小企业借用Internet作为广域网连接。

## Slide 8: 早期广域网技术介绍
早期广域网与局域网的区别在于数据链路层和物理层的差异性，在TCP/IP参考模型中，其他各层无差异。
TCP/IP参考模型
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
PPP HDLC Frame Relay ATM
LAN技术
WAN技术
RS-232 V.24 V.35 G.703
IEEE 802.3/4/5/11
IP ICMP ARP
TCP UDP
HTTP FTP Telnet DNS SNMP
Notes: 初期广域网常用的物理层标准有EIA（Electronic Industries Alliance，电子工业协会）和TIA（Telecommunications Industry Association，电信工业协会）制定的公共物理层接口标准EIA/TIA-232（即RS-232）、 ITU（International Telecommunication Union，国际电信联盟）制定的串行线路接口标准V.24和V.35，以及有关各种数字接口的物理和电气特性的G.703标准等。
广域网常见的数据链路层标准有：HDLC（High-level Data Link Control，高级数据链路控制）、PPP（Point-to-Point Protocol，点到点协议）、FR（Frame Relay，帧中继）、ATM异步传输模式等，其中：
  HDLC协议是一种通用的协议，工作在数据链路层。数据报文加上头开销和尾开销后封装成HDLC帧，只支持在点到点的同步链路上的数据传输，不支持IP地址协商与认证，过于追求高可靠性，导致数据帧开销较大，传输效率较低。
  PPP协议工作在数据链路层，主要用在支持全双工的同、异步链路上，进行点到点之间的数据传输。由于它能够提供用户认证，易于扩充，并且支持同、异步通信，因而获得广泛应用。
  帧中继是一种工业标准的、交换式的数据链路协议，通过使用无差错校验机制，加快了数据转发速度。
  ATM是建立在电路交换和分组交换基础上的一种面向连接的交换技术，ATM传送信息的基本载体是53 Byte固定长度ATM信元。

## Slide 9: 广域网络设备角色介绍
广域网络设备基本角色有三种，CE（Customer Edge，用户边缘设备） 、PE （Provider Edge，服务提供商边缘设备） 和P（Provider ，服务提供商设备） 。具体定义是：
  CE：用户端连接服务提供商的边缘设备。CE连接一个或多个PE，实现用户接入。
  PE：服务提供商连接CE的边缘设备。PE同时连接CE和P设备，是重要的网络节点。
  P：服务提供商不连接任何CE的设备。
CE
CE
PE
PE
PE
PE
企业A
企业B
P
CE
CE
企业C
企业D
服务提供商

## Slide 10: 早期广域网技术的应用
早期的广域网技术主要是针对不同的物理链路类型，在数据链路层进行不同的二层封装。在CE与PE之间常用的广域网封装协议有PPP/HDLC/FR等，用于解决用户接入广域网的长距离传输问题。在ISP内部常用的广域网协议主要是ATM，它用于解决骨干网高速转发的问题。
PPP/HDLC/FR
ATM
PPP/HDLC/FR
ISP Backbone
CE
PE
CE
PE
CE
PE
CE
PE
PPP/HDLC/FR
PPP/HDLC/FR

## Slide 11
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
  PPP协议原理
  PPP协议配置
PPPoE原理与配置
广域网技术的发展

## Slide 12: PPP协议概述
PPP（Point-to-Point Protocol，点到点协议）是一种常见的广域网数据链路层协议，主要用于在全双工的链路上进行点到点的数据传输封装。
PPP提供了安全认证协议族PAP（Password Authentication Protocol，密码验证协议）和CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol，挑战握手认证协议）。
PPP协议具有良好的扩展性，例如，当需要在以太网链路上承载PPP协议时，PPP可以扩展为PPPoE。
PPP协议提供LCP（Link Control Protocol，链路控制协议），用于各种链路层参数的协商，例如最大接收单元，认证模式等。
PPP协议提供各种NCP（Network Control Protocol，网络控制协议），如IPCP（IP Control Protocol ，IP控制协议），用于各网络层参数的协商，更好地支持了网络层协议。
R1
R2
PPP
S1/0/0
S1/0/0
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商

## Slide 13: PPP链路建立流程
PPP链路的建立有三个阶段的协商过程，链路层协商、认证协商（可选）和网络层协商。
  链路层协商：通过LCP报文进行链路参数协商，建立链路层连接。
  认证协商（可选）：通过链路建立阶段协商的认证方式进行链路认证。
  网络层协商 ：通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。
R1
R2
PPP
S1/0/0
S1/0/0
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
链路层协商
1
认证协商（可选）
2
网络层协商
3

## Slide 14: PPP链路接口状态机
PPP协商由链路两端的接口完成。接口的状态表示了协议的协商阶段。
成功？
Dead
Establish
Authenticate
Network
Terminate
需要认证？
通过认证？
Yes（opened）
No
Yes
No
Success
Fail
Down
Closing
链路层协商
认证协商
网络层协商
1
2
3
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: 正常PPP链路建立需要经历链路建立阶段、认证阶段和网络层协商阶段，详细过程如下：
  通信双方开始建立PPP链路时，先进入到Establish阶段。
  在Establish阶段，进行LCP协商：协商通信双方的MRU（Maximum Receive Unit，最大接收单元）、认证方式和魔术字（Magic Number）等选项。协商成功后进入Opened状态，表示底层链路已建立。
  如果配置了认证，将进入Authenticate阶段。否则直接进入Network阶段。
  在Authenticate阶段，会根据连接建立阶段协商的认证方式进行链路认证。认证方式有两种：PAP和CHAP。如果认证成功，进入Network阶段，否则进入Terminate阶段，拆除链路，LCP状态转为Down。
  在Network阶段，PPP链路进行NCP协商。通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。最常见的NCP协议是IPCP，用来协商IP参数。
  在Terminate阶段，如果所有的资源都被释放，通信双方将回到Dead阶段。
PPP运行过程中，可以随时中断连接，物理链路断开、认证失败、超时定时器时间到、管理员通过配置关闭连接等动作都可能导致链路进入Terminate阶段。

## Slide 15: LCP报文格式
PPP报文可由Protocol字段标识不同类型的PPP报文。例如，当Protocol字段为0xC021时，代表是LCP报文。此时又由Code字段标识不同类型LCP报文，如下表所示。
Code | 名称 | 内容
0x01 | Configure-Request | 配置请求报文
0x02 | Configure-Ack | 配置成功报文
0x03 | Configure-Nak | 配置参数需协商
0x04 | Configure-Reject | 配置参数不识别
TLV结构包含LCP协商过程中常用的参数，例如MRU、认证协议和魔术字等。
Flag
Address
Control
Protocol
Information
FCS
Flag
Code
Identifier
Length
Data…
Type
Length
Value
Type
Length
Value
……
0x0021:IP报文
0x8021:IPCP报文
0xC021:LCP报文
0xC023:PAP报文
0xC223:CHAP报文
0x7E
0xFF
0x03
0~1500 Byte
0x7E
4 Byte
0xC021
PPP报文格式：
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: PPP帧格式：
  Flag字段标识一个物理帧的起始和结束，该字节为二进制序列01111110（0X7E）。
  PPP帧的Address字段字节固定为11111111 （0XFF），是一个广播地址。
  PPP数据帧的Control字段默认为00000011（0X03），表明为无序号帧。
  帧校验序列（FCS）字段是个16 bit的校验和，用于检查PPP帧的完整性。
  Protocol字段用来说明PPP所封装的协议报文类型，0XC021代表LCP报文，0XC023代表PAP报文，0XC223代表CHAP报文。
  Information字段包含Protocol字段中指定协议的内容，该字段的最大长度被称为最大接收单元MRU，缺省值为1500。
  当Protocol字段为0XC021时，Information结构如下：
    Identifier字段为1个字节，用来匹配请求和响应。
    Length域的值就是该LCP报文的总字节数据。
    Data字段则承载各种TLV（Type/Length/Value）参数用于协商配置选项，包括最大接收单元，认证协议等等。
LCP报文携带的一些常见的配置参数有MRU、认证协议和魔术字。
  在VRP（Versatile Routing Platform，通用路由平台）平台上，MRU参数使用接口上配置的MTU（Maximum Transmission Unit，最大传输单元）值来表示。
  常用的PPP认证协议有PAP和CHAP，一条PPP链路的两端可以使用不同的认证协议认证对端，但是被认证方必须支持认证方要求使用的认证协议并正确配置用户名和密码等认证信息。
  LCP使用魔术字来检测链路环路和其他异常情况。魔术字是随机产生的一个数字，随机机制需要保证两端产生相同魔术字的可能性几乎为0。

## Slide 16: LCP协商过程 - 正常协商
LCP协商由不同的LCP报文交互完成。协商由任意一方发送Configure-Request报文发起。如果对端接收此报文且参数匹配，则通过回复Configure-Ack响应协商成功。
Configure-Request
Configure-Ack
Configure-Request
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
1
2
1
2
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=b
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
1. 发起配置请求，携带本端参数。
2. 确认对端参数合法。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: R1和R2使用串行链路相连，运行PPP协议。当物理层链路变为可用状态之后，R1和R2使用LCP协商链路参数。
本例中，R1首先发送一个Configure-Request报文，此报文中包含R1上配置的链路层参数。当R2收到此Configure-Request报文之后，如果R2能识别并接受此报文中的所有参数，则向R1回应一个Configure-Ack报文。同样的，R2也需要向R1发送Configure-Request报文，使R1检测R2上的参数是不是可接受的。
R1在没有收到Configure-Ack报文的情况下，会每隔3秒重传一次Configure-Request报文，如果连续10次发送Configure-Request报文仍然没有收到Configure-Ack报文，则认为对端不可用，停止发送Configure-Request报文。

## Slide 17: LCP协商过程 - 参数不匹配
在LCP报文交互中出现LCP参数不匹配时，接收方回复Configure-Nak响应告知对端修改参数然后重新协商。
接口参数：
MRU=2000
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=b
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
1
2
Configure-Request
Configure-Nak
Configure-Request
（修改后的配置参数）
Configure-Ack
4
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
1. 发起配置请求，携带本端参数。
2. 对端参数不合法，进行参数协商。
3. 重新发起配置请求，携带协商后参数。
4. 确认对端参数合法。
3
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: 当R2收到R1发送的Configure-Request报文之后，如果R2能识别此报文中携带的所有链路层参数，但是认为部分或全部参数的取值不能接受，即参数的取值协商不成功，则R2需要向R1回应一个Configure-Nak报文。
在这个Configure-Nak报文中，只包含不能接受的链路层参数，并且此报文所包含的链路层参数将被修改为R2上可以接受的取值（或取值范围）。
在收到Configure-Nak报文之后，R1需要根据此报文中的链路层参数重新选择本地配置的其他参数，并重新发送一个Configure-Request。

## Slide 18: LCP协商过程 - 参数不识别
在LCP报文交互中出现LCP参数不识别时，接收方回复Configure-Reject响应告知对端删除不识别的参数然后重新协商。
Configure-Request
Configure-Reject
Configure-Request
（删除配置参数）
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
XXX=xxx
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=b
1
2
3
4
1. 发起配置请求，携带本端参数。
2. 对端参数无法识别，进行参数协商。
3. 重新发起配置请求，携带协商后参数。
4. 确认对端参数合法。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: 当R2收到R1发送的Configure-Request报文之后，如果R2不能识别此报文中携带的部分或全部链路层参数，则R2需要向R1回应一个Configure-Reject报文。在此Configure-Reject报文中，只包含不能被识别的链路层参数。
在收到Configure-Reject报文之后，R1需要向R2重新发送一个Configure-Request报文，在新的Configure-Request报文中，不再包含不被对端（R2）识别的参数。

## Slide 19: PPP认证模式 - PAP
链路协商成功后，进行认证协商（此过程可选）。认证协商有两种模式，PAP和CHAP。
PAP认证双方有两次握手。协商报文以明文的形式在链路上传输。
认证方
被认证方
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
数据库 | 
用户名 | 密码
hcia | Huawei123
LCP链路协商成功
底层链路建立，确定认证方式为PAP
S1/0/0接口上配置用于认证的用户名和密码
Authenticate-Request
用户名=hcia; 密码=Huawei123
PPP帧
Protocol=PAP
Authenticate-Ack
PPP帧
Protocol=PAP
1
2
2. 数据库匹配成功。
1. 被认证方发起认证。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: LCP协商完成后，认证方要求被认证方使用PAP进行认证。
PAP认证协议为两次握手认证协议，密码以明文方式在链路上发送，过程如下：
  被认证方将配置的用户名和密码信息使用Authenticate-Request报文以明文方式发送给认证方。
  认证方收到被认证方发送的用户名和密码信息之后，根据本地配置的用户名和密码数据库检查用户名和密码信息是否匹配；如果匹配，则返回Authenticate-Ack报文，表示认证成功。否则，返回Authenticate-Nak报文，表示认证失败。

## Slide 20: PPP认证模式 - CHAP
CHAP认证双方有三次握手。协商报文被加密后再在链路上传输。
认证方
被认证方
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
数据库 | 
用户名 | 密码
hcia | Huawei123
S1/0/0接口上配置用于认证的用户名和密码
LCP链路协商成功
底层链路建立，确定认证方式为CHAP
Code=1（Challenge）
ID=1；Name=“”；Random
PPP帧
Protocol=CHAP
Code=2（Response）
ID=1；Name=“hcia”；MD5结果
PPP帧
Protocol=CHAP
Code=3（Success）
ID=1；Message=“Welcome”
PPP帧
Protocol=CHAP
ID=1
HASH
MD5结果
Random
Huawei123
接口配置密码
1
2
3
1. 认证方发起挑战，携带随机数。
2. 被认证方本地计算并回复MD5。
3. 认证方本地计算，并验证。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: LCP协商完成后，认证方要求被认证方使用CHAP进行认证。
CHAP认证过程需要三次报文的交互。过程如下：
  认证方主动发起认证请求，认证方向被认证方发送Challenge报文，报文内包含随机数（Random）和ID。
  被认证方收到此Challenge报文之后，进行一次加密运算，运算公式为MD5{ ID＋随机数＋密码}，意思是将Identifier、随机数和密码三部分连成一个字符串，然后对此字符串做MD5运算，得到一个16 Byte长的摘要信息，然后将此摘要信息和端口上配置的CHAP用户名一起封装在Response报文中发回认证方。
  认证方接收到被认证方发送的Response报文之后，按照其中的用户名在本地查找相应的密码信息，得到密码信息之后，进行一次加密运算，运算方式和被认证方的加密运算方式相同；然后将加密运算得到的摘要信息和Response报文中封装的摘要信息做比较，相同则认证成功，不相同则认证失败。
使用CHAP认证方式时，被认证方的密码是被加密后才进行传输的，这样就极大的提高了安全性。
加密算法声明
  使用加密算法时，MD5（数字签名场景和口令加密）加密算法安全性低，存在安全风险，在协议支持的加密算法选择范围内，建议使用更安全的加密算法，例如AES/RSA（2048位以上）/SHA2/HMAC-SHA2。

## Slide 21: NCP协商 - 静态IP地址协商
PPP认证协商后，双方进入NCP协商阶段，协商在数据链路上所传输的数据包的格式与类型。以常见的IPCP协议为例，它分为静态IP地址协商和动态IP地址协商。
静态IP地址协商需要手动在链路两端配置IP地址。
Configure-Request （10.1.1.1）
Configure-Ack
Configure-Request （10.1.1.2）
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
1
2
1
2
1. 发送配置请求，携带本端 配置的IP地址。
2. 确认对端地址合法。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: NCP主要用来建立和配置不同的网络层协议，协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。常见的有IPCP等。
静态IP地址商过程如下：
  每一端都要发送Configure-Request报文，在此报文中包含本地配置的IP地址；
  每一端接收到此Configure-Request报文之后，检查其中的IP地址，如果IP地址是一个合法的单播IP地址，而且和本地配置的IP地址不同（没有IP冲突），则认为对端可以使用该地址，回应一个Configure-Ack报文。

## Slide 22: NCP协商 - 动态IP地址协商
动态IP地址协商支持PPP链路一端为对端配置IP地址。
Configure-Request （0.0.0.0）
Configure-Nak （10.1.1.1）
Configure-Ack
Configure-Request （10.1.1.1）
Configure-Request （10.1.1.2）
Configure-Ack
1
2
3
4
5
6
1. 发送配置请求，本地无IP地址。
2. 对端地址不合法，协商IP地址。
3. 重新发送配置请求，携带IP地址。
4. 确认对端地址合法。
R1
R2
PPP
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
5. 发送配置请求，携带本端的IP地址。
6. 确认对端地址合法。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: 动态协商IP地址的过程如下：
  R1向R2发送一个Configure-Request报文，此报文中会包含一个IP地址0.0.0.0，表示向对端请求IP地址；
  R2收到上述Configure-Request报文后，认为其中包含的地址（0.0.0.0）不合法，使用Configure-Nak回应一个新的IP地址10.1.1.1；
  R1收到此Configure-Nak报文之后，更新本地IP地址，并重新发送一个Configure-Request报文，包含新的IP地址10.1.1.1；
  R2收到Configure-Request报文后，认为其中包含的IP地址为合法地址，回应一个Configure-Ack报文；
  同时，R2也要向R1发送Configure-Request报文请求使用地址10.1.1.2，R1认为此地址合法，回应Configure-Ack报文。

## Slide 23
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
  PPP协议原理
  PPP协议配置
PPPoE原理与配置
广域网技术的发展

## Slide 24: PPP基础配置命令
配置接口封装PPP协议
[Huawei-Serial0/0/0] link-protocol ppp
在接口视图下，将接口封装协议改为ppp，华为串行接口默认封装协议为ppp。
配置协商超时时间间隔
[Huawei-Serial0/0/0] ppp timer negotiate seconds
在PPP LCP协商过程中，本端设备会向对端设备发送LCP协商报文，如果在指定协商时间间隔内没有收到对端的应答报文，则重新发送。

## Slide 25: PAP认证配置命令
配置验证方以PAP方式认证对端
[Huawei-Serial0/0/0] ppp authentication-mode pap
配置验证方以PAP方式认证对端，首先需要通过AAA将被验证方的用户名和密码加入本地用户列表，然后选择认证模式。
配置被验证方以PAP方式被对端认证
[Huawei-Serial0/0/0] ppp pap local-user user-name password { cipher | simple } password
配置本地被对端以PAP方式验证时，本地发送PAP用户名和口令。
[Huawei-aaa] local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password
[Huawei-aaa] local-user user-name service-type ppp

## Slide 26: CHAP认证配置命令
配置验证方以CHAP方式认证对端
[Huawei-Serial0/0/0] ppp authentication-mode chap
2. 配置被验证方以CHAP方式被对端认证
[Huawei-Serial0/0/0] ppp chap user user-name
配置本地用户名，配置本地被对端以CHAP方式验证时的口令。
[Huawei-aaa] local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password
[Huawei-aaa] local-user user-name service-type ppp
[Huawei-Serial0/0/0] ppp chap password { cipher | simple } password

## Slide 27: 配置举例 - PAP认证
[R1]aaa #添加待认证用户信息
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa]local-user huawei service-type ppp
#指定认证用户业务类型
[R2]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R1-Serial1/0/0]ppp authentication-mode pap
#指定认证模式为PAP
[R1-Serial1/0/0]ip address 10.1.1.1 30
[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial1/0/0]ppp pap local-user huawei password cipher huawei123 #添加PPP认证的用户信息
[R2-Serial1/0/0]ip address 10.1.1.2 30
认证方
被认证方
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
R1的配置如下：
R2的配置如下：
实验要求：
  在R1与R2之间的PPP链路上启用PAP认证功能；
  将R1配置为认证方；
  将R2配置为被认证方。

## Slide 28: 配置举例 - CHAP认证
[R1]aaa #添加待认证用户信息
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa]local-user huawei service-type ppp
#指定认证用户业务类型
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R1-Serial1/0/0]ppp authentication-mode chap
#指定认证模式为CHAP
[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial1/0/0]ppp chap user huawei
[R2-Serial1/0/0]ppp chap password cipher huawei123
#添加PPP认证的用户信息
认证方
被认证方
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
R1的配置如下：
R2的配置如下：
实验要求：
  在R1与R2之间的PPP链路上启用CHAP认证功能；
  将R1配置为认证方；
  将R2配置为被认证方。

## Slide 29
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
PPPoE原理与配置
  PPPoE概述
  PPPoE基础配置
广域网技术的发展

## Slide 30: 什么是PPPoE
PPPoE（PPP over Ethernet，以太网承载PPP协议）是一种把PPP帧封装到以太网帧中的链路层协议。PPPoE可以使以太网网络中的多台主机连接到远端的宽带接入服务器。
PPPoE集中了PPP和Ethernet两个技术的优点。既有以太网的组网灵活优势，又可以利用PPP协议实现认证、计费等功能。
PPP帧结构：
PPPoE帧结构：
Flag | Address | Control | Protocol | Information | FCS | Flag
DMAC | SMAC | Eth-Type | PPPoE-Packet | FCS
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: 运营商希望把一个站点上的多台主机连接到同一台远程接入设备，同时接入设备能够提供与拨号上网类似的访问控制和计费功能。在众多的接入技术中，把多个主机连接到接入设备的比较经济的方法就是以太网，而PPP协议可以提供良好的访问控制和计费功能，于是产生了在以太网上传输PPP报文的技术，即PPPoE。
PPPoE利用以太网将大量主机组成网络，通过一个远端接入设备接入因特网，并运用PPP协议对接入的每个主机进行控制，具有适用范围广、安全性高、计费方便的特点。

## Slide 31: PPPoE应用场景
PPPoE实现了在以太网上提供点到点的连接。PPPoE客户端与PPPoE服务器端之间建立PPP会话，封装PPP数据报文，为以太网上的主机提供接入服务，实现用户控制和计费，在企业网络与运营商网络中应用广泛。
PPPoE的常见应用场景有家庭用户拨号上网、企业用户拨号上网等。
PPPoE服务器端
PPPoE客户端
PPPoE报文
PC-A
PC-B
PC-C
……
PPPoE客户端
PPPoE客户端
Internet
所有主机安装PPPoE客户端拨号软件，每个主机都是一个PPPoE客户端，分别与PPPoE服务器端建立一个PPPoE会话。每个主机单独使用一个账号，方便运营商对用户进行计费和控制。
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立

## Slide 32: PPPoE会话建立
PPPoE的会话建立有三个阶段，PPPoE发现阶段、PPPoE会话阶段和PPPoE终结阶段。
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
PPPoE协商
PPP协商
PPPoE断开
PPP协商内容包括LCP协商、PAP/CHAP认证、NCP协商等阶段。
用户下线，客户端断开连接或者服务器端断开连接。
1
2
3
用户接入，创建PPPoE虚拟链路。
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立

## Slide 33: PPPoE报文
PPPoE会话的建立通过不同的PPPoE报文交互实现。PPPoE报文结构及常见的报文类型如下所示：
Code | 名称 | 内容
0x09 | PADI | PPPoE Active Discovery Initiation，PPPoE激活发现起始报文
0x07 | PADO | PPPoE Active Discovery Offer，PPPoE激活发现服务报文
0x19 | PADR | PPPoE Active Discovery Request，PPPoE激活发现请求报文
0x65 | PADS | PPPoE Active Discovery Session-confirmation，PPPoE激活发现会话确认报文
0xa7 | PADT | PPPoE Active Discovery Terminate，PPPoE激活发现终止报文
4 bit
4 bit
2 Byte
1 Byte
2 Byte
6 Byte
6 Byte
6 Byte
2 Byte
40 Byte ~ 1494 Byte
4 Byte
Version
Type
Code
Length
Session ID
DMAC
PPP-Packet
PPPoE-Header
FCS
Eth-Type
SMAC
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: PPPoE报文封装在Ethernet帧中，Ethernet中各字段解释如下：
DMAC：表示目的设备的MAC地址，通常为以太网单播目的地址或者以太网广播地址（0xFFFFFFFF）。
SMAC：表示源设备的以太网MAC地址。
Eth-Type：表示协议类型字段，当值为0x8863时表示承载的是PPPoE发现阶段的报文。当值为0x8864时表示承载的是PPPoE会话阶段的报文。
PPPoE字段中的各个字段解释如下：
  VER：表示PPPoE版本号，值为0x01。
  Type：表示类型，值为0x01。
  Code：表示PPPoE报文类型，不同取值标识不同的PPPoE报文类型。
  PPPoE会话ID，与以太网SMAC和DMAC一起定义了一个PPPoE会话。
  Length：表示PPPoE报文的长度。

## Slide 34: PPPoE发现阶段
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PADI
PADI
PADI
PADI
Step:1
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PADO-B
PADO-B
PADO-A
PADO-A
Step:2
PADR
PADR
Step:3
PADS
PADS
Step:4
Session ID
客户端广播请求需要的服务。
可能会有多个服务器能够提供客户端服务。
客户端优选最先收到的服务响应并发送服务请求。
服务器端通过分配Session ID给客户端确定会话建立。
PPPoE协议发现有四个步骤：客户端发送请求、服务端响应请求、客户端确认响应和建立会话。
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: PPPoE客户端在本地以太网中广播一个PADI报文，此PADI报文中包含了客户端需要的服务信息。
  PADI报文的目的MAC地址是一个广播地址，Code字段为0x09，Session ID字段为0x0000。
  所有PPPoE服务器端收到PADI报文之后，会将报文中所请求的服务与自己能够提供的服务进行比较。
如果服务器端可以提供客户端请求的服务，就会回复一个PADO报文。
  PADO报文的目的地址是发送PADI报文的客户端MAC地址，Code字段为0x07，Session ID字段为0x0000。
客户端可能会收到多个PADO报文，此时将选择最先收到的PADO报文对应的PPPoE服务器端，并发送一个PADR报文给这个服务器端。
  PADR报文的目的地址是选中的服务器端的MAC地址，Code字段为0x19，Session ID字段为0x0000。
PPPoE服务器端收到PADR报文后，会生成一个唯一的Session ID来标识和PPPoE客户端的会话，并发送PADS报文。
  PADS报文的目的地址是PPPoE客户端的MAC地址，Code字段为0x65，Session ID字段是PPPoE服务器端为本PPPoE会话产生的Session ID。
会话建立成功后，PPPoE客户端和服务器端进入PPPoE会话阶段。

## Slide 35: PPPoE会话阶段
PPPoE会话阶段会进行PPP协商，分为LCP协商、认证协商、NCP协商三个阶段。
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PPP参数协商
在整个会话阶段，由PPPoE服务器端分配的Session ID值保持不变。
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: PPPoE会话阶段可分为两部分：PPP协商阶段和PPP报文传输阶段。
PPPoE Session上的PPP协商和普通的PPP协商方式一致，分为LCP、认证、NCP三个阶段。
  LCP阶段主要完成建立、配置和检测数据链路连接。
  LCP协商成功后，开始进行认证，认证协议类型由LCP协商结果决定。
  认证成功后，PPP进入NCP阶段，NCP是一个协议族，用于配置不同的网络层协议，常用的是IP控制协议（IPCP），它负责配置用户的IP地址和DNS服务器地址等。
PPPoE Session的PPP协商成功后，就可以承载PPP数据报文。在这一阶段传输的数据包中必须包含在发现阶段确定的Session ID并保持不变。

## Slide 36: PPPoE会话终结阶段
当PPPoE客户端希望关闭连接时，会向PPPoE服务器端发送一个PADT报文，用于关闭连接。
同样，如果PPPoE服务器端希望关闭连接时，也会向PPPoE客户端发送一个PADT报文。
PADT中通过携带Session ID值来标识需要关闭的会话。
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PADT
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: 在PADT报文中，目的MAC地址为单播地址，Session ID为希望关闭的连接的Session ID。一旦收到一个PADT报文之后，连接随即关闭。

## Slide 37
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
PPPoE原理与配置
  PPPoE概述
  PPPoE基础配置
广域网技术的发展

## Slide 38: PPPoE基础配置
[Huawei] dialer-rule
1.
通过拨号规则来配置发起PPPoE会话的条件
[Huawei-Dialer1]dialer user username
2.
配置拨号接口用户名，此用户名必须与对端服务器用户名相同
3.
将接口置于一个拨号访问组
4.
指定当前拨号接口使用的拨号绑定
[Huawei-Dialer1]dialer-group group-number
[Huawei-Dialer1]dialer-bundle number
5.
将物理端口与dialer-bundle进行绑定
[Huawei-Ethernet0/0/0]pppoe-client dial-bundle-number number

## Slide 39: 配置实例 - PPPoE客户端
实验要求：
  将R1设置为PPPoE客户端，R2为PPPoE服务器端；
  在R1上配置PPPoE客户端拨号接口；
  在R1上配置PPPoE客户端拨号接口的认证功能；
  R1上的拨号接口获取PPPoE服务器端分配的IP地址；
  R1通过拨号接口可以访问服务器端。
[R1]dialer-rule
[R1-dialer-rule]dialer-rule 1 ip permit
[R1-dialer-rule]quit
[R1]interface dialer 1
[R1-Dialer1] dialer user enterprise
[R1-Dialer1] dialer-group 1
[R1-Dialer1] dialer bundle 1
[R1-Dialer1] ppp chap user enterprise@huawei
[R1-Dialer1] ppp chap password cipher huawei123
[R1-Dialer1] ip address ppp-negotiate
GE0/0/1
PPPoE 服务器端
PPPoE客户端
GE0/0/0
R1
R2
1.创建拨号接口并配置被认证方用户名和密码：
2.将拨号接口绑定出接口：
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer 1
3.配置本端到达服务器端的缺省路由：
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]pppoe-client dial-bundle-number 1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
Notes: PPPoE客户端配置包括三个步骤。
第一步配置一个拨号接口。
  dialer-rule命令用于进入Dialer-rule视图，在该视图下，可以通过拨号规则来配置发起PPPoE会话的条件。
  interface dialer number命令用来创建并进入Dialer接口。
  dialer user user-name命令用于配置对端用户名，这个用户名必须与对端服务器上的PPP用户名相同。
  dialer-group group-number命令用来将接口置于一个拨号访问组。
  dialer bundle number命令用来指定Dialer接口使用的Dialer bundle。设备通过Dialer bundle将物理接口与拨号接口关联起来。
第二步是在接口上将Dialer Bundle和接口绑定：
  pppoe-client dial-bundle-number number命令来实现Dialer Bundle和物理接口的绑定，用来指定PPPoE会话对应的Dialer Bundle，其中number是与PPPoE会话相对应的Dialer Bundle编号。
第三步配置一条缺省静态路由，该路由允许在路由表中没有相应匹配表项的流量都能通过拨号接口发起PPPoE会话。

## Slide 40: 配置实例 - PPPoE服务器端
实验要求：
  在PPPoE服务器端上创建为客户端分配IP的地址池；
  PPPoE服务器端完成PPPoE客户端认证并分配合法的IP地址。
[R2]ip pool pool1 #创建地址池，指定分配的IP地址和网关
[R2-ip-pool-pool1]network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[R2-ip-pool-pool1]gateway-list 192.168.1.254
[R2]interface Virtual-Template 1 #创建虚拟模板接口
[R2-Virtual-Template1]ppp authentication-mode chap
[R2-Virtual-Template1]ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
[R2-Virtual-Template1]remote address pool pool1
1.创建地址池与虚拟模板：
2.将物理接口与虚拟模板绑定：
3.创建访问用户：
GE0/0/1
PPPoE服务器端
PPPoE客户端
GE0/0/0
R1
R2
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-server bind virtual-template 1
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]aaa #添加认证用户信息
[R2-aaa]local-user huawei1 password cipher huawei123
[R2-aaa]local-user huawei1 service-type ppp
Notes: PPPoE服务器端配置
  interface virtual-template命令用来创建虚拟模板接口，或者进入一个已经创建的虚拟模板接口视图。
  pppoe-server bind命令用来配置PPPoE接入用户上线绑定的虚拟模板接口。

## Slide 41: 配置验证
<R1>display interface Dialer 1
Dialer1 current state: UP
Line protocol current state: UP (spoofing)
Description: HUAWEI, AR Series, Dialer1 Interface
Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 192.168.10.254/32
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Physical is Dialer
Bound to Dialer1:0:
Dialer1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
[R1]display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID Bundle Dialer Intf Client-MAC Server-MAC State
0 1 1 GE0/0/1 54899876830c 000000000000 IDLE
[R1]display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID Bundle Dialer Intf Client-MAC Server-MAC State
1 1 1 GE0/0/1 00e0fc0308f6 00e0fc036781 UP
1、查看拨号接口详细信息
2、查看PPPoE-client会话初始状态信息
3、查看PPPoE-client会话建立状态信息
Notes: display interface dialer[ number ]命令用于查看拨号接口的配置，便于定位拨号接口的故障。
LCP opened, IPCP opened表示链路的状态完全正常。
display pppoe-client session summary命令用于查看PPPoE客户端的PPPoE会话状态和统计信息。
  ID表示PPPoE会话ID，Bundle ID和Dialer ID的值与拨号参数配置有关。
  Intf表示客户端侧协商时的物理接口。
  State表示PPPoE会话的状态，包括以下四种：
    IDLE表示当前会话状态为空闲。
    PADI表示PPPoE会话处于发现阶段，并已经发送PADI报文。
    PADR表示PPPoE会话处于发现阶段，并已经发送PADR报文。
    UP表示PPPoE会话建立成功。

## Slide 42
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
PPPoE原理与配置
广域网技术的发展

## Slide 43: 广域网技术的历史演进
早期广域网常用的数据链路层协议包括PPP、HDLC和ATM等。后期随着全网IP化的演进，基于IP技术的Internet快速普及，但基于最长匹配算法的IP技术必须使用软件查找路由，转发性能低下，因此IP技术的转发性能成为当时限制网络发展的瓶颈。
MPLS（Multiprotocol Label Switching，多协议标记交换）最初是为了提高路由器的转发速度而提出的。与传统IP路由方式相比，它在数据转发时，只在网络边缘解析IP报文头，后续节点只基于标签转发，而不用在每一跳都解析IP报文头，减少软件处理流程节约了处理时间。
随着路由器性能的提升，路由查找速度已经不是阻碍网络发展的瓶颈。这使得MPLS在提高转发速度方面不再具备明显的优势。但是MPLS支持多层标签和转发平面面向连接的特性，使其在VPN（Virtual Private Network，虚拟专用网）、TE（Traffic Engineering，流量工程）、QoS（Quality of Service，服务质量）等方面得到广泛应用。

## Slide 44: 传统IP路由转发
传统的IP转发采用的是逐跳转发。数据报文经过每一台路由器，都要被解封装查看报文网络层信息，然后根据路由最长匹配原则查找路由表指导报文转发。各路由器重复进行解封装查找路由表和再封装的过程，所以转发性能低。
Destination/Mask | Protocol | Preference | Cost | NextHop | Interface
192.168.1.0/24 | Direct | 0 | 0 | 192.168.1.254 | GE0/0/0
192.168.12.0/24 | Direct | 0 | 0 | 192.168.12.1 | GE0/0/2
192.168.2.0/24 | OSPF | 10 | 3 | 192.168.12.2 | GE0/0/2
R1
R2
R5
R6
R3
R4
PC1:192.168.1.1/24
PC2:192.168.2.1/24
IGP
G0/0/2
R1路由表
传统IP路由转发的特点：
  所有路由器需要知道全网的路由。
  传统IP转发是面向无连接的，无法提供较好的端到端QoS保证。
IP地址
数据
IP地址
数据
IP地址
数据
IP地址
数据
IP地址
数据

## Slide 45: MPLS标签转发
MPLS是一种IP骨干网技术。
MPLS是一种隧道技术，在IP路由和控制协议的基础上，向网络层提供面向连接的交换。能够提供较好的QoS保证。
MPLS标签指导报文转发的过程中，使用本地标签查找替代传统IP转发的路由查找，大大提高转发效率。
MPLS转发过程中使用的标签，既可以通过手工静态配置，又可以通过动态标签分发协议分配。
IGP
R1
R2
PE节点
R5
PE节点
R6
R3
P节点
R4
P节点
PC1:192.168.1.1/24
PC2:192.168.2.1/24
MPLS Domain
IP地址
数据
MPLS标签1
IP地址
数据
MPLS标签2
IP地址
数据
IP地址
数据
IP地址
数据

## Slide 46: MPLS转发存在的问题
MPLS的标签分发有静态和动态两种方式，均面临着不同的问题：
  静态标签分发为手工配置。随着网络规模不断的扩大，网络拓扑易变化，静态手工配置标签不适应大型网络需求。
  动态标签分发的问题，一方面在于部分动态标签协议本身并无算路能力，需依赖IGP进行路径计算，同时控制面协议复杂，设备之间需要发送大量的消息来维持邻居及路径状态，浪费了链路带宽及设备资源。另一方面部分标签分发协议虽然支持流量工程，但是配置复杂，不支持负载分担，需要大量协议报文维护路径正常工作；同时每台设备都是独立存在，只知道自己的状态，设备之间需要交互信令报文，也会浪费链路带宽及设备资源。
IGP
MPLS Domain
R1
R2
R4
R3
R5
R6
IGP
标签分配协议

## Slide 47: Segment Routing简介
为解决传统IP转发和MPLS转发的问题，业界提出了SR （Segment Routing，分段路由）。SR的转发机制有很大改进，主要体现在以下几个方面：
  基于现有协议进行扩展：
    扩展后的IGP/BGP具有标签分发能力，因此网络中无需其他任何标签分发协议，实现协议简化。
  引入源路由机制：
    基于源路由机制，支持通过控制器进行集中算路。
  由业务来定义网络：
    业务驱动网络，由应用提出需求（时延、带宽、丢包率等），控制器收集网络拓扑、带宽利用率、时延等信息，根据业务需求计算显式路径。

## Slide 48: Segment Routing转发原理 (1)
SR将网络路径分成一个个的段（Segment），并且为这些段分配SID（Segment ID）。
SID的分配对象有两种，转发节点或者链路。本例中转发节点SID 1600X，X为路由器编号；链路SID 160XX，XX表示链路两端的节点编号。
R1
R2
R5
R6
R3
R4
MPLS
SID: 16003
SID: 16002
SID: 16005
SID: 16023
SID: 16035
Notes: SID用于标识Segment，它的格式取决于具体的技术实现，例如可以使用MPLS标签、MPLS标签空间中的索引、IPv6报文头部。例如使用MPLS标签被称为SR-MPLS，使用IPv6被称为SRv6。

## Slide 49: Segment Routing转发原理 (2)
链路和网络节点的SID有序排列形成段序列（Segment List），它代表一条转发路径。SR由源节点将段序列编码在数据包头部，随数据包传输。SR的本质是指令，指引报文去哪里和怎么去。
R1
R2
R5
R6
R3
R4
MPLS
SID: 16003
SID: 16005
SID: 16035
16003
16035
16005
IP地址
数据
Notes: 接收端收到数据包后，对段序列进行解析，如果段序列的顶部段标识是本节点时，则弹出该标识，然后进行下一步处理；如果不是本节点，则使用ECMP（Equal Cost Multiple Path）方式将数据包转发到下一节点。

## Slide 50: SR的部署方式
SR的部署方式分可以以有无控制器配合区分。控制器配合方式由控制器收集信息，预留路径资源和计算路径，最后将结果下发到头结点，是更为推荐的部署方式。
R2
R4
R3
R1
PCEP
BGP-LS
NETCONF
R2
R4
R3
R1
CLI
CLI
CLI
Notes: PCEP：Path Computation Element Communication Protocol，路径计算单元通信协议
NETCONF：Network Configuration Protocol，网络配置协议

## Slide 51: Segment Routing的应用
SR可以简易的指定的报文转发路径，在现网中可以为不同业务定义不同的路径。例如本例定义了数据下载、视频和语音三条显式路径，实现了业务驱动网络。设备由控制器纳管，支持路径实时快速发放。
数据下载
视频
语音
带宽大
低时延
丢包少
NETCONF
PCEP
PCEP
大带宽路径
低时延路径
丢包率低路径

## Slide 52
（多选）下面关于PPP描述正确的是 ( )。
  A. PPP支持将多条物理链路捆绑为逻辑链路以增大带宽。
  B. PPP支持明文和密文认证。
  C. PPP扩展性不好，不可以部署在以太网链路上。
  D. 对物理层而言， PPP支持异步链路和同步链路。
  E. PPP支持多种网络层协议，如IPCP等。
（单选）PPPoE客户端向服务器端发送PADI报文，服务器端回复PADO报文。其中， PADO报文是一个什么帧 ？ ( )
  A. 组播 B. 广播 C. 单播 D. 任播
（单选）以太网数据帧的Length/Type字段取以下哪个值时，表示承载的是PPPoE发现阶段的报文 ？ ( )
  A. 0x0800 B. 0x8864 C. 0x8863 D. 0x0806
Notes: ABDE
B
C

## Slide 53
通过回顾早期广域网技术的类型和应用，介绍了广域网发展演进的历程，从开始的电路交换网络到后期IP化网络，再到MPLS标签交换网，最后引出SR网络，随着网络技术的不断的发展，网络也变得越来高效智能。
介绍PPP协议的工作原理，包括PPP链路建立的参数协商，认证协商以及网络层协商的过程。重点分析了PPP的两个认证协议PAP和CHAP，描述了它们的工作过程以及不同之处。
PPP协议在当前最主要的应用是PPPoE，通过分析PPPoE会话的发现、协商、建立及拆除的过程，全面了解PPPoE的工作机制及配置。

## Slide 54
SRv6技术与产业白皮书
  https://e.huawei.com/cn/material/networking/ne-router/c1e6ffbba36147a1aab69f16a7cf0499
（多媒体）Segment Routing IPv6进阶系列-01 产生背景
  https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100086272?idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C9858933%7C21134118
（多媒体）Segment Routing IPv6进阶系列-02 基本原理
  https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100086273?idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C9858933%7C21134118