## Slide 1
万倡利/wwx408647
2020.2.13

## Slide 2: 网络编程与自动化

## Slide 3
网络工程领域不断出现新的协议、技术、交付和运维模式。传统网络面临着云计算、人工智能等新连接需求的挑战。企业也在不断追求业务的敏捷、灵活和弹性。在这些背景下，网络自动化变得越来越重要。
网络编程与自动化旨在简化工程师网络配置、管理、监控和操作等相关工作，提高工程师部署和运维效率。本课程定位于指导网络工程师初步了解Python编程实现网络自动化。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述传统网络运维的困境
  了解网络自动化的实现方式
  了解编程语言的分类
  掌握Python编码规范
  掌握Python telnetlib的基本用法

## Slide 5
网络编程与自动化介绍
编程语言概述与Python介绍
案例

## Slide 6: 背景：传统网络运维困境
在工作中你是否遇到过这样的场景：
设备升级：现网有数千台网络设备，你需要周期性、批量性地对设备进行升级。
配置审计：企业年度需要对设备进行配置审计。例如要求所有设备开启sTelnet功能，以太网交换机配置生成树安全功能。你需要快速地找出不符合要求的设备。
配置变更：因为网络安全要求，需要每三个月修改设备账号和密码。你需要在数千台网络设备上删除原有账号并新建账号。
传统的网络运维工作需要网络工程师手动登录网络设备，人工查看和执行配置命令，肉眼筛选配置结果。这种严重依赖“人”的工作方式操作流程长，效率低下，而且操作过程不易审计。
网络设备
经典运维场景
设备多！操作烦琐！效率低！

## Slide 7: 网络自动化
网络自动化，通过工具实现网络自动化地部署、运行和运维，逐步减少对“人”的依赖。这能够很好地解决传统网络运维的问题。
业界有很多实现网络自动化的开源工具，例如Ansible、SaltStack、Puppet、Chef等。从网络工程能力构建的角度考虑，更推荐工程师具备代码编程能力。
Python
Chef
Ansible
网管工具
自动化脚本
SaltStack
Shell
网络自动化关键词

## Slide 8: 基于编程实现的网络自动化
近几年随着网络自动化技术的兴起，以Python为主的编程能力成为了网络工程师的新技能要求。
Python编写的自动化脚本能够很好的执行重复、耗时、有规则的操作。
网络自动化能做什么？最直观的一个网络自动化例子就是自动化配置设备。我们可以把这个过程分为两个步骤：编写配置文件和编写Python代码将配置文件推送到设备上。
首先用命令行方式写配置脚本，然后通过Telnet/SSH将它传到设备上运行。这种方式对于初学网络编程与自动化的网络工程师来说，比较容易理解。本章节主要介绍这种方式实现网络自动化。
网络设备
举例：Python实现设备自动化配置
Sysname SW1
Vlan 10
description A
Vlan20
description B
VLAN 30
description C
配置文件
SSH/Telnet
Python文件
Notes: 业界也有很多基于开源工具的网络自动化，例如Ansible、SaltStack、Puppet、Chef等。网络工程师能力构建上更推荐具备代码编程能力。

## Slide 9
网络编程与自动化介绍
编程语言概述与Python介绍
案例

## Slide 10: 编程语言
编程语言（Programming Language），是一种用于编写计算机程序的语言，用于控制计算机的行为。
按照语言在执行之前是否需要编译区分，可以将编程语言分为需要编译的编译型语言（Compiled Language），不需要编译的解释型语言（Interpreted Language） 。
编译型语言
（源代码）
解释型语言
（源代码）
编译器
可执行文件
解释器：逐行解释源代码
操作系统（Windows/Linux/Mac OS）
CPU（X86架构/ARM架构）
Notes: 计算机语言另一种分类方式（根据语言层次）是机器语言、汇编语言和高级语言。机器语言由0和1组成的指令构成，可以直接被机器识别。由于机器语言晦涩难懂，人们将0和1的硬件指令做了简单的封装，便于识别和记忆（例如MOV、ADD），这就是汇编语言。这两种语言都属于低级语言，其他语言都属于高级语言，例如C、C++、Java、Python、Pascal、Lisp、Prolog、FoxPro、Fortran等都是高级语言。高级语言编写的程序不能直接被计算机识别，必须经过转换成机器语言才能被执行。

## Slide 11: 计算技术栈与程序执行过程
Physics（物理原材料）
Transistors（晶体管）
Gates/Registers（门/寄存器）
Micro Architecture（微架构）
Assembly Language（汇编语言）
High-Level Language（高级编程语言）
Algorithm（算法）
Application（应用）
Machine Code（二进制机器码）
Instruction Set Architecture（指令集架构）
Increasing order of Complexity
Increasing order of Abstraction
Software
Hardware
高级语言
temp = v [k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
TEMP = V[K]
V[K] = V[K+1]
V[K+1] = TEMP
lw $t0, 0($2)
lw $t1, 4($2)
sw $t1, 0($2)
sw $t0, 4($2)
汇编语言
机器码
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
C/C++
编译器
Fortran
编译器
汇编器
计算技术栈
程序执行过程
指令集
指令1
数据1
Notes: 对于计算机的技术栈和程序执行的过程。左侧是计算的技术栈，我们可以看到硬件的最底层，是物理材料、晶体管来实现门电路和寄存器，再组成CPU的微架构。CPU的指令集是硬件和软件的接口，应用程序通过指令集中定义的指令驱动硬件完成计算。
应用程序通过一定的软件算法完成业务功能。程序通常使用如C/C++/Java/Go/Python等高级语言开发。高级语言需要编译成汇编语言，再由汇编器按照CPU指令集转换成二进制的机器码。
一个程序在磁盘上存在的形式，是一堆指令和数据所组成二进制机器码，也就是我们通常说的二进制文件。

## Slide 12: 高级编程语言 - 编译型语言
编译型语言：编译型语言的程序在执行之前有一个编译过程，把程序编译成为机器语言的文件。运行时不需要重新翻译，直接使用编译的结果。典型的如C/C++/Go语言，都属于编译型语言。
从源码到程序的过程：源码需要由编译器、汇编器翻译成机器指令，再通过链接器链接库函数生成机器语言程序。机器语言必须与CPU的指令集匹配，在运行时通过加载器加载到内存，由CPU执行指令。
编译器
链接器
可执行代码：
机器语言程序
加载器
C/C++源码
目标模块：
机器语言模块
目标库：库函数（机器语言）
汇编语言程序
汇编器
存储器
Notes: 编译型语言编译的时候直接编译成机器可以执行的格式（例如.exe .dll .ocx）。编译和执行是分开的，不能跨平台执行，例如X86程序不能在ARM架构服务器上运行。

## Slide 13: 高级编程语言 - 解释型语言
解释型语言：解释型语言的程序不需要在运行前编译，在运行程序的时候才逐行翻译。典型的如Java/Python语言，都属于解释型语言。
从源码到程序的过程：解释型语言的源代码由编译器生成字节码，然后再由虚拟机（JVM/PVM）解释执行。虚拟机将不同CPU指令集的差异屏蔽，因此解释型语言的可移植性相对较好。
JVM
类文件
（字节码）
Java库函数
（机器语言）
Java语言程序
编译器
PVM
.pyc文件
（字节码）
Python库函数（机器语言）
Python程序
编译器
Notes: JVM：Java虚拟机。
PVM：Python虚拟机。

## Slide 14: 什么是Python？
Python是一门完全开源的高级编程语言。它的作者是Guido Van Rossum。
由于Python具有非常丰富的第三方库，加上Python语言本身的优点，所以Python可以在非常多的领域内使用：人工智能、数据科学、APP、自动化运维脚本等。
Python的优点：
Python拥有优雅的语法、动态类型具有解释性质。能够让学习者从语法细节的学习中抽离，专注于程序逻辑。
Python同时支持面向过程和面向对象的编程。
Python拥有丰富的第三方库。
Python可以调用其他语言所写的代码，又被称为胶水语言。
Python的缺点：
运行速度慢。Python是解释型语言，不需要编译即可运行。代码在运行时会逐行地翻译成CPU能理解的机器码，这个翻译过程非常耗时。
Notes: Python同时也是动态类型语言。动态类型语言是指在程序运行的过程中自动决定对象的类型，不需要声明变量的类型。

## Slide 15: Python代码执行过程
Python程序编译运行的过程
操作过程
1、在操作系统上安装Python和运行环境。
2、编写Python源码。
3、编译器运行Python源码，编译生成pyc文件（字节码）。
4、Python虚拟机将字节码转换为机器语言。
5、硬件执行机器语言。
编译器
pyc文件（字节码）
Python虚拟机运行
Python源码
Notes: 对于Python而言，Python源码不需要编译成二进制代码，它可以直接从源代码运行程序。当我们运行Python代码的时候，Python解释器首先将源代码转换为字节码，然后再由Python虚拟机来执行这些字节码。
Python虚拟机（Python VM）不是一个独立的程序，不需要独立安装。

## Slide 16: 初识Python代码 - 交互式运行
Python有两种运行方式，交互式运行和脚本式运行。
交互式编程不需要创建脚本文件，是通过 Python 解释器的交互模式编写代码。
C:\Users\Richard>python
Python 3.7.4 (default, Aug 9 2019, 18:34:13) [MSC v.1915 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print ("hello world")
hello world
>>> a = 1
>>> b = 2
>>> print ( a + b )
3
>>>
1. Input --
2. Output --
3. Input --
4. Input --
5. Input --
6. Output --

## Slide 17: 初识Python代码 - 脚本式运行
脚本模式里的代码可以在各种Python编译器或者集成开发环境上运行。例如Python自带的IDLE、Atom、Visual Studio、Pycharm和Anaconda等。
demo.py文件
print ("hello world")
a = 1
b = 2
print ( a + b )
C:\Users\Richard>python demo.py
hello world
3
编写Python脚本文件(.py)
执行脚本文件
1
2
1. Input --
2. Output --
3. Output --

## Slide 18: Python编码规范
分号
Python程序允许在行尾添加分号，但是不建议使用分号隔离语句。
建议每条一句单独一行。
圆括号
圆括号可用于长语句的续行。一般不使用不必要的括号。
空行
不同函数或语句块之间可以使用空格来分隔。用以区分两段代码，提高代码可读性。
空格
不建议在括号内使用空格。
对于运算符，可以按照个人习惯决定是否在两侧加空格。
编码规范是使用Python编写代码时应遵守的命名规则、代码缩进、代码和语句分割方式等。良好的编码规范有助于提高代码的可读性，便于代码的维护和修改。
例如分号、圆括号、空行和空格的使用规范建议如下：

## Slide 19: Python编码规范 - 标识符命名
Python标识符用于表示常量、变量、函数以及其他对象的名称。
标识符通常由字母、数字和下划线组成，但不能以数字开头。标识符大小写敏感，不允许重名。如果标识符不符合规则，编译器运行代码时会输出SyntaxError语法错误。
User_ID = 10
user_id = 20
User_Name = ‘Richard’
Count = 1 + 1
4_passwd = “Huawei”
print ( User_ID )
print ( user_id )
print ( User_Name )
print ( Count )
print ( 4_passwd )
print ()为Python内置的函数，作用是输出括号内的内容。
问题：右侧print的运行结果是？
1. 数值赋值 --
2. 数值赋值 --
3. 字符串赋值 --
4. 数值赋值 --
5. 错误的标识符 --
Notes: Python最基本的数据类型有布尔型（True/False）、整数、浮点型、字符串型。Python里的所有数据（布尔值、整数、浮点、字符串，甚至大型数据结构、函数以及程序）都是以对象（object）的形式存在的。这使得Python语言有很强的统一性。
运行结果分别为10，20，Richard，2，SyntaxError（语法错误）。
本文不对Python语法做针对介绍，更多Python语法请参考HCIP课程。

## Slide 20: Python编码规范 - 代码缩进
在Python程序中，代码缩进代表代码块的作用域。如果一个代码块包含两个或更多的语句，则这些语句必须具有相同的缩进量。对于Python而言代码缩进是一种语法规则，它使用代码缩进和冒号来区分代码之间的层次。
编写代码时候，建议使用4个空格来生成缩进。如果程序代码中使用了错误的缩进，则会在运行中发出IndentationError错误信息。
if True:
print (“Hello”)
else:
print (0)
a = “Python”
print (a)
正确缩进 --
正确缩进 --
错误缩进 --
Notes: if…else…是一个完整的代码块，拥有相同的缩进。
print(a)调用参数a，并且和if…else…在一个代码块，需要有相同的缩进。

## Slide 21: Python编码规范 - 使用注释
注释就是在程序中添加解释说明，能够增强程序的可读性。在Python程序中，注释分为单行注释和多行注释。
单行注释以 # 字符开始直到行尾结束。
多行注释内容可以包含多行，这些内容包含在一对三引号内（’’’…’’’或者”””…”””）。
#将字符串赋值给a
a = “Python”
print (a)
“””
运行输出结果为Python
“””
单行注释 --
多行注释 --

## Slide 22: Python编码规范 - 源码文件结构
一个完整的Python源码文件一般包含几个组成部分：解释器和编码格式声明、文档字符串、模块导入和运行代码。
如果会在程序中调用标准库或其他第三方库的类时，需要先使用import或from… import语句导入相关的模块。导入语句始终在文件的顶部。在模块注释或文档字符串(docstring)之后。
#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-
“””本文档的说明（docstring）
本文档作用是…
“””
import time
…
解释器声明 --
编码格式声明 --
模块注释或文档字符串 --
导入模块time --
运行代码 --
Notes: 解释器声明的作用是指定运行本文件的编译器的路径（非默认路径安装编译器或有多个Python编译器）。Windows操作系统上可以省略本例中第一行解释器声明。
编码格式声明的作用是指定本程序使用的编码类型，以指定的编码类型读取源代码。Python 2 默认使用的是 ASCII 编码 (不支持中文)，Python 3 默认支持 UTF-8 编码 ( 支持中文)。
文档字符串的作用是对本程序功能的总体介绍。
time为Python内置模块，作用是提供处理时间相关的函数。

## Slide 23: Python的函数与模块
函数(Function)是组织好的、可重复使用的一段代码。它能够提高程序的模块化程度和代码利用率。函数使用关键字 def 定义。
模块(Module)是一个保存好的Python文件。模块可以由函数或者类组成。模块和常规Python程序之间的唯一区别是用途不同：模块用于被其他程序调用。因此，模块通常没有main函数。
编写Python文件(.py)
1
test.py文件
import demo #导入模块
demo.sit() #调用函数
调用模块
2
运行结果：
A dog is now sitting.
A dog is now sitting.
demo.py文件
def sit(): #定义函数
print ('A dog is now sitting’)
sit() #调用函数
A dog is now sitting.
运行结果：

## Slide 24: Python的类与方法
类(Class)是用来描述具有一类相同的属性和方法的集合。类的定义使用关键字 class。
被实例化的类的”函数”被称作方法(Method)。类定义方法时候必须携带 self 关键字，它表示类的实例本身。
demo.py文件
class Dog(): # 定义类
def sit(self): # 定义方法
print(“A dog is now sitting.")
Richard = Dog() #实例化类
print (type(Richard.sit)) #实例化后类型为方法
print (type(Dog.sit)) #类型为函数
编写Python文件(.py)
1
test.py文件
import demo
demo.Dog.sit
<class 'method'>
<class 'function'>
调用模块
2
运行结果：
A dog is now sitting.
<class 'method'>
<class 'function'>
运行结果：
Notes: 对于函数和方法的官方定义：
函数 Function: A series of statements which returns some value to a caller. It can also be passed zero or more arguments which may be used in the execution of the body.
方法 Method: A function which is defined inside a class body. If called as an attribute of an instance of that class, the method will get the instance object as its first argument (which is usually called self).
更多类的学习，请参考https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html。

## Slide 25: telnetlib介绍
telnetlib是Python标准库中的模块。它提供了实现Telnet功能的类telnetlib.Telnet。
这里通过调用telnetlib.Telnet类里的不同方法实现不同功能。
from telnetlib import Telnet
tn = Telnet(host=None, port=0[, timeout])
tn.read_all()
…
导入telnetlib模块Telnet类 --
Telnet连接到指定服务器上 --
调用read_all()方法 --
方法 | 功能
Telnet.read_until（expected, timeout=None） | 读取直到给定的字符串expected或超时秒数。
Telnet.read_all () | 读取所有数据直到EOF(End Of File)。阻塞直到连接关闭。
Telnet.read_very_eager() | 读取从上次IO阻断到现在所有的内容，返回字节串。连接关闭或者没有数据时触发EOFError异常。
Telnet.write(buffer) | 写入数据。在套接字(Socket)上写一个字节串，加倍任何IAC(Interpret As Command)字符。
Telnet.close() | 关闭连接。
Notes: Telnet定义了网络虚拟终端（NVT，Network Virtual Terminal）。它描述了数据和命令序列在Internet上传输的标准表示方式，以屏蔽不同平台和操作系统的差异，例如不同平台上换行的指令不一样。
Telnet通信采用带内信令方式，即Telnet命令在数据流中传输。为了区分Telnet命令和普通数据，Telnet采用转义序列。每个转移序列由两个字节构成，前一个字节是(0xFF)叫做IAC（Interpret As Command）“解释为命令”，标识了后面一个字节是命令。EOF也是一种Telnet命令，十进制编码是236。
套接字（socket）是一个抽象层，应用程序通常通过"套接字"向网络发出请求或者应答网络请求。
更多可参考https://docs.python.org/3/library/telnetlib.html

## Slide 26
网络编程与自动化介绍
编程语言概述与Python介绍
案例

## Slide 27: 案例：使用telnetlib登陆设备
案例描述：
现有一台网络设备作为Telnet服务器，需要实现使用Python telnetlib作为Telnet客户端登录此设备。
实现过程分为四个步骤：
配置设备Telnet服务。
手动验证和查看Telnet登录步骤，作为代码实现的参考。
编写和运行Python代码。
验证结果。
GE1/0/10
192.168.10.20
192.168.10.10
Telnet服务器
Telnet客户端
配置设备Telnet
查看Telnet登陆步骤
编写Python代码
结果验证

## Slide 28: 案例：使用telnetlib登陆设备
[Huawei] user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode password
[Huawei-ui-vty0-4] set authentication password simple Huawei@123
[Huawei-ui-vty0-4] protocol inbound telnet
[Huawei-ui-vty0-4] user privilege level 15
[Huawei-ui-vty0-4] quit
[Huawei] telnet server enable
[Huawei] interface GE 1/0/0
[Huawei -GE1/0/0] ip add 192.168.10.10 24
[Huawei -GE1/0/0] quit
GE1/0/10
192.168.10.20
192.168.10.10
Telnet服务器
Telnet客户端
配置设备接口地址：
配置设备Telnet服务：
配置设备Telnet
查看Telnet登陆步骤
编写Python代码
结果验证

## Slide 29: 案例：使用telnetlib登陆设备
C:\Users\Richard>telnet 192.168.10.10
Login authentication
Password:
Info: The max number of VTY users is 5, and the number of current VTY users on line is 1. The current login time is 2020-01-15 21:12:57.
<Huawei>
GE1/0/10
192.168.10.20
192.168.10.10
Telnet服务器
Telnet客户端
Telnet登录操作：
登录命令 --
回显信息 --
输入密码 --
回显信息 --
1
2
配置设备Telnet
查看Telnet登陆步骤
编写Python代码
结果验证
Notes: 本案例手工Telnet登录操作以windows为例：首先输入登录命令，telnet 192.168.10.10。因在前序步骤中设备配置Telnet使用密码登录，所以此处回显信息为“Password:”。此时输入密码 Huawei@123 完成验证，成功登录。

## Slide 30: 案例：使用telnetlib登陆设备
import telnetlib host = '192.168.10.10'
password = 'Huawei@123'
tn = telnetlib.Telnet(host)
tn.read_until(b’Password:’)
tn.write(password.encode('ascii') + b"\n")
print (tn.read_until(b'<Huawei>').decode('ascii’))
tn.close()
GE1/0/10
192.168.10.20
192.168.10.10
Telnet服务器
Telnet客户端
导入模块
定义登录设备IP
定义登录设备密码
Telnet登录到主机
读取直到回显信息为”Password:”
输入编码为ASCII的密码并换行
输出读取直到到”<Huawei>”的信息
关闭Telnet连接
配置设备Telnet
查看Telnet登陆步骤
编写Python代码
结果验证
--
--
--
--
--
--
--
--
Notes: Python中encode()和decode()函数的作用是，以指定的方式编码格式编码字符串和解码字符串。本例中，password.encode(‘ascii‘) 表示将字符串’Huawei@123’转为为ASCII。此处编码格式遵守telnetlib模块官方要求。
Python字符串增加b，b’ str‘ 表示这是字符串是 bytes 对象。本例中，b’Password:’表示将字符串’Password:’转换为bytes类型字符串。此处编码格式遵守telnetlib模块官方要求。
更多Python对象描述，请参考https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#objects-values-and-types。

## Slide 31: 案例：运行结果对比
#编译器运行Python代码
Info: The max number of VTY users is 5, and the number
of current VTY users on line is 1.
The current login time is 2020-01-15 22:12:57.
<Huawei>
配置设备Telnet
查看Telnet登陆步骤
编写Python代码
手动Telnet登录结果：
C:\Users\Richard>telnet 192.168.10.10
Login authentication
Password:
Info: The max number of VTY users is 5, and the number of current VTY users on line is 1. The current login time is 2020-01-15 21:12:57.
<Huawei>
结果验证
Python代码运行结果：

## Slide 32
Python属于编译型语言。（ ）
  正确
  错误
基于本文案例，要求使用telnetlib创建VLAN 10如何实现？
Notes: B
可以使用telnetlib.write()方法，在登录设备后，首先输入命令system进入系统视图，然后输入配置命令VLAN 10进行创建。（VRP8请输入system immediately进入系统视图）

## Slide 33
网络自动化是通过工具实现网络自动化的部署、运行和运维，逐步减少对“人”的依赖。可以通过编程语言或者工具实现。
Python是一门完全开源的高级编程语言，语法简单，容易学习。拥有丰富的标准库和第三方库，适用于网络工程领域。
Python的telnetlib模块提供了实现Telnet功能的类telnetlib.Telnet。可以让您初窥网络编程与自动化世界！

## Slide 34
更多Python相关问题请参考https://www.python.org/