## Slide 1
张凛睿/zwx570554

## Slide 2: 园区网典型组网架构及案例实践

## Slide 3
当您在校园学习，单位工作，商场购物时，您可能会注意到，这些场所都被网络覆盖。通过网络，您可以访问学校内部资源，可以访问公司内部打印机打印文档，也可以访问Internet浏览新闻资讯。
这些网络在分类上都属于园区网络，一般由企业或者机构自己搭建。园区网络不仅可以提升企业的运作效率，同时也可以对外提供网络接入服务。
本章我们将学习园区网络基本架构，同时了解如何搭建一张园区网。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  了解园区网的定义
  了解园区网的典型组网架构
  掌握小型园区网规划设计方法
  掌握小型园区网部署实施方法
  了解小型园区网运维概念
  了解小型园区网优化概念
  独立完成一个园区网络工程项目

## Slide 5
园区网络基本概念
典型园区网络建设流程

## Slide 6: 什么是园区网
园区网络是限定区域内，连接人与物的局域网络；园区网络通常只有一个管理主体；如果有多个管理主体，通常被认为为多个园区网络。
分支
其他园区
远程接入用户
私有/公有云
Internet / WAN
园区外部
园区内部
园区出口层
核心层
汇聚层
接入层
网络
管理
数据中心
DMZ
网络安全
终端层
典型场景
办公楼
政 府
企 业
校 园
工 厂
银 行
Notes: 园区网络的规模可大可小，小到一个SOHO（Small Office Home Office，家居办公室），大到校园、企业园区、公园、购物中心等。园区的规模是有限的，一般的大型园区，例如高校园区、工业园区，规模依然被限制在几平方公里以内，在这个范围内，我们可以使用局域网技术构建网络。超过这个范围的“园区”通常被视作一个“城域”，需要使用到广域网技术，相应的网络会被视作城域网。
园区网络使用的典型局域网技术包括遵循IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，电气和电子工程师协会） 802.3 标准的Ethernet 技术（有线）和遵循IEEE 802.11 标准的Wi-Fi 技术（无线）。

## Slide 7: 园区网络典型架构
WAN
Internet
IPS
Firewal
Anti-DDoS
AC
eLOG
园区网一般遵循层次化和模块化设计原则。
按照终端用户数量或者网元数量，可将园区络分为小型园区网、中型园区网和大型园区网。
接入层
汇聚层
核心层
出口区
数据中心区
网络管理区
出差员工
分支园区
Notes: 园区网络典型层次和区域：
  核心层：是园区网骨干，是园区数据交换的核心，联接园区网的各个组成部分，如数据中心、管理中心、园区出口等。
  汇聚层：处于园区网的中间层次，完成数据汇聚或交换的功能，可以提供一些关键的网络基本功能，如路由、 QoS、安全等。
  接入层：为终端用户提供园区网接入服务，是园区网的边界。
  出口区：园区内部网络到外部网络的边界，用于实现内部用户接入到公网，外部用户接入到内部网络。一般会在此区域中部署大量的网络安全设备来抵御外部网络的攻击，如IPS（intrusion prevention system，入侵防御系统）、Anti-DDoS设备、Firewall（防火墙）等。
  数据中心区：部署服务器和应用系统的区域，为企业内部和外部用户提供数据和应用服务。
  网络管理区：部署网络管理系统的区域，包括SDN控制器，无线控制器，eLOG（日志服务器）等，管理监控整个园区网络。

## Slide 8: 小型园区网络典型架构
小型园区网络应用于接入用户数量较少的场景，一般支持几个至几十个用户。网络覆盖范围也仅限于一个地点，网络不分层次结构。网络建设的目的常常就是为了满足内部资源互访。
小型园区网络特点：
  用户数量较少
  仅单个地点
  网络无层次性
  网络需求简单
终端用户数（个） | <200
网元数量（个） | <25
某连锁咖啡店网络拓扑
Host
FAT AP
Internet

## Slide 9: 中型园区网络典型架构
中型园区网络能够支撑几百至上千用户的接入。
中型网络引入了按功能进行分区的理念，也就是模块化的设计思路，但功能模块相对较少。一般根据业务需要进行灵活分区。
中型园区网络特点：
  规模中等
  使用场合最多
  功能分区
  一般采用三层网络结构：核心、汇聚、接入
终端用户数（个） | 200~2000
网元数量（个） | 25~100
Internet
接入层
汇聚层
核心层
出口层
AP
AC
某外贸公司网络拓扑

## Slide 10: 大型园区网络典型架构
大型园区网络可能是覆盖多幢建筑的网络，也可能是通过WAN连接一个城市内的多个园区的网络。一般会提供接入服务，允许出差员工通过VPN等技术接入公司内部网络。
大型园区网络特点：
  覆盖范围广
  用户数量多
  网络需求复杂
  功能模块全
  网络层次丰富
终端用户数（个） | >2000
网元数量（个） | >100
出差员工
总部园区
分部园区
Internet/WAN
云数据中心
网络管理
某大型企业网络拓扑

## Slide 11: 园区网络主要协议/技术
常用协议/技术
出口区
核心层
汇聚层
接入层
VLAN、生成树、链路聚合、AAA等
DHCP、堆叠、链路聚合、生成树、OSPF、静态路由等
堆叠、OSPF、静态路由、ACL等
NAT、OSPF、静态路由、PPPoE等
WLAN相关协议/技术
SNMP/
NETCONF
AC
NMS

## Slide 12
园区网络基本概念
园区网络项目实战

## Slide 13: 网络需求
某公司（规模为200人左右）因业务发展需要，准备搭建一张全新的园区网络，对网络需求如下：
  能够满足公司当前的业务需求
  网络拓扑简单，维护方便
  提供有线接入供员工办公使用，提供WiFi服务供访客使用
  做到简单的网络流量管理
  保证一定的安全性

## Slide 14: 园区网络项目生命周期
规划与设计
设备选型
物理拓扑
逻辑拓扑
使用技术与协议等
部署与实施
设备安装
单机调测
联调测试
割接并网等
网络运维
日常维护
软件与配置备份
集中式网管监控
软件升级等
网络优化
提升网络的安全性
软件与配置备份
提升网络的用户体验等
1
2
3
4
Notes: 网络的规划与设计是一个项目的起点，完善细致的规划工作将为后续的项目具体工作打下坚实的基础。
项目实施是工程师交付项目的具体操作环节，系统的管理和高效的流程是确保项目实施顺利完成的基本要素。
要保证网络各项功能正常运行、从而支撑用户业务的顺利开展，需要对网络进行日常的维护工作和故障处理。
用户的业务在不断发展，因此用户对网络功能的需求也会不断变化。当现有网络不能满足业务需求，或网络在运行过程中暴露出了某些隐患时，就需要通过网络优化来解决。

## Slide 15: 小型园区网络设计
1.组网方案设计
设备选型
物理拓扑
3.安全设计
出口安全设计
内网有线安全
内网无线安全
4.运维管理设计
基础网络管理
智能运维
2.网络设计
基础业务设计
WLAN设计
二层环路避免设计
网络可靠性设计
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 16: 组网方案设计
综合考虑预算、业务需求等因素之后，物理拓扑如下图所示：
AC1
Internet
CORE-R1
Agg-S1
AP1
AP2
接待中心访客接入
Acc-S1
研发部
FTP服务器
打印机
Acc-S2
市场部
打印机
Acc-S3
行政部
管理员
Acc-S4
打印机
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/3
E0/0/1
E0/0/1
E0/0/1
E0/0/1
命名及接口选取规则
命名按照方便记忆的统一方法，且具有拓展性。
接口应尽量满足业务的带宽需求。
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/4
GE0/0/5
GE0/0/6
E0/0/10
E0/0/11
GE0/0/0
GE0/0/0
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化
Notes: 整个网络采用三层架构
  接入层接入交换机采用S3700，为员工PC以及打印机等终端提供百兆网络接入。
  汇聚层采用S5700设备，作为二层网络的网关。
  核心&出口采用AR2240设备，作为整个园区网络的出口。
注：Agg为Aggregation的缩写，表示汇聚层设备。Acc为Access的缩写，表示接入层设备。

## Slide 17: 基础业务设计：VLAN设计
VLAN编号建议连续分配，以保证VLAN资源合理利用。
VLAN划分需要区分业务VLAN、 管理VLAN和互联VLAN。
最常用的划分方式是基于接口的方式。
业务VLAN设计
管理VLAN设计
按地理区域划分VLAN
按逻辑区域划分VLAN
按人员结构划分VLAN
按业务类型划分VLAN
管理VLAN100
VLANIF 100
192.168.100.1
VLANIF 100
192.168.100.2
VLANIF 100
192.168.100.254
通常，二层交换机使用VLANIF接口地址作为管理地址。建议所有属于同一二层网络的交换机使用同一管理VLAN， 管理IP地址处于同一网段。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 18: VLAN规划
预留二层设备的管理VLAN。
根据人员结构划分，分为访客VLAN，研发部VLAN，市场部VLAN，行政部VLAN。
考虑到三层交换机需要通过VLANIF与路由连通，所以需要预留互联VLAN。
AP与AC之间建立CAPWAP隧道所需要的VLAN。
VLAN编号 | VLAN描述
1 | 访客VLAN/WLAN的业务VLAN
2 | 研发部VLAN
3 | 市场部VLAN
4 | 行政部VLAN
100 | 二层设备的管理VLAN
101 | WLAN的管理VLAN
102 | Agg-S1与CORE-R1之间的互联VLAN
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 19: 基础业务设计：IP地址设计
管理IP地址
二层设备使用VLANIF地址作为管理IP地址，建议网关下的所有二层交换机使用同一网段。
网络设备互联IP地址
互联IP地址推荐使用30位掩码的IP地址，核心设备使用主机地址较小的IP地址。
管理VLAN100
VLANIF 100
192.168.100.1
VLANIF 100
192.168.100.2
VLANIF 100
192.168.100.254
业务IP地址
业务IP地址是服务器、主机以及网关的IP地址。
网关IP地址推荐统一使用相同的末位数字，如.254。
各业务IP地址范围要清晰区分，每一类业务终端IP地址连续、可聚合。
建议使用掩码为24位的IP地址段。
店员
192.168.1.0/24
合作伙伴
192.168.5.0/24
访客
192.168.100.0/24
192.168.1.254
192.168.5.254
192.168.100.254
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 20: IP地址规划
综合考虑接入客户端个数并预留足够的IP地址，为每类业务规划网段及网关地址。
为管理IP划分网段。
为互联IP划分网段。
IP网段/掩码 | 网关地址 | 网段描述
192.168.1.0/24 | 192.168.1.254 | 无线接入访客所属网段，网关位于Agg-S1
192.168.2.0/24 | 192.168.2.254 | 研发部所属网段，网关位于Agg-S1
192.168.3.0/24 | 192.168.3.254 | 市场部所属网段，网关位于Agg-S1
192.168.4.0/24 | 192.168.4.254 | 行政部所属网段，网关位于Agg-S1
192.168.100.0/24 | 192.168.100.254 | 二层设备的管理网段，网关位于Agg-S1
192.168.101.0/24 | N/A | WLAN的管理网段
192.168.102.0/30 | N/A | Agg-S1与CORE-R1之间互联网段
1.1.1.1/32 | N/A | CORE-R1上的Loopback接口地址，作为管理IP使用
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 21: 基础业务设计：IP地址分配方式设计
出口网关
Internet
运营商设备
出口网关
WAN侧接口：静态IP、DHCP或PPPoE
WAN侧接口的IP地址由运营商进行分配，可通过静态IP地址、 DHCP、 或者PPPoE方式分配，需与运营商沟通获取。
服务器、打印机等设备
服务器、特殊终端设备（打卡机、打印服务器、 IP视频监控设备等）建议采用静态IP地址。
终端用户
Internet
AP
出口网关
终端用户的IP地址分配，建议采用DHCP方式，由网关设备提供DHCP服务。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化
Notes: IP地址分配时可以使用动态IP分配或者静态IP绑定。在中小型园区中， IP地址具体的分配原则如下：
出口网关设备： WAN侧接口的IP地址由运营商进行分配，可以通过静态IP地址、 DHCP、 或者PPPoE方式分配，对于出口网关的IP地址需要提前与运营商沟通获取。
服务器、特殊终端设备（打卡机、打印服务器、 IP视频监控设备等）建议采用静态IP地址绑定方式分配。
用户终端：用户办公用PC、IP电话等设备建议通过在网关设备上部署DHCP Server后，统一通过DHCP方式动态分配。

## Slide 22: IP地址分配方式规划
出口网关采用PPPoE方式获取IP地址。
所有终端采用DHCP方式获取IP地址，服务器及打印机分配固定的IP地址。
所有网络设备上的IP地址采用手工静态方式配置（AP除外）。
IP网段/接口 | 分配方式 | 分配方式描述
192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 192.168.4.0/24 | DHCP | 由网关Agg-S1分配，还应分配给服务器及打印机等固定设备分配固定IP地址。
192.168.100.0/24 | 静态 | 设备管理IP，静态配置
192.168.101.0/24 | DHCP | AC地址静态配置，AP地址由Agg-S1分配
192.168.102.0/30 | 静态 | 互联IP，静态配置
CORE-R1的GE0/0/0 | PPPoE | 运营商分配的IP地址
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 23: 基础业务设计：路由设计
园区内部的路由设计：
  同一网段内：通过DHCP分配IP地址后默认会生成一条缺省路由，以Agg-S1作为三层网关。
  不同网段之间：由于当前拓扑较为简单，通过在所有需要转发三层数据的设备上部署静态路由即可满足需求，无需部署复杂的路由协议。
园区出口的路由设计：配置静态默认路由。
Internet
行政部
市场部
打印机
研发部
FTP服务器
打印机
接待中心
访客接入
管理员
打印机
三层网络
二层网络
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化
Notes: 中小型园区网络的路由设计包括园区内部的路由设计及园区出口与Internet/广域设备之间的路由设计。
园区内部的路由设计：主要满足园区内部设备/终端的互通需求，并且可以与外部路由交互。由于中小型园 区的网络规模比较小，网络结构也比较简单。
  AP设备：通过DHCP分配IP地址后默认会生成一条缺省路由。
  交换机、网关设备：通过静态路由即可满足需求，无需部署复杂的路由协议。
园区出口的路由设计：出口路由设计主要满足园区内部用户访问Internet和广域网的需求。出口设备与 Internet或者WAN连接时，建议在出口设备上配置静态路由来满足需求。

## Slide 24: WLAN设计
WLAN组网设计
WLAN数据转发方式设计
根据AC和AP的IP地址情况，以及数据流量是否流经AC，可将组网划分为
  直连二层组网
  旁挂二层组网
  直连三层组网
  旁挂三层组网
本案例采用旁挂二层组网方式
Network
192.168.101.1/24
192.168.101.X/24
192.168.101.Y/24
DHCP Server
WLAN中的数据包括控制报文和数据报文
  控制报文通过CAPWAP隧道转发
  用户数据报文分为隧道转发、直接转发
本案例采用直接转发方式
CAPWAP隧道
Network
用户数据
控制数据
AC
AC
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化
Notes: 除了要规划组网和数据转发方式外，仍需进行：
  网络覆盖设计：针对无线网络覆盖的区域设计规划，保证区域覆盖范围内的信号强度能满足用户的要求，并且解决相邻AP间的同频干扰问题。
  网络容量设计：根据无线终端的带宽要求、终端数目、并发率、单AP性能等数据来设计部署网络所需的AP数量，确保无线网络性能可以满足所有终端的上网业务需求。
  AP布放设计：在网络覆盖设计的基础上，根据实际情况对AP的实际布放位置、布放方式和供电走线原则进行修正确认。
  此外还需进行WLAN安全设计、漫游设计等，本课程不再一一列举。

## Slide 25: WLAN数据规划
配置项 | 配置内容
AP管理VLAN | VLAN101
STA业务VLAN | VLAN1
DHCP服务器 | Agg-S1作为DHCP服务器为AP和STA分，STA的默认网关为192.168.1.254
AP的IP地址池 | 192.168.101.2~192.168.101.253/24
STA的IP地址池 | 192.168.1.1~192.168.1.253/24
AC的源接口IP地址 | VLANIF101：192.168.101.1/24
AP组 | 名称：ap-group1 引用模板：VAP模板WLAN-Guest、域管理模板default
域管理模板 | 名称：default 国家码：CN
SSID模板 | 名称：WLAN-Guest SSID名称：WLAN-Guest
安全模板 | 名称：WLAN-Guest 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES 密码：WLAN@Guest123
VAP模板 | 名称：WLAN-Guest 转发模式：直接转发 业务VLAN：VLAN1 引用模板：SSID模板WLAN-Guest、安全模板WLAN-Guest
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 26: 可靠性设计
Internet
行政部
市场部
打印机
研发部
FTP服务器
打印机
接待中心
访客接入
管理员
打印机
端口级别的可靠性：
  为了增加接入交换机与汇聚交换机之间的可靠性，同时为了增加链路带宽，采用以太网链路聚合技术。
设备级别的可靠性：
  可以采用iStack或者CSS技术，本组网不涉及。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 27: 二层环路避免
误连接
问题：当前网段并没有引入冗余链路，如何防止办公人员误操作造成的二层网络环路呢？
建议：可在二层网络采用生成树技术，防止环路产生。同时建议手工配置Agg-S1为根桥。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化
Internet
行政部
市场部
打印机
研发部
FTP服务器
打印机
接待中心
访客接入
管理员
打印机

## Slide 28: 出口NAT设计
1.2.3.4
网络出口
NAT映射表
------------------------------------------------
私网地址 | 公有地址
192.168.1.1 | 1.2.3.1
192.168.1.2 | 1.2.3.2
网络出口
NAT地址池
-----------------------------------
1.2.3.1 | Not Use
1.2.3.2 | Not Use
1.3.3.3 | Not Use
静态NAT
动态NAT
NAT映射表
------------------------------------------------
私网地址：端口 | 公有地址：端口
192.168.1.10:80 | 1.2.3.4:10335
NAPT与Easy IP
静态NAT适用于有较多静态IP且有客户端需要使用固定IP地址的场景。
NAT Server
网络出口
NAT映射表
------------------------------------------------
私网地址：端口 | 公有地址：端口
192.168.1.1:10321 | 1.2.3.4:1025
192.168.1.2:17087 | 1.2.3.4:1026
NAT Server适合内网有服务器需要向外部提供服务的场景。
动态NAT拥有地址池概念，取地址池中可用地址给客户端访问Internet使用。
NAPT在动态NAT的基础上对端口也进行转换，提高公网地址利用率。
Easy IP 适用于网络出接口地址动态场景。
对外提供
服务的Server
网络出口
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化
1.2.3.4
1.2.3.4
1.2.3.4

## Slide 29: 安全设计
LAN
流量管控
行政部
市场部
研发部
Internet
访客网络
内部网络
内部流量
访客数据
允许部门之间的流量互访，但不允许访问Internet
访客可以访问Internet但不能访问园区内部网络。
可以用过traffic-policy、traffic-filter等技术完成内外网隔离，通过NAT控制内部网络访问Internet。
DHCP安全
在园区网中，经常会出现有员工私接带DHCP的无线路由器，导致内网地址混乱，出现地址冲突、无法上网等情况。
一般会在接入交换机使能DHCP Snooping防止这种情况。
家用路由器
带DHCP功能
网络管理安全
当使用Telnet或WEB等方式对设备进行网络管理时，可以通过ACL技术，仅允许固定的用户（IP）登录管理。
对于集中式网管，SNMPv3增加了身份验证和加密处理，可以大大提高网管的安全性。
接入交换机
DHCP Server
Trusted
Port
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化
Notes: 说明：本案例的安全设计仅依靠路由器或交换机设备实现。

## Slide 30: 运维管理设计
传统设备管理管理
保证网络管理员与设备IP可达的情况下，可以通过Telnet、WEB以及SSH等方式对设备进行管理。
当网络中设备较多时，可部署基于SNMP协议的统一网管软件进行网络的运维与管理。
SNMP
WEB
SSH/Telnet
基于iMaster NCE平台管理
NETCONF
OpenFlow
Telemetry
除了基于SNMP的传统网管之外，也可采华为iMaster NCE平台进行网络的管理和运维，实现网络“自动驾驶”。
LAN
Network
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 31: 小型园区网络部署与实施
项目的部署与实施需要按照一定流程进行，内容包括：
  方案制定
  设备安装
  网络调试
  割接并网
  转维培训
  项目验收
具体流程按照项目实际情况进行确定。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 32: 配置方案 (1)
1. 网络设备之间物理线路连接，配置链路聚合，同时添加接口描述，详细内容如下：
设备 | 接口 | 配置内容
Acc-S1 | Eth-trunk 1 | mode:LACP-static Trunkport :GE0/0/1、GE0/0/2、GE0/0/3 description:to Agg-S1's eth-trunk 1
 | E0/0/10 | Description:to AP1
 | E0/0/11 | Description:to AP2
Acc-S2 | Eth-trunk 1 | mode:LACP-static Trunkport :GE0/0/1、GE0/0/2、GE0/0/3 description:to Agg-S1's eth-trunk 2
Acc-S3 | Eth-trunk 1 | mode:LACP-static Trunkport :GE0/0/1、GE0/0/2、GE0/0/3 description:to Agg-S1's eth-trunk 3
Acc-S4 | Eth-trunk 1 | mode:LACP-static Trunkport :GE0/0/1、GE0/0/2、GE0/0/3 description:to Agg-S1's eth-trunk 4
AC1 | GE0/0/1 | Description:to Agg-S1’s GE0/0/2
CORE-R1 | GE0/0/1 | Description:to Agg-S1’s GE0/0/1
设备 | 接口 | 配置内容
Agg-S1 | Eth-trunk 1 | mode:LACP-static Trunkport :GE0/0/3、GE0/0/7、GE0/0/8 description:to Acc-S1's eth-trunk 1
 | Eth-trunk 2 | mode:LACP-static Trunkport :GE0/0/4、GE0/0/9、GE0/0/10 description:to Acc-S2's eth-trunk 1
 | Eth-trunk 3 | mode:LACP-static Trunkport :GE0/0/5、GE0/0/11、GE0/0/12 description:to Acc-S3's eth-trunk 1
 | Eth-trunk 4 | mode:LACP-static Trunkport :GE0/0/6、GE0/0/13、GE0/0/14 description:to Acc-S4's eth-trunk 1
 | GE0/0/1 | Description:to CORE-R1’s GE0/0/1
 | GE0/0/2 | Description:to AC1’s GE0/0/1
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 33: 配置方案 (2)
2. 基础业务-VLAN配置，采用基于端口的划分方式，详细内容如下:
设备 | 接口 | 类型 | 配置内容
Acc-S1 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow-pass VLAN 1、100、101
 | E0/0/10 |  | PVID:101 Allow-pass VLAN 1、101
 | E0/0/11 |  | 
Acc-S2 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 2、100
 | 其他接口 | Access | Default VLAN 2
Acc-S3 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 3、100
 | 其他接口 | Access | Default VLAN 3
Acc-S4 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 4 、100
 | 其他接口 | Access | Default VLAN 4
设备 | 接口 | 类型 | 配置内容
Agg-S1 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow-pass VLAN 1、100、101
 | Eth-trunk 2 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 2、100
 | Eth-trunk 3 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 3、100
 | Eth-trunk 4 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 4 、100
 | GE0/0/2 | Access | Default VLAN 101
 | GE0/0/1 | Access | Default VLAN 102
AC1 | GE0/0/1 | Access | Default VLAN 101
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 34: 配置方案 (3)
3. 基础业务-IP地址配置，终端与AP采用DHCP方式，设备采用静态配置，详细内容如下：
设备 | 接口 | 地址/掩码
Agg-S1 | VLANif1 | 192.168.1.254/24
 | VLANif2 | 192.168.2.254/24
 | VLANif3 | 192.168.3.254/24
 | VLANif4 | 192.168.4.254/24
 | VLANif100 | 192.168.100.254/24
 | VLANif101 | 192.168.101.254/24
 | VLANif102 | 192.168.102.2/30
CORE-R1 | GE0/0/1 | 192.168.102.1/30
 | GE0/0/0 | PPPoE自动获取
 | Loopback0 | 1.1.1.1/32
设备 | 接口 | 地址/掩码
Acc-S1 | VLANif100 | 192.168.100.1/24
Acc-S2 | VLANif100 | 192.168.100.2/24
Acc-S3 | VLANif100 | 192.168.100.3/24
Acc-S4 | VLANif100 | 192.168.100.4/24
AC1 | VLANif101 | 192.168.1.101/24
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 35: 配置方案 (4)
4. 基础业务-IP地址分配方式配置，关于DHCP的详细内容如下：
网段 | 其他参数 | 备注
192.168.1.0/24 | Gateway:192.168.1.254 DNS:192.168.1.254 | Agg-S1为DHCP Server
192.168.2.0/24 | Gateway:192.168.2.254 DNS:192.168.2.254 | Agg-S1为DHCP Server 给打印机（1）以及FTP分配固定IP地址
192.168.3.0/24 | Gateway:192.168.3.254 DNS:192.168.3.254 | Agg-S1为DHCP Server 给打印机（2）分配固定IP地址
192.168.3.0/24 | Gateway:192.168.4.254 DNS:192.168.4.254 | Agg-S1为DHCP Server 给打印机（3）及网络管理员分配固定IP地址
192.168.101.0/24 | N/A | Agg-S1为DHCP Server 不分配AC所占用的地址（192.168.101.1）
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 36: 配置方案 (5)
5. 基础业务-路由配置，由于网络规模较小且网元数量较少，采用静态路由方式，详细内容如下：
设备 | 路由配置 | 备注
Acc-S1 | 0.0.0.0 0 192.168.100.254 | 为了让网络管理员可以跨网段访问二层交换机。
Acc-S2 |  | 
Acc-S3 |  | 
Acc-S4 |  | 
AC1 | 0.0.0.0 0 192.168.101.254 | 为了让管理员可以跨网段访问AC1。
Agg-S1 | 0.0.0.0 0 192.168.102.1 | 访问Internet的流量所匹配的路由。
CORE-R1 | 192.168.0.0 20 192.168.102.2 | 核心路由器访问内网，该路由为聚合后的路由。
 | 默认路由 | 指向外网接口。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 37: 配置方案 (6)
6. 网络管理配置，采用Telnet远程管理，认证方式为AAA，详细内容如下：
设备 | 管理方式 | 认证方式 | 备注
Acc-S1 | Telnet | 本地AAA | 用户名和密码应该足够复杂且不一致，同时需要做好记录工作。
Acc-S2 |  |  | 
Acc-S3 |  |  | 
Acc-S4 |  |  | 
Agg-S1 |  |  | 
CORE-R1 |  |  | 
AC1 |  |  | 
AP1&AP2 | AC集中控制和管理 | N/A | N/A
7. 网络出口配置
设备 | 接口 | 接入方式 | NAT方式 | 备注
CORE-R1 | GE0/0/0 | PPPoE | Easy IP | 用户名：PPPoEUser123 密码：Huawei@123
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 38: 配置方案 (7)
8. WLAN配置，按照WLAN规划内容进行配置即可。
9. 安全相关配置，详细内容如下:
模块 | 相关技术 | 配置内容
流量监控 | Traffic-Policy 、NAT、ACL | 1.配置高级ACL，阻止源为192.168.1.0/24，目的为内网业务网段的流量，放通其他流量。配置Traffic-filter引用此ACL，并在接口上应用。 2.配置基本ACL，仅放通源为192.168.1.0/24的流量，并引用到网络出接口的NAT功能上。
网络管理安全 | AAA、ACL | 配置基本ACL，仅放通源为管理员的IP地址，反掩码为0，并引用到所有被管理设备的VTY接口下。
DHCP安全 | DHCP Snooping | 在所有接入交换机上开启DHCP Snooping功能，同时配置上行接口为Trusted接口。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 39: 小型园区网络调试
3.业务性能测试
业务流量测试
访问控制测试
2.高可靠性能力调试
防环功能测试
路径切换测试
双机热备测试
1.联通性测试
基础链路对接测试
二层互通测试
三层互通测试
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 40: 小型园区网络运维
项目上线运行之后，就进入到了运维阶段，常见的运维手段包括：
  设备环境检查
  设备基本信息检查
  设备运行状态检查
  业务检查
  告警处理
当网络达到一定规模，可以采用网络管理软件进行管理和运维，提升效率。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 41: 小型园区网络优化
通过网络优化，能够整体提升网络的可靠性、健壮性，更好的支撑企业业务的发展。常见的优化方案包括但不限于：
  设备性能优化，如升级硬件设备、更新设备软件版本等。
  网络基础优化，如网络架构优化、路由协议调整等。
  业务质量优化，如针对语音、视频业务的优先转发等。
应从网络需求出发，结合实际情况制定适合的优化方案。
规划与设计
部署与实施
网络运维
网络优化

## Slide 42
园区网的完整生命周期是什么？
管理IP地址的作用是什么？
Notes: 规划与设计、部署与实施、网络运维、网络优化。
网络管理员管理设备时所使用的IP地址。

## Slide 43
本章介绍了园区网络的概念、类型以及常见技术等。
了解园区网络生命周期：
  规划与设计
  部署与实施
  网络运维
  网络优化
结合之前课程内容，着重介绍了园区网络的规划设计与部署实施，完成一张小型园区网络的搭建。